甘肃量维生物工程有限公司医药原料绿色制造项目（一期）

环境影响报告书

（报批稿）

评价单位：甘肃昊田环保科技有限公司

建设单位：甘肃量维生物工程有限公司

编制时间：2023年8月

目  录

1 概述	1

1.1 建设项目的背景	1

1.2 环境影响评价工作过程	2

1.3 建设项目的特点	3

1.4 分析判定相关情况	4

1.5 关注的主要环境问题	15

1.6 环境影响报告书主要结论	15

2 总则	16

2.1 编制依据	16

2.2 环境影响识别与评价因子筛选	19

2.3 环境功能区划及评价标准	21

2.4 评价工作等级和评价范围	30

2.5 主要环境保护目标	44

3 工程分析	50

3.1 项目概况	50

3.2 工艺流程及产污环节分析	67

3.3 污染源分析	73

4 环境现状调查与评价	91

4.1 自然环境现状调查与评价	91

4.2 环境质量现状调查与评价	94

5 环境影响预测与评价	100

5.1施工期环境影响分析	100

5.2运营期大气环境影响分析	103

5.3地表水环境影响分析	107

5.4地下水环境影响分析	112

5.5声环境影响分析	134

5.6固体废物分析	139

5.7土壤环境影响分析	140

5.8生态影响分析	143

5.9环境风险评价	144

6 环境保护措施及其可行性论证	157

6.1施工期污染防治措施可行性分析	157

6.2废气污染防治措施及其可行性	160

6.3地表水污染防治措施及其可行性分析	165

6.4地下水污染防治措施及其可行性分析	166

6.5噪声污染防治措施及其可行性分析	170

6.6固体废物污染防治措施分析	170

6.7土壤污染治理措施	173

6.8环境风险防范措施	174

6.9小结	180

7 环境影响经济损益分析	181

7.1 环保投资估算	181

7.2 环境经济损益分析	182

7.3 社会效益	183

8 环境管理与监测计划	184

8.1 环境管理	184

8.2 排污口规范化建设	188

8.3 污染物排放清单	190

8.4 排污许可	191

8.5 环境监测计划	191

8.6 总量控制	194

8.7 环保设施竣工验收	194

9 环境影响评价结论	196

9.1 项目概况	196

9.2 产业政策符合性分析	196

9.3 选址可行性分析	196

9.4 环境质量现状评价	196

9.5 环境影响评价主要结论	198

9.6 总量控制	201

9.7 公众意见及采纳情况	201

9.8 结论	201

9.9 建议	202

# 概述

## 建设项目的背景

2022年7月甘肃省人民政府发布了《甘肃省“十四五”生物医药产业发展规划》，《规划》提出：加快构建现代生物医药产业体系，着力做大做强生物医药产业，使生物医药产业成为我省现代产业体系的重要支撑，为创新发展、绿色发展、高质量发展注入新动能。大力支持细胞培养基等配套产业发展，提高重要原辅材料的生产水平。借助化学药及制剂作为生物医药产业最具发展潜力的突破增长点之势，立足我省精细化工基础，坚持高端原料药和制剂并行突破发展，加快开发特色原料药及中间体，提升智能化与绿色化发展水平；积极推进化学仿制药质量和疗效一致性评价，以重大疾病创新药为突破口，加强原研药、首仿药、新型制剂等研发创新，加快新药上市。形成“基础化工原料→医药中间体→化学原料药→化学制剂”产业链。

在此背景下，甘肃量维生物工程有限公司拟投资30000.00万元，在平凉工业园区建设“甘肃量维生物工程有限公司医药原料绿色制造项目（一期）”，项目主要利用菌种、葡萄糖、培养基通过发酵工艺合成医药原料产品，具体生产胱氨酸2400t/a、L-丝氨酸1800t/a。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕第682号）以及其它有关建设项目环境保护管理的要求，本项目应进行环境影响评价。2023年5月，甘肃量维生物工程有限公司委托甘肃昊田环保科技有限公司承担“甘肃量维生物工程有限公司医药原料绿色制造项目（一期）”的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十四、医药制造业27”中“生物药品制品制造276”，应编制环境影响报告书。接受委托后，我公司组织有关技术人员本着“科学、公正、客观”的态度，对该项目进行了现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了《甘肃量维生物工程有限公司医药原料绿色制造项目（一期）环境影响报告书》。

## 环境影响评价工作过程

根据《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》的相关要求，本次环评主要分以下几个阶段：

第一阶段：评价单位接受项目环境影响评价委托后，根据建设单位提供的相关资料，先确定项目是否符合国家和地方有关法规、政策及相关规划，判定项目的环境影响评价类型；进行初步的工程分析，识别环境影响因素、筛选评价因子，明确评价重点、环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和标准。

第二阶段：进行评价范围内的环境状况调查、监测与评价，了解环境现状情况及场区现状情况；进行详细的工程分析，确定各污染因素污染源强，然后进行各环境要素影响预测与评价、各专题环境影响分析与评价。

第三阶段：对项目拟采取环保措施进行技术经济论证，给出项目环境可行结论。在此基础上，编制完成了《甘肃量维生物工程有限公司医药原料绿色制造项目（一期）环境影响报告书》，送环境保护主管部门审查。

具体评价过程见图1.2-1。

图1.2-1   评价工作程序

## 建设项目的特点

- 本项目为生物药品制造项目，属于新建，本项目总占地52093.3m2，主要利用菌种、葡萄糖、培养基通过发酵工艺合成生产胱氨酸2400t/a、L-丝氨酸1800t/a。项目总建筑面积为34728m2，主要建设提取车间1栋、发酵车间1栋及配套储运工程、环保工程和其他辅助工程，项目总投资为30000.00万元。

（2）本项目发酵废气主要来自发酵工序，主要成分为CO2、H2S和NH3，废气经“碱洗+水洗”处理后，由15m排气筒排放；提取车间废气主要为H2S、NH3、非甲烷总烃、甲醇和颗粒物，其中酶解调酸废气经络合铁湿法脱硫后与其他废气一同经“碱洗+水洗+碱洗+水洗”处理后，进入蓄热式烟气焚烧炉（RTO），最终由15m高排气筒排放（DA002），颗粒物采用“布袋除尘器”处理后由15m高排气筒排放（DA003）；污水处理站恶臭气体经“碱洗+水洗”后进入蓄热式烟气焚烧炉（RTO），经处理后由15m高排气筒排放（DA002）。

（3）本项目生活污水及生产废水采用厌氧+两级A/O处理后排入污水管网，污水最终进入平凉城东污水处理厂。

（4）本项目产生的发酵废渣收集后外售于有机肥生产厂家。设置危险废物暂存间，对产生的废活性碳、检验室废溶剂、废机油等危险废物进行收集暂存，委托有资质的单位处理。

## 分析判定相关情况

### 产业政策符合性判定

本项目为生物药品制造项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类的“十九、轻工”中“29、采用发酵法工艺生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸、苏氨酸除外）”，工艺、设备均不在限制类和淘汰类范围内。因此，本项目符合国家产业政策。

### 环评文本编制判定

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十四、医药制造业27”中“生物药品制品制造276”，应编制环境影响报告书。

### 规划符合性分析

本项目位于甘肃平凉工业园区，平凉工业园区位于平凉市中心城区东侧，自2002年正式开始启动建设，为甘肃省级开发区。2006年8月国家发改委以（〔2006〕第66号）文件发布公告，更名为甘肃平凉工业园区，2006年8月甘肃省政府以（甘政函〔2006〕58号）文件批复甘肃平凉工业园区为省级工业园区。规划园区范围：园区西起大岔河，东至马莲新村，北至北山根，南至南山根，东西长约20公里，南北宽约3.3公里，总规划面积66.36平方公里。

依据产业发展定位、路径，甘肃平凉工业园区设置八大重点产业体系，即商务服务区、先进装备制造区、医药及农副食品加工区、新能源新材料区、电力产业区、仓储物流加工区、绿色建材区和产城融合区。

根据《甘肃平凉工业园区（高新区）发展规划（2021——2035年）》，本项目选址位于医药及农副食品加工区（详见图1.4-1），医药及农副食品加工区定位以加快中医药产业链（中医药科技产业园）建设，生物制造产业链赋能医药产业，重点发展以中药饮片、中成药、生物药品制造等为主的医药制造业，以小麦、玉米、豆类、酒醋等农副食品精深加工以及经过糖化、发酵、聚合等延伸发展淀粉糖、氨基酸、维生素、聚乳酸、肽粉等生物基、淀粉基材料和新型发酵产品。形成医药及农副食品加工业产业集群。立足产业特点，精准实施产业基础塑造工程，大力建设中试基地等研发转化机构，加大技术成果转化利用，提升产业化规模，推动产业链供应链多元化发展。

本项目为生物药品制造业，综上，本项目选址符合《甘肃平凉工业园区（高新区）发展规划（2021——2035年）》要求。

### 选址合理性分析

1、基础条件

本项目位于甘甘肃平凉工业园区，园区各种基础设施齐全，交通便利。

（1）水电供应：厂内各种公用辅助设施较为齐全，供水条件具备、供电条件好，具有良好的建设条件。

（2）交通运输：厂内交通方便，对外交通发达。

（3）工程用地：本项目用地性质为工业用地，选址符合《甘肃平凉工业园区（高新区）发展规划（2021——2035年）》土地性质要求。项目选址不存在上层规划限制。

2、环境条件

项目评价范围内无自然保护区、文物保护单位、风景名胜区及珍稀濒危野生动植物等敏感区，不在水源地保护区域内。

评价区大气环境质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准，平凉市属于达标区；地下水、噪声环境、土壤环境现状质量较好，为项目提供了良好的环境条件。

3、环境影响可接受分析

（1）本项目发酵废气主要来自发酵工序，主要成分为CO2、H2S和NH3，废气经“碱洗+水洗”处理后，由15m排气筒排放；提取车间废气主要为H2S、NH3、非甲烷总烃、甲醇和颗粒物，其中酶解调酸废气经络合铁湿法脱硫后与其他废气一同经“碱洗+水洗+碱洗+水洗”处理后，进入蓄热式烟气焚烧炉（RTO），最终由15m高排气筒排放（DA002），颗粒物采用“布袋除尘器”处理后由15m高排气筒排放（DA003）；污水处理站恶臭气体经“碱洗+水洗”后进入蓄热式烟气焚烧炉（RTO），经处理后由15m高排气筒排放，废气经处理后均可达标排放。

（2）水环境方面，生活污水与生产废水经污水处理站处理排入园区污水管网，最终进入平凉城东污水处理厂；危险废物暂存间、提取车间、发酵车间、废水处理站水池、罐区划为重点防渗区。在采取地下水保护措施后可有效杜绝各类废水和固废渗滤液的渗漏，对地下水的影响较小。

（3）固体废物均可得到合理处置，不在外环境中随意堆弃，不会对周围环境造成二次污染。

（4）项目运行后，采取消声、降噪措施，使得厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)）中3类和4类标准，同时本项目厂界外没有声环境敏感点，因此本项目产生的噪声对声环境的影响较小。

（5）按照环评环境风险评价章节中的要求，落实各种防范与应急措施，使环境风险降至最低。经过各种防范和应急措施后，本项目的环境风险是可以接受的。

根据环境影响分析结果，工程认真落实各项污染治理措施和本报告书提出的各项环保对策建议后，项目能够满足废水稳定达标排放，固废合理处置，本项目排放的“三废”对周围环境影响较小。本项目实施后，在采取工程设计和环评要求的各种措施后，整体评价，本项目实施后相对实施前不会加重环境影响。

综上所述，本项目对环境的影响是可以接受，从环境保护的角度分析，本项目的建设可行。

### 与相关政策符合性分析

#### 与《“十四五”生物经济发展规划》符合性分析

国家发展和改革委员会于2022年5月10日印发了《“十四五”生物经济发展规划》，是中国首部生物经济五年规划，明确了生物经济发展的具体任务。规划中指出“（四）重点发展领域。顺应“以治病为中心”转向“以健康为中心”的新趋势，发展面向人民生命健康的生物医药，满足人民群众对生命健康更有保障的新期待。着眼提高人民群众健康保障能力，重点围绕药品、疫苗、先进诊疗技术和装备、生物医用材料、精准医疗、检验检测及生物康养等方向，提升原始创新能力，加强药品监管科学研究，增强生物医药高端产品及设备供应链保障水平，有力支撑疾病防控救治和应对人口老龄化，建设强大的公共卫生体系和深入实施健康中国战略，更好保障人民生命健康。”

本项目为生物药品制造项目，建设符合《“十四五”生物经济发展规划》相关要求。

#### 与《甘肃省“十四五”生物医药产业发展规划》符合性分析

2022年7月15日甘肃省人民政府发布了《甘肃省“十四五”生物医药产业发展规划》，《规划》提出：加快构建现代生物医药产业体系，着力做大做强生物医药产业，使生物医药产业成为我省现代产业体系的重要支撑，为创新发展、绿色发展、高质量发展注入新动能。

大力支持细胞培养基等配套产业发展，提高重要原辅材料的生产水平。借助化学药及制剂作为生物医药产业最具发展潜力的突破增长点之势，立足我省精细化工基础，坚持高端原料药和制剂并行突破发展，加快开发特色原料药及中间体，提升智能化与绿色化发展水平；积极推进化学仿制药质量和疗效一致性评价，以重大疾病创新药为突破口，加强原研药、首仿药、新型制剂等研发创新，加快新药上市。形成“基础化工原料→医药中间体→化学原料药→化学制剂”产业链。

本项目为生物药品制造项目，建设符合《甘肃省“十四五”生物医药产业发展规划》相关要求

#### 与《关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析

2021年5月30日，生态环境部发布了《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）。《意见》指出：二、严格“两高”项目环评审批（三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。……三、推进“两高”行业减污降碳协同控制（六）提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。

本项目为“两高”项目，本次评价分析了碳排放情况与减排潜力分析相关内容，本项目符合相关生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足生态环境准入清单、园区规划环评等要求。且应布设在于依法合规设立并经规划环评的甘肃平凉工业园。本次评价制定了严格的土壤与地下水污染防治措施。因此，本项目符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）的要求。

#### 与《甘肃省“十四五”清洁生产推行方案》符合性分析

2022年6月16日甘肃省为进一步做好全省清洁生产工作，提高资源利用效率，实现降碳、减污、扩绿增长协同推进，加快形成绿色生产方式，促进经济社会发展全面绿色转型，结合我省实际，制定发布了《甘肃省“十四五”清洁生产推行方案》，《方案》提出：“严格“两高”项目准入。对标节能减排降碳目标，新建、改建、扩建项目应采取先进适用的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗和水耗等达到清洁生产先进水平。石化、现代煤化工新建项目应纳入国家产业规划。钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油、焦化、电解铝等行业新建项目严格实施产能等量或减量置换。对不符合所在地区能耗强度和总量控制相关要求、不符合煤炭消费减量替代或污染物排放区域削减等要求的“两高”项目予以停批、停建。严格落实生态环境分区管控要求，强化规划环评约束效力，新建、改建、扩建“两高”项目须满足重点污染物排放总量控制、碳排放目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求，新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。”。

本项目为生物药品制造项目，不属于《方案》提出的，钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油、焦化、电解铝等行业，因此项目建设符合《甘肃省“十四五”清洁生产推行方案》相关要求。

### “三线一单”符合性分析

1、与甘肃省“三线一单”符合性分析

2020年12月甘肃省人民政府以甘政发〔2020〕68号发布了《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，意见中提出“二、生态环境分区管控，（一）划分环境管控单元。全省共划定环境管控单元842个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。”对比甘肃省生态环境管控单元分布图，本项目选址位于重点管控单元。重点管控单元主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。

经查询甘肃省生态环境分区，本项目选址位于重点管控单元，详见图1.4-2，项目选址符合《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求，选址合理可行。

2、与平凉市“三线一单”符合性分析

根据平凉市人民政府办公室《关于印发平凉市“三线一单”生态环境准入清单的通知》（平政办发〔2021〕84号）、《平凉市生态环境准入清单》，平凉市优先保护单元32个，重点管控单元22个，一般管控单元7个，合计61个，实施分类管控。

优先保护单元。共32个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元。共22个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。

一般管控单元。共7个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。”

本项目位于甘肃平凉工业园区，为重点管控单元，本项目为生物药品制造项目，符合平凉市“三线一单”管控要求。具体分析见下表1.4-1。

表1.4-1   平凉市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析表

| 单元名称 | 管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 平凉工业园区 | 空间布局约束： 1、严格执行园区规划环评及其审查意见对空间布局、选址的要求。 2、不得开展违反国家法律、法规、政策要求的开发建设活动。 3、执行《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评（2021） 45号）等相关要求。 | 1、本项目建设符合《甘肃平凉工业园区发展规划》要求； 2、本项目建设符合国家法律、法规、政策要求； 3、本项目为生物药品制造项目，不属于“两高”项目。 |
|  | 污染物排放管控： 1、按照规划环评相关要求加强污染物排放管控，执行总量控制相关要求。 2、严格控制园区污染物排放总量，将园区污染物排放总量纳入平凉市的污染物排放总量控制计划。 3、园区企业生产废水及生活污水应经预处理达标后排入园区污水处理厂进行处理。园区内企业含盐废水自行处理达到纳管标准后排入污水处理厂集中处理。 4、规范固体废物处置。 | 1、本项目按照规划环评相关要求加强污染物排放管控，执行总量控制相关要求； 2、本项目生产废水及生活污水经预处理达标后排入园区污水处理厂进行处理； 3、本项目固体废物均得到合理处置。 |
|  | 环境风险防控： 1、由于平凉工业园区位于泾河两岸，应高度重视水环境风险。开展突发环境事件应急演练，加强环境应急监测和处置能力建设，提高突发水污染事件联防联控实战能力。加强水源地保护，完善水源保护区风险防范措施。 2、加强产业园区环境风险防控体系建设并编制应急预案，细化明确产业园区及区内企业环境风险防范责任，与地方政府应急预案做好衔接联动，切实做好环境风险防范工作。 | 本项目已建设相应环境风险防范措施。 |
|  | 资源利用效率： 提高水的重复利用率，节约水资源。积极推广使用天然气等清洁可再生能源。 | 本项目采用水蒸气来源为平凉电厂。 |

（1）生态保护红线

本项目位于平凉工业园区。其建设范围及直接影响范围内不存在自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等生态环境敏感区、脆弱区。符合区域生态红线要求。

（2）环境质量底线

平凉市2022年大气环境属于达标区，环境空气质量较好，具备项目建设条件；

本项目所在地表水为泾河，2022年第一~第四季度地表水环境符合III类水质标准，本项目所有废水经均为间接排放，对地表水环境质量影响很小；

本项目所在地声环境质量较好，能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类区标准要求。声环境质量能满足环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目水、电用量均较小，不会突破区域资源利用上线。

（4）生态环境准入清单

本项目为生物药品制造项目，符合《平凉市生态环境准入清单》。

综上，本项目的建设符合《关于印发平凉市“三线一单”生态环境准入清单的通知》（平政办发〔2021〕84号）、《平凉市生态环境准入清单》相关要求。

## 关注的主要环境问题

本项目运营过程中重点关注的环境问题有以下几个方面：

（1）运营期发酵车间、提取车间废气以恶臭气体排放对周边大气环境的影响；

（2）运营过程中生产废水、生活污水等对周边环境的影响；

（3）运营期危险废物、污水处理站污泥、盐渣等固体废物产生、排放情况，以及设备噪声对周边环境的影响情况；

（4）为减缓项目造成的影响，采取的措施及其可行性论证。

## 环境影响报告书主要结论

本项目属于生物药品制造项目，建设单位在生产过程中遵循循环经济发展战略、秉持着生态环保理念，积极推进清洁生产，项目符合国家产业政策，符合相关规划要求。项目营运期各污染源采取合理控制措施后可以实现达标排放及综合利用；在认真落实本报告书所提出的各项环境保护措施和风险防范措施，严格贯彻“三同时”环保要求的前提下，本项目外排污染物对场区周围环境的影响是可以接受的，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

# 总则

## 编制依据

### 国家环境保护法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订，2018年10月26日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》，（2019年8月26日修订，2020年1月1日起施行）；

（9）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修正）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行）；

（11）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修正）；

（12）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修订，2012年7月1日起施行）；

（13）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正）；

（14）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修正）；

（15）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日，国务院令 第682号发布）；

（16）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(2011年11月，国务院，国发〔2011〕35号)；

（17）《排污许可管理条例》（2021年3月1日起施行）。

### 部门规章、政策

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2020年11月30日，生态环境部令 第13号发布）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（2018年7月16日，生态环境部令 第4号发布）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年10月30日，中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号发布）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012年7月3日，原环境保护部，环发〔2012〕77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012年8月8日，原环境保护部，环发〔2012〕98号）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（2017年11月14日，环境保护部办公厅，环办环评〔2017〕84号）；

- 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知，环大气〔2020〕33号，2020年06月23日；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评[2017]84号，2017年11月14日；

- 《全国生态功能区划(修编版)》（2015年11月13日）；

- 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；

- 《生物化学试剂 L-胱氨酸》（HG/T 5928-2021）；

- 《中国药典2020年版》（中国医药科技出版社2020年5月）。

### 地方有关环境保护法规、规章和规范性文件

- 《甘肃省环境保护条例》（2020年1月1日起实施）；

- 《甘肃省大气污染防治条例》（2019年1月1日起实施）；

- 《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省突发环境事件应急预案的通知》（2018年8月14日，甘肃省人民政府，甘政办发〔2018〕163号）；

- 《甘肃省排污许可证管理办法实施细则（试行）》（甘环发〔2013〕91号）；

- 《甘肃省人民政府关于印发甘肃省水污染防治工作方案的通知》（甘政发〔2015〕103号，2015年12月30日）；

- 《甘肃省水污染防治工作方案（2015-2050）》（甘政发〔2015〕103号）；

- 《甘肃省土壤污染防治工作方案》（甘政发〔2016〕112号）；

- 《甘肃省“十四五”清洁生产推行方案》（甘发改环资〔2022〕335号）。

### 环评技术导则及规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—生物药品制品制造》（HJ1062-2019)；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）。

### 项目有关文件和资料

（1）《甘肃量维生物工程有限公司医药原料绿色制造项目（一期）可行性研究报告》；

（2）建设单位提供的其他资料。

## 环境影响识别与评价因子筛选

### 环境影响识别

根据本项目的性质、工程特点、其所处区域的环境特征，识别可能对环境各要素产生影响的工程行为，并确定其影响性质、时间、范围和影响程度，进而筛选出环境质量现状评价评价因子和环境影响预测与评价因子，确定评价重点。

本项目的主要环境影响识别结果见表2.2-1。

表2.2-1   主要环境影响因素识别

| 时段 | 环境要素 | 产生影响的主要工序 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 环境空气 | 土建工程 | 施工扬尘对环境空气的影响。 |
|  | 水环境 | 土建工程 | 施工废水对地表水的影响。 |
|  | 噪声 | 土建、装修工程 | 施工机械对周边声环境质量及周围声环境敏感目标。 |
|  | 固废 | 土建、装修工程 | 生活垃圾、建筑垃圾处理不当易影响二次污染，影响人群健康。 |
| 运 营 期 | 环境空气 | 发酵工序 | 氨气、硫化氢 |
|  |  | 酶解 | 硫化氢 |
|  |  | 调酸分离、结晶过滤、闪蒸烘干 | 非甲烷总烃、甲醇 |
|  |  | 包装 | 颗粒物 |
|  |  | 食堂 | 油烟 |
|  |  | 实验室 | 非甲烷总烃 |
|  |  | 污水处理站 | 氨气、硫化氢 |
|  | 地表水 | 生产废水、生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 |
|  | 声环境 | 生产设备 | 噪声 |
|  | 固体废物 | 产品生产 | 发酵废渣、废活性炭、检验室废溶剂、盐渣、废机油 |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 |

### 评价因子筛选

根据区域环境要素的敏感性，结合环境影响因素的分析以及项目排放污染物的特点，确定将工程建设对环境的危害相对较大、环境影响（不利影响）较突出的环境影响因子（污染因子）作为评价因子，详见表2.2-2。

表2.2-2   评价因子筛选结果

| 评价要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境现状 | 基本污染物 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 |
|  |  | 特征污染物 | 非甲烷总烃、氨、硫化氢、甲醇、SO2、NOx |
|  | 预测评价 | 甲醇、非甲烷总烃、氨、硫化氢、颗粒物、SO2、NOx |
| 地表水 | 环境现状 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、电导率共24项 |
|  | 预测评价 | 进行达标分析 |
| 地下水 | 环境现状 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、铬（六价）、氟化物、砷、汞、铜、锌、铅、镉、铁、钠、总大肠菌群、K+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3- |
|  | 预测评价 | 氨氮、COD |
| 土壤 | 环境现状 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |
|  | 预测评价 | / |
| 声环境 | 环境现状 | 等效连续A声级 |
|  | 预测评价 | 等效连续A声级 |
| 环境风险 | 影响分析 | 根据环境风险影响分析，提出风险管理要求 |
| 固体废物 | 影响分析 | 固废处置措施的可行性 |
| 生态影响 | 环境现状 | 植被分布、土壤侵蚀等 |
|  | 预测评价 | 简单分析 |

## 环境功能区划及评价标准

### 环境功能区划

#### 环境空气功能区划

根据《甘肃平凉工业园区（高新区）发展规划（2021-2035年）环境影响报告书》及《甘肃省环境空气质量功能区划分》中环境空气质量功能区分类界定，本项目所在区域环境空气质量功能为二类区。

#### 地表水环境功能区划

根据《甘肃平凉工业园区（高新区）发展规划（2021-2035年）环境影响报告书》及《甘肃省地表水（环境）功能区划》，泾河为Ⅲ类水环境功能区，详见图2.3-1。

#### 地下水环境功能区划

根据《甘肃平凉工业园区（高新区）发展规划（2021-2035年）环境影响报告书》，本项目所在区域地下水为Ⅲ类区，执行《地下水环境标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

#### 声环境功能区划

本项目位于平凉工业园区根据《甘肃平凉工业园区（高新区）发展规划（2021-2035年）环境影响报告书》，项目所在区域声环境功能为3类区，项目南侧为国道G312线，声环境功能为4a类区。

#### 生态环境功能区划

根据《甘肃省生态功能区划图》，项目所在地范围内生态功能区为黄土高原农业生态区——宁南—陇东黄土丘陵农业生态亚区——14泾河谷地城镇与灌溉农业区，详见图2.3-2。

### 评价标准

#### 环境质量标准

（1）环境空气

PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准；特征污染物甲醇、H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》。

评价因子和评价标准值详见表2.3-1。

表2.3-1   评价因子和评价标准表

| 类别 | 标准名称及级 （类）别 | 污染因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目 | 单位 | 数值 |
| 环境 空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 及修改单 | SO2 | 年平均质量浓度 | µg/m3 | 60 |
|  |  | NO2 | 年平均质量浓度 | µg/m3 | 40 |
|  |  | PM10 | 年平均质量浓度 | µg/m3 | 70 |
|  |  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | µg/m3 | 35 |
|  |  | CO | 24小时平均浓度 | µg/m3 | 4000 |
|  |  | O3 | 日最大8小时均浓度 | µg/m3 | 160 |
|  | 《大气污染物综合排放标准详解》 | 非甲烷总烃 | 小时平均浓度 | µg/m3 | 2000 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D限值 | 氨 | 1小时均浓度值 | µg/m3 | 200 |
|  |  | 硫化氢 | 1小时均浓度值 | µg/m3 | 10 |
|  |  | 甲醇 | 1小时均浓度值 | µg/m3 | 3000 |

（2）地表水

地表水泾河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准值详见2.3-2。

表2.3-2   地表水环境质量标准节选           单位：mg/L

| 序号 | 监测指标 | 标准限值 | 序号 | 监测指标 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温(℃) | / | 13 | 硒 | ≤0.01 |
| 2 | pH | 6-9 | 14 | 砷 | ≤0.05 |
| 3 | 溶解氧 | ≥5 | 15 | 汞 | ≤0.001 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤6 | 16 | 镉 | ≤0.005 |
| 5 | 化学需氧量 | ≤20 | 17 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 6 | 生化需氧量 | ≤4 | 18 | 铅 | ≤0.05 |
| 7 | 氨氮 | ≤1.0 | 19 | 氰化物 | ≤0.2 |
| 8 | 总磷 | ≤0.2 | 20 | 挥发酚 | ≤0.005 |
| 9 | 总氮 | ≤1.0 | 21 | 石油类 | ≤0.05 |
| 10 | 铜 | ≤1.0 | 22 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |
| 11 | 锌 | ≤1.0 | 23 | 硫化物 | ≤0.1 |
| 12 | 氟化物 | ≤1.0 | 24 | 电导率(μS/cm) | / |

（3）地下水

地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中的Ⅲ类标准。标准值详见表2.3-3。

表2.3-3   地下水质量标准节选             单位：mg/L

| 序号 | 污染物名称 | Ⅲ类标准 | 序号 | 污染物名称 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5～8.5 | 11 | 硝酸盐 | 20.0 |
| 2 | 总硬度 | 450 | 12 | 亚硝酸盐 | 1.00 |
| 3 | 溶解性总固体 | 1000 | 13 | 铜 | 1.00 |
| 4 | 硫酸盐 | 250 | 14 | 锌 | 1.00 |
| 5 | 氯化物 | 250 | 15 | 铅 | 0.01 |
| 6 | 氨氮 | 0.50 | 16 | 铁 | 0.3 |
| 7 | 挥发性酚类 | 0.002 | 17 | 砷 | 0.01 |
| 8 | 氰化物 | 0.05 | 18 | 汞 | 0.001 |
| 9 | 氟化物 | 1.0 | 19 | 钠 | 200 |
| 10 | 铬（六价） | 0.05 | 20 | 总大肠菌群（CFU/100ml） | 3.0 |

（4）声环境

依据按照《甘肃平凉工业园区（高新区）发展规划（2021-2035年）环境影响报告书》，项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目南侧为国道G312线，执行4a类标准。具体标准限值见表2.3-4。

表2.3-4   声环境质量标准节选         单位：dB（A）

| 声功能类别 | 时段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |

（5）土壤环境

本项目所在占地范围内为建设用地，选址周边现状为一般耕地。建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。占地范围外农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他用地标准限值具体见表2.3-5~6。

表2.3-5   土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（mg/kg）

| 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- |
|  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 镍 | 60 | 70 | 90 | 190 |

表2.3-6   土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | 第二类用地（筛选值） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 |
| 2 | 镉 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 |
| 4 | 铜 | 18000 |
| 5 | 铅 | 800 |
| 6 | 汞 | 38 |
| 7 | 镍 | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 9 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 5 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 66 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 5 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 270 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 |
| 33 | 间-二甲苯+对-二甲苯 | 570 |
| 34 | 邻-二甲苯 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 42 | 䓛 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 |
| 44 | 茆并[1，2，3-cd]芘 | 15 |
| 45 | 蔡 | 70 |

#### 污染物排放标准

（1）废气排放标准

运营期厂房发酵废气中有组织氨执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值；

硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

氨、硫化氢厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

非甲烷总烃有组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值，无组织排放浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）附录C标准限值；

颗粒物执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）；

二氧化硫、氮氧化物、甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中标准；

油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

具体标准限值见表2.3-7。

表2.3-7   大气污染物排放标准

| 标准名称 | 污染物 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 标准值 | 单位 |
| 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） | 氨 | 排放浓度 | 30 | mg/m3 |
|  | 硫化氢（污水处理站） | 排放浓度 | 5 | mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃（有组织） | 排放浓度 | 60 | mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 | 30 | mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃（无组织） | 1小时平均浓度 | 10 | mg/m3 |
|  |  | 任意一次浓度 | 30 | mg/m3 |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 有组织 | 硫化氢 | 排放速率 | 0.33 | kg/h |
|  |  | 氨 | 排放速率 | 4.9 | kg/h |
|  | 无组织 | 氨 | 排放浓度 | 1.5 | mg/m3 |
|  |  | 硫化氢 | 排放浓度 | 0.06 | mg/m3 |
| 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | 油烟 | 排放浓度 | 2.0 | mg/m3 |
| 大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 甲醇 | 排放速率 | 7.8 | kg/h |
|  |  | 排放浓度 | 190 | mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 排放速率 | 2.6 | kg/h |
|  |  | 排放浓度 | 550 | mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 排放速率 | 0.77 | kg/h |
|  |  | 排放浓度 | 240 | mg/m3 |

（2）废水排放标准

本项目施工期施工废水循环利用，生活污水排入平凉城东污水处理厂；运营期本项目生产废水主要为发酵车间废水、提取车间废水、设备清洗废水及浓盐水，各产生单元产生的收集后通过管道直接排入厂区污水处理站处理，最终排入平凉城东污水处理厂，根据《发酵类制药工业水污染物排放标准（GB21903－2008）》中“1适用范围：企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，其污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案；城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关排放标准要求。”因此本项目废水执行平凉市城东污水处理厂纳管标准，有关标准值见表2.3-8。

表2.3-8   污水排放标准（单位：mg/L）

| 执行标准 | 污染因子 | 最高允许排放浓度mg/L |
| --- | --- | --- |
| 平凉市城东污水处理厂纳管标准 | pH | 6~9 |
|  | COD | 445 |
|  | BOD5 | 180 |
|  | SS | 200 |
|  | 氨氮 | 30 |
|  | 总磷 | 3 |
|  | 总氮 | 40 |

（3）噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期噪声执行《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准。具体指标见表2.3-9。

表2.3-9   噪声排放标准

| 标准限值 | 昼间（dB（A）） | 夜间（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011) | 70 | 55 |
| 《工业企业场界环境噪声排放标准》3类标准 | 65 | 55 |
| 《工业企业场界环境噪声排放标准》4类标准 | 70 | 55 |

（4）固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

## 评价工作等级和评价范围

根据本项目施工建设和营运期对环境的影响特点以及自然环境特点，结合相关环境评价技术导则要求，确定环境影响评价工作等级及评价范围。

### 大气环境评价工作等级和评价范围

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）评价等级

采用推荐模型中的估算模型（AERSCREEN）对项目的大气环境评价工作进行分级。按照污染源情况，分别计算各主要污染物最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准（二级）mg/m3。

（2）评价等级判别表

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价工作等级判据见下表。

表2.4-1   评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表2.4-2   污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值 (μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 二类功能区 | 1小时平均 | 500 | 《环境空气质量标准》 |
| NOX |  |  | 250 |  |
| PM10 |  |  | 450 |  |
| NH3 |  |  | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》 |
| H2S |  |  | 10 |  |
| 甲醇 |  |  | 3000 |  |
| 非甲烷总烃 |  |  | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（4）污染源参数

本次估算模式参数选取主要污染源的主要污染因子进行估算。本项目运营期1#排气筒排放的污染物为氨、硫化氢，2#排气筒排放污染物为氨、硫化氢、颗粒物、非甲烷总烃。项目主要废气有组织污染源参数见表2.4-3，估算模式参数见表2.4-5，估算结果见表2.4-6。

表2.4-3   点源参数一览表

| 点源名称 | 排气筒底部中心坐标(o) | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m3/h) |  |  |  |
| 1#排气筒 | 106.79139 | 35.51117 | 1281 | 15 | 0.2 | 20 | 72000 | NH3 | 0.018 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.002 | kg/h |
| 2#排气筒 | 106.79206 | 35.51056 | 1281 | 15 | 0.2 | 38 | 7000 | 非甲烷总烃 | 0.045 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.020 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.001 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 甲醇 | 0.321 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 8×10-8 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 0.009 | kg/h |
| 3#排气筒 | 106.79234 | 35.51078 | 1281 | 15 | 0.2 | 20 | 7000 | 颗粒物 | 0.013 | kg/h |

表2.4-5   估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 34.3 |
| 最低环境温度/℃ | -29.7 |
| 土地利用条件 | 农作地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表2.4-6    估算结果表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | NH3 | 200 | 0.535 | 0.27 | 0 |
|  | H2S | 10 | 0.035 | 0.36 | 0 |
| 2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 2000 | 2.228 | 0.11 | 0 |
|  | 甲醇 | 3000 | 15.602 | 0.52 | 0 |
|  | NH3 | 200 | 2.4498 | 1.22 | 0 |
|  | H2S | 10 | 0.3675 | 3.67 | 0 |
|  | SO2 | 500 | / | / | 0 |
|  | NOx | 150 | 3.30 | 2.2 |  |
| 3#排气筒 | 颗粒物 | 450 | 2.041 | 0.45 | 0 |

本项目最大占标率为3.67%，对比表2.4-1确定本项目环境空气影响评价为二级评价。

- 评价范围

以项目场址为中心区域，边长5km的矩形，评价范围见图2.4-1。

### 地表水环境影响评价工作等级与评价范围

（1）评价等级

依据《环境影响评价技术导则—地表水》（HJ2.3-2018）的规定，本项目为污染影响型项目，其评价等级判定要求见表2.4-7。

表2.4-7   水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：场区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级； 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

本项目生产废水经厂内污水处理厂预处理后进入平凉工业园区污水管网后最终进入平凉市城东污水处理厂，属间接排放，综上本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），水污染影响型三级B评价，可不进行水环境影响预测。根据本项目的特征，本次评价地表水评价的重点是废水处理措施的可行性和综合利用途径的可靠性。

### 地下水环境影响评价工作等级与评价范围

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A：本项目地下水环境影响评价项目类别为III类。

表2.4-8   地下水环境影响评价行业分类表

| 类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| M 医药 |
| 90、化学药品制造；生物、生化、生化制品制造 | 全部 | / | Ⅰ类 | / |

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.4-9。项目所在地为平凉工业园区，周边无集中式开采地下水用于居民饮用水的工程。本项目所在地地下水环境敏感特征为不敏感。

表2.4-9   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

根据项目地下水环境影响评价类别、地下水敏感程度，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。地下水环境影响评价工作等级划分见表2.4-10。

表2.4-10   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响调查评价范围可采用公式计算法、查表法和自定义法。根据公式法计算结果及项目所在地的水文地质特点，最终确定本项目的地下水环境影响评价范围采用查表法。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），地下水二级评价区范围面积为6～20km2。

本项目的地下水环境影响评价范围为：西至项目厂址以西1.5km，南、北至泾河谷底山脚，东至厂界以东5km处，北至泾河。评价范围面积为19.73km2，评价范围图见图2.4-2。

### 声环境环境影响评价工作等级与评价范围

（1）评价等级

依据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中“5.1.4建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价”，本项目位于声环境功能区为GB3096规定的3类和4a类地区，项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大，因此确定本项目声环境评价工作级别确定为三级。

（2）评价范围

项目四周场界外200m范围。

### 土壤评价工作等级与评价范围

（1）评价等级

依据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目占地规模为中型（5.21hm2），建设项目周围均存在耕地，因此土壤环境敏感程度为敏感，污染影响型敏感程度分级表见表2.4-11；根据HJ964附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为“生物、生化制品制造”类别，属于Ⅰ类项目，因此确定本项目土壤环境评价等级为一级。污染影响型工作等级划分表见表2.4-12。

表2.4-11   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.4-12   污染影响型工作等级划分表

| 项目类别 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ш类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价 |

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），确定本项目土壤环境影响评价范围为拟建场区占地范围，以及上述占地范围四周外扩1000m的范围内。

### 生态环境评价工作等级与评价范围

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ 19-2022）中“6.1评价等级判定”中6.1.8符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”

本项目位于平凉工业园区，平凉工业园区为已批准规划环评的产业园区切项目选址不涉及生态敏感区，因此本项目不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）“6.2.8污染影响类建设项目评价范围应涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域。”考虑本项目的实际情况，生态评价范围为占地范围四周外扩200m。

### 风险环境影响评价工作等级与评价范围

（1）评价等级

⑴ 评价等级

根据该项目污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境功能区划，按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）所规定的方法。

① 危险物质数量与临界量比值（Q）

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）。

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大储存总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100；

本项目涉及的危险化学物质主要为浓硫酸、氨水、甲醇、苯酚等，根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录B，本项目Q值确定见表2.4-13。

表2.4-13   建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质 | CAS号 | 最大存储总量qn/t | 临界量Qn/t | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓硫酸（98%） | 7664-93-9 | 96.7 | 10 | 9.67 |
| 2 | 苯酚 | 108-95-2 | 53.5 | 5 | 10.7 |
| 3 | 氨水（25%） | 1336-21-6 | 52.8 | 10 | 5.28 |
| 4 | 甲醇 | 64-17-1 | 31.672 | 10 | 3.68 |
| 合计 | -- | -- | -- | 29.33 |

由上表可知，本项目风险物质Q=29.33，则本项目10≤Q＜100。

② 行业及生产工艺（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C.1，本项目生产工艺（M）划分表见下表2.4-14。

表2.4-14  建设项目M值确定表

| 序号 | 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量/套 | 得分 |
| 1 | 化工 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 不涉及 | 0 |
|  |  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 不涉及 | 0 |
|  |  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 不涉及 | 0 |
| 2 | 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 不涉及 | 0 |
| 3 | 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站油库）、油气管线（不含城镇燃气管线） | 10 | 不涉及 | 0 |
| 4 | 其他 | 涉及危险物质贮存、使用的项目 | 5 | 本项目使用、贮存危险物质 | 5 |
| 合计 | 5 |

由上表可知，本项目M分值为5，以M4（M=5）表示。

③ 危险物质及其工艺系统危险性（P）分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C.2，危险物质及其工艺系统危险性（P）分级见下表2.4-15。

表2.4-15  危险物质及工艺系统危险性等级判断表

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

由上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断为P4。

④ 环境敏感程度（E）分级

A、大气环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.1，大气环境敏感程度分级见下表2.4-16。

表2.4-16  大气环境敏感程度分级确定表

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人，或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目周边5km范围内总人口数大于1万人小于5万人，周边500m范围内人口总数小于1000人，大气环境敏感程度为E2。

B、地表水

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.2，地表水环境敏感程度分级判定依据危险物质到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分三种类型，具体详见下表2.4-17至表2.4-19。

表2.4-17    地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境功能敏感性分区 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类以上，或海水水质分类第一类； 或发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为III类，或海水水质分类第二类；或发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |
| 本项目情况：本项目产生的废水经处理后排入市政污水管网，进入平凉市城东处理厂进一步处理，不直接往地表水环境排放，因此敏感性分级为F3。 |

表2.4-18   环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体；集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体；水产养殖区、天然渔场；森林公园；地质公园；滨海风景游览区；具有重要经济价值的好氧生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |
| 本项目情况：本项目产生的废水经处理后排入市政污水管网，进入平凉市城东处理厂进一步处理，不直接往地表水环境排放，因此环境敏感目标分级为S3。 |

表2.4-19  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水环境敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |
| 本项目情况：环境敏感目标分级S3，地表水功能敏感性分级F3，地表水环境敏感程度分为E3。 |

综上，本项目环境敏感目标分级为S3，地表水功能敏感性分级为F3，因此地表水环境敏感程度为E3。

C、地下水

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.3，地下水环境敏感程度分级主要依据地下水功能敏感性分区和包气带防污性能，具体判定如下表2.4-20至表2.4-21所述。

表2.4-20   环境敏感目标分级

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的径流补给区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |
| 本项目情况：本项目不涉及G1和G2，敏感性分级为G3 |

表2.4-21   包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m， K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |
| D2 | 0.5≤Mb＜1.0m，K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 Mb≥1.0m，1×10-6cm/s≤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| D1 | 岩（土）层不能满足上述“D2”和“D3”条件。 |
| 本项目情况：本项目厂址区附近包气带垂直渗透系数为2.89×10-4～1.16×10-3cm/s，包气带厚度为13.20～13.80m，因此包气带防污性能为D1。 |

表2.4-22   地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E2 | E3 |
| 本项目情况：包气带防污性能D1，地下水功能敏感性G3，地下水环境敏感程度分为E2。 |

综上，本项目包气带防污性能分级为D1，地下水功能敏感性分级为G3，地下水环境敏感程度为E2。

D、环境敏感程度（E）分级小结

综上，本项目大气环境敏感程度为E2，地表水环境敏感程度为E3，地下水环境敏感程度为E2。

E、环境风险潜势划分

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），风险潜势分析及风险等级判定依据见下表2.4-23。

表2.4-23  建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |

综上，大气环境及地下水环境风险潜势为II，地表水环境风险潜势为I。

⑤ 评级等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），风险评价等级判定依据如下表2.4-24。

表2.4-24   评价工作级别判定

| 环境风险潜势 | IV+、IV | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

由上表可知，大气和地下水环境风险评价等级为三级，地表水环境风险评价为简单分析。

（2）评价范围

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018），本项目大气环境风险评价等级为三级，风险评价范围为距项目厂界3km的范围内；地表水环境风险评价为简单分析，不设评价等级，仅分析污水处理设施达标排放的可行性即可；地下水环境风险评价等级为三级，环境风险评价范围参照HJ610确定，西至项目厂址以西1.5km，南、北至泾河谷底山脚，东至厂界以东5km处，北至泾河。评价范围面积为19.73km2。

### 评价工作等级和评价范围汇总

本项目各评价要素/专题的评价工作等级和评价范围汇总情况见表2.4-25。

表2.4-25   评价等级汇总表

| 序号 | 要素/专题 | 工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气 | 二级 | 建设项目选址所在地为中心，边长5 km的矩形区域； |
| 2 | 地表水 | 三级B | 重点分析污水处理措施可行性及依托可行性分析； |
| 3 | 地下水 | 二级 | 西至项目厂址以西1.5km，南、北至泾河谷底山脚，东至厂界以东5km处，北至泾河。评价范围面积为19.73km2； |
| 4 | 声环境 | 三级 | 场界外200m范围内； |
| 5 | 生态环境 | / | 场界外200m范围内； |
| 6 | 土壤环境 | 一级 | 场界外1000m范围内； |
| 7 | 环境风险 | 二级 | 大气环境风险评价范围为距项目厂界3km的范围内；地表水环境风险不设评价等级，仅分析污水处理设施达标排放的可行性；地下水环境风险评价范围为西至项目厂址以西1.5km，南、北至泾河谷底山脚，东至厂界以东5km处，北至泾河。评价范围面积为19.73km2。 |

## 主要环境保护目标

（1）环境空气敏感点

根据调查，评价区内大气环境敏感点主要为村庄。

（2）水环境敏感目标

本项目废水不排河，周边地表水体主要为泾河。

（3）声环境敏感点

本项目厂界外200m范围无声环境敏感点。

本次评价范围内环境保护目标调查结果如下。敏感目标分布见图2.5-1。

表2.5-1   大气环境保护目标

| 编号 | 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境 功能区 | 相对厂 址方位 | 相对距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| B1 | 梁家河湾 | 7704 | 5064 | 居民 | 32户，128人 | 环境 空气 二类 功能区 | N | 794 |
| B2 | 七府村 | 7888 | 5032 | 学校 | 50户，200人 |  | NW | 1597 |
| B3 | 七府村安置小区 | 8000 | 5152 | 学校 | 60户，240人 |  | NW | 1809 |
| B4 | 上郭园子 | 8872 | 5416 | 居民 | 40户，160人 |  | NW | 2612 |
| B5 | 二府庄 | 8696 | 4488 | 居民 | 55户，220人 |  | N | 1074 |
| B6 | 西刘家 | 9904 | 3736 | 居民 | 70户，280人 |  | NE | 1252 |
| B7 | 家塬畔 | 8528 | 3040 | 居民 | 15户，60人 |  | NE | 2537 |
| B8 | 民张中学 | 9624 | 2048 | 学校 | 学生，300人 |  | NE | 1864 |
| B9 | 民张村 | 9880 | 1192 | 居民 | 65户，260人 |  | NE | 2241 |
| B10 | 下甲村 | 8768 | 1504 | 居民 | 110户，440人 |  | SE | 2406 |
| B11 | 甲积峪中学 | 7850 | 2035 | 学校 | 学生，500人 |  | SE | 1878 |
| B12 | 上甲村 | 7440 | 1864 | 居民 | 130户，520人 |  | SE | 1978 |
| B13 | 二十铺村 | 6576 | 2856 | 居民 | 70户，280人 |  | SW | 2034 |

表2.5-2   水环境保护目标一览表

| 环境要素 | 名称 | 方位 | 距离（m） | 环境质量目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 泾河 | 南 | 35 | 《地表水质量标准》 （GB 3838-2002）III类标准 |
| 地下水 | 厂区及周边 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |

# 工程分析

## 项目概况

### 项目基本情况

项目名称：甘肃量维生物工程有限公司医药原料绿色制造项目（一期）

建设性质：新建

建设单位：甘肃量维生物工程有限公司

项目投资：总投资30000.00万元，环保投资3642万元，占总投资的12.14%

### 建设地点

本项目位于平凉工业园区，总占地面积52093.3m2（78.14亩），场址中心坐标E106.792071°，N35.510826°，项目所在地见图3.1-1。

### 建设周期

本项目计划于2023年7月开始建设，2024年6月建设完成。

### 建设内容

本项目占地52093.3m2，主要利用菌种、葡萄糖、培养基通过发酵工艺合成生产胱氨酸2400t/a、L-丝氨酸1800t/a。项目总建筑面积为34728m2，主要建设提取车间1栋、发酵车间1栋及配套储运工程、环保工程和其他辅助工程，项目工程组成见表3.1-1。

表3.1-1   工程组成一览表

| 工程名称 | 工程内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 发酵车间 | 建设发酵生产线两条，占地面积1824m2，建筑面积5472m2，三层，主要安装种子配料罐、二级种子罐、三级种子罐、发酵罐等发酵设备 |
|  | 提取一车间 | 建设提取生产线一条，建筑面积1296m2，一层，主要安装陶瓷膜清液储罐、脱色液储罐、酶解罐、母液罐等设备 |
|  | 提取二车间 | 建设提取生产线一条，建筑面积5680m2，二层，主要安装陶瓷膜清液储罐、脱色液储罐、酶解罐、母液罐等设备 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 新建综合楼1栋，占地面积882m2，建筑面积2646m2，三层，用于日常办公 |
|  | 动力车间 | 新建动力车间1栋，占地面积2008m2，建筑面积3368m2，二层 |
|  | 宿舍楼 | 新建宿舍楼1栋，占地面积710.04m2，建筑面积2130.12m2，三层 |
|  | 预留厂房 | 新建预留车间1栋，占地面积629m2，建筑面积629m2，一层 |
|  | 实验室 | 位于办公楼内，实验种类是生产过程的缩小版，开展实验与本项目生产工艺相同。 |
| 依托工程 | 蒸汽 | 本项目所用蒸汽均来自平凉电厂供给，经厂区东侧国维淀粉厂管道引入厂区内 |
|  | 玉米浆 | 本项目所有玉米浆均由厂区东侧国维淀粉厂提供，经管道运输至本项目厂区 |
| 储运工程 | 仓库 | 新建综合仓库占地面积2280m2，建筑面积4560m2，二层；丙类仓库占地面积897m2，建筑面积897m2，单层，用于原辅材料及成品储存 |
|  | 液体罐区 | 新建液氨罐区193.88m2，放置两个50m3液氨罐 |
|  |  | 新建酸碱储罐区702m2，放置两个60m3碱液罐，两个60m3浓硫酸罐 |
| 公用工程 | 供水系统 | 项目用水由市政管网提供 |
|  | 排水系统 | 本项目采用雨污分流制：雨水通过导排渠排出厂外；生产污水经污水处理站处理后，排至平凉市城东污水处理厂 |
|  | 供电系统 | 项目用电由市政电网提供 |
| 环保工程 | 废气 | 发酵车间 | 发酵废气主要来自发酵工序，主要成分为CO2、H2S和NH3，废气经“碱洗+水洗”后，由15m排气筒排放（DA001） |
|  |  | 提取车间 | 提取车间废气主要为H2S、NH3、非甲烷总烃、甲醇和颗粒物，其中酶解调酸废气经络合铁湿法脱硫后与其他废气一同经“碱洗+水洗+碱洗+水洗”处理后，进入蓄热式烟气焚烧炉（RTO），最终由15m高排气筒排放（DA002），颗粒物采用“布袋除尘器”处理后由15m高排气筒排放（DA003） |
|  |  | 污水处理站 | 污水处理站恶臭气体经“碱洗+水洗”后进入蓄热式烟气焚烧炉（RTO），经处理后由15m高排气筒排放（DA002） |
|  |  | 检验室 | 检验室废气主要为非甲烷总烃，废气采用通风橱收集后引至楼顶，经活性炭吸附后排放（DA004） |
|  |  | 厨房油烟 | 设油烟净化器1台，用于处理食堂油烟，油烟经高于食堂屋顶排气筒排放 |
|  | 废水 | 生活污水设20m3的化粪池1座，生活污水经化粪池处理后，排至厂区污水处理站；生产废水采用厌氧+两级A/O处理后排入污水管网，污水最终进入平凉市城东工业污水处理厂。 |
|  | 噪声 | 所有产噪设备均选用低噪声设备，基础安装减震垫，隔声等措施 |
|  | 固废 | 危险废物 | 设置300m2的危险废物暂存间，位于厂区丙类仓库旁，对产生的检验室废溶剂、废机油进行收集暂存，委托有资质的单位处理 |
|  |  | 发酵废渣 | 收集后外售有机肥生产厂家 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 经压滤脱水后外售有机肥生产厂家 |
|  |  | 生活垃圾 | 交当地环卫部门进行处理处置 |
|  |  | 盐渣、废活性炭 | 废活性炭、盐渣委托资质单位鉴定后判别其废物属性后，根据其废物属性做好固废的暂存和收集工作，并委托资质单位进行处置 |

### 产品方案

1、产品方案

本项目主要利用菌种、葡萄糖、培养基通过发酵工艺合成医药原料产品，具体生产胱氨酸和L-丝氨酸，项目产品方案见表3.1-2。

表3.1-2   产品方案一览表

| 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 胱氨酸 | t/a | 2400 |
| L-丝氨酸 | t/a | 1800 |

2、产品介绍

（1）胱氨酸

英文名：L-Cystine

别名：双巯丙氨酸；3,3'-二硫代二丙氨酸

分子式：C6H12N2O4S2

用途：用于医药、食品、化妆品等行业

物理性质：

性状-白色六角形板状结晶或白色结晶粉末。

溶解性-溶于稀酸和碱溶液，极难溶于水，不溶于乙醇。

胱氨酸是在1810年由Wollaston从膀胱结石中发现的。1832年，Berzelius将其命名为胱氨酸，它是一种含硫氨基酸，在蛋白质中有少量存在，多含于头发、指爪等的角蛋白中。也可以采用合成法得到。工业上从毛发中提取，收率可达7.5-8%。实际生产中有的只达5%。L-胱氨酸是人体必需的氨基酸之一种，它在医药上和作为营养强化剂，也用于食品工业，均有重要的价值。它除了可用化学合成法制得外，目前主要是从毛发中提取。对人体没有不良效果。

用途：

用于生物化学和营养研究，医药上有促进机体细胞氧化和还原机能，增加白血球和阻止病原菌发育等作用。主要用于各种脱发症。也用于痢疾、伤寒、流感等急性传染病、气喘、神经痛、湿疹以及各种中毒疾患等，并有维持蛋白质构型的作用。也用作食品调味剂。

胱氨酸为氨基酸类药物，能促进细胞氧化还原功能，使肝脏功能旺盛，并能中和毒素、促进白细胞增生、阻止病原菌发育；维生素B1结合三磷酸腺苷形成维生素B1焦磷酸盐(二磷酸硫胺，辅羧酶)，是碳水化合物代谢时所必需的辅酶；维生素B1能抑制胆碱酯酶的活性，缺乏时胆碱酯酶活性增强，乙酰胆碱水解加速，致神经冲动传导障碍，影响胃肠、心肌功能；泛酸钙是辅酶A的前体，是多种代谢环节(包括碳水化合物、蛋白质和脂类)必需的物质，可参与类固醇、卟啉、乙酰胆碱等物质的合成，并可维持正常的上皮功能。

（2）L-丝氨酸

英文名：L-serine

别名：L-2-氨基-3-羟基丙酸

分子式：C₃H₇NO₃

物理性质：

性状-本品为白色结晶或结晶性粉末；无臭，味甜。

溶解性-本品在水中易溶，在乙醇、丙酮或乙醚中几乎不溶。

用途：

丝氨酸作为一种组成蛋白的基本氨基酸广泛应用于医药、食品、化妆品等行业；丝氨酸在脂肪和脂肪酸的新陈代谢及肌肉的生长中发挥着作用，在细胞膜的制造加工、肌肉组织和包围神经细胞的鞘的合成中都发挥着作用。目前主要用于复方氨基酸制剂中，用于补充氨基酸。

3、产品质量标准

本项目生产的胱氨酸产品质量应符合《生物化学试剂 L-胱氨酸》（HG/T 5928-2021）。

本项目生产的丝氨酸产品质量应符合《中国药典2020年版》有关要求。

### 主要原辅料及物料平衡

1、原辅材料消耗

根据建设单位提供资料，本项目主要原辅材料消耗情况见表3.1-3。

表3.1-3   本项目原辅材料消耗一览表

| 类别 | 名称 | 单位 | 总消耗量 | 储存方式 | 投加方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发酵车间 | 酵母粉 | t/a | 290.54 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 蛋白胨 | t/a | 136.88 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 牛肉膏 | t/a | 107.36 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 磷酸二氢钾 | t/a | 572.36 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 磷酸二氢铵 | t/a | 16.10 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 柠檬酸 | t/a | 8.05 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 硫酸钾 | t/a | 8.05 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 氯化钠 | t/a | 3.36 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 硫酸镁 | t/a | 190.56 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 蛋氨酸 | t/a | 68.44 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 丙氨酸 | t/a | 34.22 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 甘氨酸 | t/a | 34.22 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 苏氨酸 | t/a | 68.44 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 硫酸亚铁 | t/a | 0.07 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 硫酸锰 | t/a | 0.05 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 微量元素 | t/a | 0.07 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 维生素B1 | t/a | 0.05 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 维生素H | t/a | 0.08 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 维生素B3 | t/a | 0.03 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 维生素B5 | t/a | 0.03 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 维生素B6 | t/a | 0.05 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 维生素B12 | t/a | 0.03 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 葡萄糖 | t/a | 26840.00 | 罐装 | 管道投加 | 外购成品 |
|  | 消泡剂 | t/a | 10.74 | 罐装 | 管道投加 | 外购成品 |
|  | NaHS 30% | t/a | 15552.78 | 罐装 | 管道投加 | 外购成品 |
|  | 硫酸 98% | t/a | 26704.00 | 罐装 | 管道投加 | 外购成品 |
|  | 液氨 | t/a | 2500 | 罐装 | 管道投加 | 外购成品 |
|  | 氢氧化钠 | t/a | 288.00 | 液体 | 管道投加 | 外购成品 |
|  | 甘油管菌种 | t/a | 0.1 | 冷藏 | 人工投加 | 企业自产 |
|  | 玉米浆 | t/a | 304.4 | 罐装 | 管道投加 | 外购成品 |
| 提取车间 | 浓硫酸 | t/a | 9108.00 | 储罐 | 管道投加 | 外购成品 |
|  | 液碱30% | t/a | 1210.00 | 储罐 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 活性炭 | t/a | 696.00 | 袋装 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 液氨 | t/a | 4366.00 | 储罐 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 硫氢化钠30% | t/a | 24156.00 | 储罐 | 人工投加 | 外购成品 |
|  | 甲醇 | t/a | 2000.00 | 储罐 | 管道投加 | 外购成品 |
|  | 苯酚 | t/a | 1000.00 | 储罐 | 管道投加 | 外购成品 |

表3.1-4   能源消耗一览表

| 序号 | 设备名称 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 20.5万m3/a | 自来水 |
| 2 | 电 | 5062.94万KW·h/a | 国家电网 |
| 3 | 蒸汽 | 8万t/a | 平凉电厂 |
| 4 | 天然气 | 8万m3/a | 天然气管道 |

2、主要化学品原料理化性质

本项目涉及的化学品主要为液氨、浓硫酸、甲醇、苯酚等。各化学品的理化性质见下表3.1-5~表3.1-9。

表3.1-5   液氨的理化特性

| 品名 | 氨水 | 别名 | 氢氧化铵溶液；阿摩尼亚 | 英文名 | Ammonium Hydroxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化特性 | 分子式 | NH4OH | 分子量 | 35.045 | 熔点 | -77℃ |
|  | 沸点 | 36℃ | 相对 密度 | （水=1）0.91 | 蒸汽压 | 1.59KPa（20℃） |
|  | 外观气味 | 是氨气的水溶液，无色透明且具有刺激性气味 |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇 |
| 稳定性和危险性 | 易挥发，具有部分碱的通性，由氨气通入水中制得。有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息，空气中最高容许浓度30mg/m3。 |
| 毒理学资料 | 急性毒性：人体口经LDLo：43mg/kg；人体吸入LCLo：5000ppm；人体吸入TCLo：408ppm；小鼠口经LD50：350mg/kg；小鼠皮下LDLo：160mg/kg；小鼠静脉LD50：91mg/kg；小猫口经LDLo：750mg/kg；小兔皮下LDLo：200mg/kg；大鼠经口LD50:350mg/kg。急性毒性LD50:350mg/kg（大鼠经）; 刺激性：家兔经皮：250μg，重度刺激。家兔经眼：44μg，重度刺激。 |

表3.1-6   浓硫酸的理化特性

| 品名 | 硫酸 | 别名 | 磺镪水 | 英文名 | Sulfuric acid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 特性 | 分子式 | H2SO4 | 分子量 | 98.08 | 熔点 | 10.5℃ |
|  | 沸点 | 330.0℃ | 相对密度 | （水=1）1.83 （空气）3.4 | 蒸汽压 | 0.13kPa （145.8℃） |
|  | 外观气味 | 纯品为无色透明油状液体 |
|  | 溶解性 | 与水混溶 |
| 稳定性和危险性 | 稳定。 危险特性：与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会放生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 燃烧（分解）产物：氧化硫 |
| 毒理学 资料 | 毒性：属中等毒性 急性毒性：LD50 80mg/kg（大鼠经口）；LC50 510mg/m3(2小时，大鼠吸入)；320mg/m3(2小时，小鼠吸入) |

表3.1-7  甲醇理化性质

| 标识 | 中文名 | 甲醇 |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CH3OH |
|  | 分子量 | 32.04 |
|  | CAS号 | 67-56-1 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明液体，有刺激性气味 |
|  | 熔点 | -97.8 |
|  | 沸点 | 64.7 |
|  | 相对密度（水=1） | 0.79 |
|  | 溶解性 | 与水互溶，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂 |
| 储存 | 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风良好的专用库房内，远离火种、热源。库温不宜超过37℃，保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |
| 毒性危害 | 毒性 | LD50：5628mg/kg（大鼠经口），15800mg/kg（兔经皮）；LC50：82776mg/kg，4小时（大鼠吸入）；人经口5～10ml，潜伏期8～36小时，致昏迷；人经口15ml，48小时内产生视网膜炎，失明；人经口30～100ml中枢神经系统严重损害，呼吸衰弱，死亡。 |
|  | 健康危害 | 甲醇的中毒机理是，甲醇经人体代谢产生甲醛和甲酸（俗称蚁酸），然后对人体产生伤害。常见的症状是，先是产生喝醉的感觉，数小时后头痛，恶心，呕吐，以及视线模糊。严重者会失明，乃至丧命。失明的原因：甲醇的代谢产物甲酸累积在眼睛部位，破坏视觉神经细胞。脑神经也会受到破坏，而产生永久性损害。甲酸进入血液后，会使组织酸性越来越强，损害肾脏导致肾衰竭。 |

表3.1-8   苯酚理化性质

| 标识 | 中文名：苯酚 | 英文名：Phenol |
| --- | --- | --- |
|  | CAS：108-95-2 | 化学品类别：有机化合物 |
|  | 管制类型：管制 | 别名：石炭酸 |
| 理化 性质 | 外观与形状：无色或白色结晶性粉末 | 分子式：C6H5OH |
|  | 分子量：94.111 | 密度：1.071 g/cm³ |
|  | 熔点：43℃ | 沸点：1813.9℃ |
|  | 闪点：72.5℃ | 溶解性：微溶于冷水，可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油 |
| 毒理学数据 | LD50：317mg/kg（大鼠经口）；270mg/kg（小鼠经口）；669mg/kg（大鼠经皮）；630mg/kg（兔经皮） LC50：316mg/m3（大鼠吸入，4h） |

消泡剂：外观为淡黄色粘稠状液体，主要活性成分为十八醇硬脂酸酯、硬脂酸三乙醇胺和硬脂酸铝复配物。

- 物料平衡

本项目产品为胱氨酸和L-丝氨酸，物料平衡见图3.1-2~3.1-4。

### 主要生产设备

本项目生产设备主要包括主体工程及辅助工程的设备，详见表3.1-9。

表3.1-9   主要生产设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量台 | 功率KW | 合计KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液糖储罐 | 200m³ | 2 | 22 | 44 |
| 发酵罐培养基配料罐 | 8m³ | 2 | 7.5 | 15 |
| 玉米浆储罐 | 20m³ | 2 | 5.5 | 11 |
| 玉米浆预热罐 | 5m | 1 | 5 | 5 |
| 种子配料罐 | 3m³ | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 二级种子罐 | 3m³ | 2 | 7.5 | 15 |
| 三级种子罐 | 25m³ | 3 | 45 | 135 |
| 发酵罐 | 200m³ | 4 | 200 | 800 |
| 补糖罐 | 50m³ | 3 |  | 0 |
| 消泡罐 | 2.5m³ | 2 | 1.5 | 3 |
| 二级种子罐 | 2m³ | 2 | 5 | 10 |
| 三级种子罐 | 12m³ | 2 | 22 | 44 |
| 发酵罐 | 100m³ | 3 | 120 | 360 |
| 补糖罐 | 50m³ | 2 |  | 0 |
| 消泡罐 | 1m³ | 2 | 1.5 | 3 |
| 酶液储罐 | 100m³ | 2 | 22 | 44 |
| 高压均质机 |  | 3 | 75 | 225 |
| 液体酶储罐 | 50m³ | 2 | 11 | 22 |
| 发酵液储罐 | 200m³ | 2 | 22 | 44 |
| 陶瓷膜 | 200㎡ | 2 | 180 | 360 |
| 陶瓷膜清液储罐 | 100m³ | 1 |  | 0 |
| 活性炭脱色罐 | 40㎡ | 4 | 22 | 88 |
| 脱色板框 | 200㎡ | 3 | 11 | 33 |
| 脱色液储罐 | 100㎡ | 1 | 5 | 5 |
| 蒸发器 | 15T/h | 1 | 1000 | 1000 |
| 酶解罐 | 100m³ | 5 | 45 | 225 |
| 补料罐 | 30m³ | 1 | 35 | 35 |
| 平板离心机 |  | 8 | 40 | 320 |
| 母液罐 | 50m³ | 1 |  | 0 |
| 高位酸罐 | 2m³ | 3 |  | 0 |
| 调酸罐 | 12.5m³ | 6 | 11 | 66 |
| 陶瓷膜 | 200㎡ | 2 | 180 | 360 |
| 陶瓷膜清液罐 | 100m³ | 1 | 7.5 | 7.5 |
| 储罐 | 100m³ | 1 | 11 | 11 |
| 配炭罐 | 5m³ | 1 | 11 | 11 |
| 脱色罐 | 40m³ | 4 | 15 | 60 |
| 脱色板框 | 200㎡ | 4 | 10 | 40 |
| 脱色液储罐 | 100m³ | 2 | 15 | 30 |
| 结晶罐 | 20m³ | 10 | 45 | 450 |
| 酒精精馏塔 | 800 | 1 | 5 | 5 |
| 平板离心机 |  | 10 | 40 | 400 |
| 储罐 | 50m³ | 2 | 150 | 300 |
| 浓缩器 | 4T/h | 1 | 50 | 50 |
| 干燥机 | 2T/h | 2 | 300 | 600 |
| 蒸发器 | 20T/h | 2 | 45 | 90 |
| 刮板浓缩器 | 4T/h | 2 | 11 | 22 |
| 平板离心机 |  | 8 | 40 | 320 |
| 板框压滤机 | 200㎡ | 2 | 5 | 10 |
| 滚筒干燥 | Φ1.5*14 | 1 | 45 | 45 |
| 循环冷却水系统 | 3000m³/h | 1 | 500 | 500 |
| 离心空压机 | 600m³/mina | 3 | 1000 | 3000 |
| 螺杆空压机 | 20m³/min | 2 | 110 | 220 |
| 制氮机 | 500m³/h | 2 | 150 | 300 |
| 冷冻机 0度 | 制冷量500KW | 2 | 350 | 700 |
| 空调机组 | / | 1 | 150 | 150 |
| 循环泵房 | / | 1 | 200 | 200 |
| 液氨罐 | 50m³ | 2 | 15 | 30 |
| 碱液储罐 | 60m³ | 2 | 15 | 30 |
| 浓硫酸储罐 | 60m³ | 2 | 15 | 30 |
| 甲醇储罐 | 20m³ | 2 | 15 | 30 |
| 20%氨水储罐 | 30m³ | 2 | 15 | 30 |
| 其他储罐 | 150m³ | 4 | 15 | 60 |

### 劳动定员及工作制度

根据本项目生产规模，项目职工人数为150人，全年生产天数为260天。

### 公用工程

#### 给水

本项目给水水源为自来水管网。本项目用水主要为工作人员生活用水，生产用水等。

（1）职工生活用水

本项目场区设食堂和浴室，提供场区人员食宿。项目用水定额按照《甘肃省行业用水定额》，生活用水定额按90L/人·d计。本项目职工150人，生活用水量为13.5m3/d，3510m3/a。

（2）发酵用水

根据企业提供的设计方案，发酵车间设计纯水用量约为75m3/d，19500m3/a。

（3）提取用水

根据企业提供的设计方案，提取车间设计纯水用量约为435m3/d，113100m3/a。

（4）设备清洗用水

根据企业设计，本项目发酵罐一批次完成后需清洗一次，平均每天清洗用水量约为69m3，17940m3/a。

（5）小结

由以上计算可知，纯水的用量约为75+435+69=579m3/d（合计150540m3/a）。本项目纯水制备系统制水率为75%，则纯水设备自来水用量约772m3/d（合计200720m3/a）。

综上，项目用水情况统计见表3.1-10。

表3.1-10   项目用水情况一览表

| 序号 | 用水项目 | 用水定额 | 数量 | 用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日用水量 （m3/d） | 年用水量 （m3/a） |
| 1 | 职工生活用水 | 90L/人·d | 150人，260d | 13.5 | 3510 |
| 2 | 发酵用水 | / | / | 75 | 19500 |
| 3 | 提取用水 | / | / | 435 | 113100 |
| 4 | 设备清洗用水 | / | / | 69 | 17940 |
| 5 | 纯水制备 | / | / | 772 | 200720 |
| 注：发酵、提取、设备清洗用水均来自纯水制备系统 |
| 总计 | / | / | 785.5 | 204230 |

#### 排水

1、雨水

本项目采用雨污分流制：根据场区所在区域地势并结合项目平面布置建设雨水导排系统和污水收集处置系统。雨水通过导排渠排出厂外。

2、生产废水和生活污水

本项目生活污水经化粪池处理后，排至厂区污水处理站；生产废水采用厌氧+两级A/O处理后排入污水管网，污水最终进入园区工业污水处理厂。

3、污水量

本项目排水环节主要为职工生活污水、发酵车间废水、提取车间废水、设备清洗废水及浓盐水。

（1）生活污水

本项目生活用水量为13.5m3/d，3510m3/a，生活废水按用水量的80%计，则生活污水产生量为10.8m3/d，2808m3/a。

（2）发酵车间废水

发酵车间纯水用量约为75m3/d，19500m3/a，废水按用水量的80%计，则发酵废水产生量为60m3/d，15600m3/a。

（3）提取车间废水

提取车间纯水用量约为435m3/d，113100m3/a，废水按用水量的80%计，则提取车间废水产生量为348m3/d，90480m3/a。

（4）设备清洗废水

本项目清洗用水量约为69m3，17940m3/a，废水按用水量的80%计，则提取车间废水产生量为55.2m3/d，14352m3/a。

（5）浓盐水

纯水制备系统制水率为75%，项目纯水设备自来水用量约772m3/d（合计200720m3/a），则浓盐水产生量为193m3/d，50180m3/a。

表3.1-11   废水产生量一览表

| 废水类型 | 日废水量（m3/d） | 年废水量（m3/a） |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | 10.8 | 2808 |
| 发酵车间废水 | 60 | 15600 |
| 提取车间废水 | 348 | 90480 |
| 设备清洗废水 | 55.2 | 14352 |
| 浓盐水 | 193 | 50180 |
| 合计 | 667 | 173420 |

本项目水平衡图见图3.1-5。

#### 电力

本项目用电由市政电网提供。

### 平面布置

项目厂区占地面积52093.3m2，总建筑面积34728m2，综合楼位于厂区南侧入口处，项目厂区由南向北依次为综合楼、提取车间、发酵车间、动力车间，污水处理区位于厂区东北角，远离生产厂房与综合楼，罐区位于发酵车间东侧。

本项目在总平面布置中充分考虑到绿化区、绿化带的设置，增加绿化面积，达到美化、防尘、防噪音的效果，项目总平面布置见图3.1-6。

## 工艺流程及产污环节分析

### 工艺流程分析

#### 施工期工艺流程

本项目施工计划大致分五个步骤：场区平整、基础施工、结构施工、建筑装饰、设备安装，直至建成后投入使用。其建设流程及产污环节见图3.1-1，本次环评将针对施工期特点进行环境影响分析。

图3.1-1   施工期工艺流程及产污环节图

本项目施工阶段主要包括场区平整、基础施工、结构施工、建筑装饰、设备安装，在这一过程中使用建筑机械和运输车辆，对现有地貌有一定破坏，对大气环境、水环境和声环境有一定的影响。项目建成后对疾控中心进行装修，会产生一定量的装修垃圾，使用油漆涂料和粘合剂等，对环境空气造成局部影响；装修期间，电钻、电锯和切割机的使用，会产生噪声。项目建成后由于绿化的建设，对周围的景观环境会起到一定补偿作用。

#### 发酵工程流程

随着生物技术的技术水平提升，重组大肠杆菌高密度发酵技术已在生产实践中得到了广泛应用，并取得一定成果。建设单位采用大肠杆菌基因工程菌进行高密度发酵培养，来提高产物的生产率,不仅可减少培养体积还可以缩短发酵生产周期、提高设备利用率从而降低生产成本。发酵工艺流程及产污环节见表3.2-1。

图3.2-1   发酵工艺流程

本项目发酵工艺包含菌种植被及培养两步，具体工艺说明如下：

1、种子培养基制备及培养

（1）种子培养基的制备

该工序进行一级种子制备。采用甘油管菌种，进行活化，然后接入摇瓶培养，培养时间13-15h，各培养基根据一定比例溶解后、将料液泵至种子罐内，通过向种子罐内通入蒸汽进行升温灭菌，升温至121℃灭菌30分钟，通入降温水冷却至36-37℃后，用液氨调pH至6.8-7.2。

（2）种子培养条件

在种子罐中制备好培养基，培养基主要成分为葡萄糖、酵母粉、硫酸镁、磷酸二氢钾等，每次培养量为0.85t。种子培养时间是15h。培养过程中用液氨控制pH值为6.8，温度：32℃或37℃溶氧：20%-40%。

2、发酵罐

（1）发酵罐培养基的制备

各培养基根据一定比例溶解后、将料液泵至配料罐内，通过向种子罐内通入连消系统利用蒸汽进行升温灭菌，升温至121℃灭菌30分钟，将料液进入发酵罐内，通入降温水冷却至36-37℃后，用液氨调PH至6.8-7.2。接入制备好的二级种子进行发酵培养。

（2）发酵

培养好的种子经管道送至发酵罐（设有4台发酵罐，容积均为200t），发酵罐内是已经准备好的发酵培养基，包括葡萄糖、酵母粉、磷酸氢二钠、柠檬酸等，每次培养量为170m³，发酵培养时间是2-4天.

（3）发酵过程反应条件：

温度：36-37℃

压力：0.05-0.11MPa

pH：6.8-7.2

（4）发酵结束

发酵罐内含量达到预期值后，停止发酵罐运行，将发酵液利用换热设备进行升温灭活后，通过管道输送值提取车间，进行产品的分离提纯。

#### 提取工艺说明

本项目涉及两种产品，分别为胱氨酸和L-丝氨酸，两种产品均使用发酵车间发酵液进行提取，本次环评针对两种产品不同提取工艺分别说明。

一、胱氨酸生产工艺

图3.2-2   胱氨酸生产工艺流程图

1、陶瓷膜过滤：物料进入陶瓷膜，使用发酵液储罐打循环，去除菌体，过膜温度60-65℃，去除发酵液菌体的清液，把菌体里的含量洗至10g/L以下。膜截留的菌体会使用板框压榨烘干。

2、纳滤膜脱色：使用滤清液罐打循环，用纳滤膜脱色，温度60-65℃，给物料脱色，后期流量明显降低时加入透析水，把截留颜色深的截留液含量洗至10g/L以下，截留部分跟陶瓷膜菌体一起处理。

3、MVR蒸发器浓缩：使用蒸发器，把脱色完的清液浓缩到200g/L。

4、酶解：加入浓缩完的清液，硫氢化钠，均质好的发酵液2进行酶解，过程用硫酸维持pH7-9。（发酵液2使用碟分机分离出菌体与清液，清液进入污水处理，菌体再用根清液同体积的脱盐水稀释，使用均质机破壁，然后加入到酶解液罐）。酶解6-10h，然后升温80度10min给酶灭活，再降温至40度吹风4-6h。

酶解化学反应式：

5、调酸分离：加入浓硫酸调酸性，加热至60度，将微量的硫化氢赶出，持续2-4h，然后降温至30度以下，使用离心机分离出粗品。

6、粗品溶解：将分离的粗品投入调酸罐，使用酸溶解，pH1以下。

7、陶瓷膜过滤：物料进入陶瓷膜，去除菌体，过膜温度60-65℃，去除发酵液菌体的清液，把菌体里的含量洗至10g/L以下。膜截留的菌体会使用板框压榨烘干。

8、活性炭脱色：溶解后加热60度，加入活性炭，搅拌后过脱碳机，到脱色液储罐，得到脱色液。

9、调碱结晶：脱色液从脱色液储罐打到调碱罐，用液氨调ph4-5，产品结晶出来。

10、离心机分离：结晶后的物料，使用离心机分离，分离过程中使用脱盐水洗晶体，得到湿成品。

11、闪蒸烘干：湿成品使用闪蒸烘干。

12、成品包装：烘干物料转运至自动包装机，包装成25kg规格成品。

二、L-丝氨酸生产工艺

图3.2-3   L-丝氨酸生产工艺流程图

1、陶瓷膜过滤：物料进入陶瓷膜，使用发酵液储罐打循环，去除菌体，过膜温度60-65℃，去除发酵液菌体的清液，加50%发酵液体积的水，把菌体里的含量洗至10g/L以下。膜截留的菌体会使用板框压榨烘干，作为菌体蛋白饲料。

2、纳滤膜脱色：使用滤清液罐打循环，用纳滤膜脱色，温度60-65℃，给物料脱色，后期流量明显降低时加入透析水，把截留颜色深的截留液含量洗至10g/L以下，截留部分跟陶瓷膜菌体一起处理。

3、MVR蒸发器浓缩：使用蒸发器，把脱色完的清液浓缩到200g/L。

4、离心：使用离心机分离出粗品。

5、活性炭脱色：溶解后加热60度，加入活性炭，搅拌后过脱碳机，到脱色液储罐，得到脱色液。

6、调碱结晶：脱色液从脱色液储罐打到调碱罐，用纯水调ph4-5，产品结晶出来。

7、离心机分离：结晶后的物料，使用离心机分离，分离过程中使用脱盐水洗晶体，得到湿成品。

8、闪蒸烘干：湿成品使用闪蒸烘干。

9、成品包装：烘干物料转运至自动包装机，包装成25kg规格成品。

#### 纯水制备工艺说明

纯水制备系统工艺流程见下图。

图3.2-4   纯水制备系统工艺流程图

工艺简介：该工艺是利用物理拦截作用对水中的盐分进行浓缩的过程，浓水中主要含有大量的可溶性盐类，有机污染物浓度较小。该工艺反渗透脱盐率＞98%，制水率约为75%。

## 污染源分析

### 3.3.1施工期污染源分析

一、废气

施工期的大气污染源主要来自于施工扬尘、施工机械燃油废气和建筑物装修过程中产生的挥发性有机废气。

1、施工机械废气

主要来源于施工机械设备和运输车辆所排放的废气，主要的污染物有CO、THC、NOx，主要对作业面周围和运输线路两侧局部范围敏感点产生一定影响，由于排放量不大，其影响的程度与范围也相对较小，通过加强对施工车辆作业管理，采取限制超载、限制车速等措施可以大大降低运输车辆及施工机械废气对周围环境的影响。

2、扬尘

本项目施工场地产尘环节主要为土方开挖、施工物料的堆放、转运、装卸及物料运输造成的道路扬尘。其中以堆场风力扬尘和道路扬尘较为明显。

（1）堆场风力扬尘

堆场在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，起尘量可按堆场起尘经验公式计算：

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023w

其中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m高处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

w——尘粒的含水率，%；

由上式可知，起尘量与堆放量、尘粒性质、尘粒含水率有关，可见，减少露天堆放和裸露场地、保持尘粒含水率可有效控制起尘量；而尘粒在空气中的传播扩散与风速、尘粒本身的沉降速度有关（见表3.3-1），粒径越大、沉降越快。

当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，扬尘可在短时间内沉降到地面，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，其影响范围随现场的气候情况也有所不同。

表3.3-1   不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度(m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

（2）车辆行驶动力起尘

在尘土完全干燥的情况下，车辆行驶产生的扬尘可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

其中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆

V——汽车车速，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2

由上式可知，车辆行驶扬尘与汽车类型、车速、地面清洁程度有关。表3.3-2为一辆10t的卡车以不同速度通过不同清洁程度的路面时产生的扬尘量，在路面同样清洁程度情况下，车速越快，扬程量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

表3.3-2   在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘     （kg/km•辆）

| P 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5km/h | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10km/h | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15km/h | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20km/h | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |
| 注：“0.1～1.0”为路面洁净程度。 |

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表3.3-3为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围之内。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

表3.3-3  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

同时本项目土方开挖采取湿法作业，产尘较小。

综上所述，扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，同时也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。在自然风作用下，施工场地扬尘的影响范围在100m以内，如果实施作业面洒水抑尘（每天洒水4~5次），可使扬尘减少70%左右，将TSP的污染距离缩小至20~50m范围。

3、装修废气

施工期的装修废气主要来自墙体的粉刷及装修所用的涂料和油漆中的有机废气，属无组织排放；项目与周围敏感点有一定的距离，在加强室内通风以及使用绿色建材等措施下，对本项目区周边环境环境影响较小，且该类废气产生量小，对环境影响小，且作业结束，影响消失。

二．废水

1、生活污水

施工建筑人员的生活污水，按照施工建筑人员共40人，每人每天耗水以60L计，产污系数按0.8计，则日产生生活污水1.92m3/d。施工人员日常生活排放的生活污水，若处置不当，会对周围环境造成污染。本项目施工人员产生的生活污水采取泼洒抑尘处理。通过以上措施，施工期产生的生活污水科得到有效的治理，能降低其对周围环境的影响。

2、建筑施工废水

本项目采用商品混凝土，严禁在现场搅拌混凝土。项目施工废水主要产生于设备清洗、混凝土养护等，项目施工高峰期间产生的废水量约为10m3/d，建设单位设置沉淀池处理后回用，不外排。

三、噪声

施工期噪声影响有阶段性，以基础施工及建筑主体施工，施工期不采取爆破方式，噪声源主要是地面工程施工机具和大量的工程车辆进出施工场地产生噪声。本项目在施工过程中使用的设备主要有钻机、振捣棒、塔吊、卷扬机、电钻、切割机等。根据施工特点，各施工阶段的噪声情况见表3.3-4。

表3.3-4   工程施工期噪声源强表             单位：dB

| 产生阶段 | 机械 | 噪声值（5m） |
| --- | --- | --- |
| 基础施工阶段 | 挖掘机、钻机、载重汽车等 | 75-90 |
| 结构施工阶段 | 振捣棒、塔吊 | 75-90 |
| 设备安装阶段 | 吊车、卷扬机 | 68-88 |
| 室内装修阶段 | 敲打声、电钻、切割机 | 80-90 |
| 注：振捣棒以及电锯的噪声值均为1m处源强声值。 |

四、固废

1、施工期生活垃圾

本项目有施工人员40人，生活垃圾按0.5kg/人.d计，则每天产生0.02t/d的生活垃圾。

2、建筑垃圾

建筑垃圾产生量以每平方米建筑面积将产生0.5-1.0kg左右的建筑垃圾，本评价取每平方米建筑面积产生0.7kg建筑垃圾，本项目建筑面积为34728m2，则建筑垃圾产生量约24t。

五、生态影响

本项目施工过程中易造成原有地表植被破坏、水土流失等生态影响。

项目施工过程中土石方、砂石料、水泥、粘土等建筑材料，以及废土、废料在临时堆放过程中，使工地的地表植被受到破坏，地表裸露，使相对稳定的土壤重新产生扰动，并产生大量剥离表层土和松散堆积物，都将给附近生态环境带来一定影响。

本项目征用土地为耕地，在施工过程中场地平整等施工活动对当地生态环境造成影响，施工过程中应严格按照项目选址厂界施工，严禁跨界堆放建筑材料等，确保项目对生态环境的影响降到最低程度。

### 3.3.2运营期污染源分析

一、废水

本项目废水主要是生产废水以及职工生活污水。根据项目水平衡分析，废水产生情况如下：

1、生产废水

生产废水主要为发酵车间排水、提取车间排水、设备清洗废水及蒸发浓缩的冷凝水排水，各产生单元产生的废水经装置下方的集水沟收集后通过管道直接排入厂区污水处理站处理。

本项目生产的胱氨酸是一种抗氧化的原料药（含发酵工艺），L-丝氨酸用于复方氨基酸制剂中，用于补充氨基酸（含发酵工艺），其废水水质产生情况参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《276生物药品制造行业系数》，具体详见表3.3-5。

表3.3-5  生产废水水质产生系数一览表

| 产品 | 产能t/a | 项目 | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胱氨酸 | 2400 | 产生系数（g/kg-产品） | 219.02 | 9.33 | 11.64 | 2.32 |
|  |  | 产生量（t/a） | 525.648 | 22.392 | 27.936 | 5.568 |
| L-丝氨酸 | 1800 | 产生系数（g/kg-产品） | 219.02 | 9.33 | 11.64 | 2.32 |
|  |  | 产生量（t/a） | 394.236 | 16.794 | 20.952 | 4.176 |
| 合计 | 4200 | 产生量（t/a） | 919.884 | 39.186 | 48.888 | 9.744 |

根据水平衡，本项目生产废水产生约为655.2m3/d（合计170352m3/a），同时本项目提取车间两次离心工艺均有废水产生，废水来源主要为原料葡萄糖内水分，根据建设单位实际运行数据，两次离心废水产生量分别为295m3/d、415m3/d。

综上，本项目生产废水排放总量为1365.2m3/d（合计354952m3/a），生产废水废水中五日生化需氧量、悬浮物产生浓度参考建设单位已建位于咸阳杨凌项目的实际运行数据，具体见表3.3-6。

表3.3-6   废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 废水 类型 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算 方法 | 产生 废水量m3/a | 浓度 mg/L | 产生量 t/a | 措施 | 处理 效率% | 排放 废水量m3/a | 浓度 mg/L | 排放量 t/a |
| 生产 废水 | COD | 产污系数 | 354952 | 2592 | 919.884 | 厌氧+两级A/O | 94.7 | 354952 | 137.4 | 48.754 |
|  | BOD |  |  | 1865 | 661.985 |  | 95.0 |  | 93.3 | 33.099 |
|  | SS |  |  | 500 | 182.976 |  | 90.0 |  | 50.0 | 18.298 |
|  | NH3-N |  |  | 111 | 39.186 |  | 79.1 |  | 23.2 | 7.877 |
|  | 总氮 |  |  | 138 | 48.888 |  | 79.1 |  | 27.8 | 9.827 |
|  | 总磷 |  |  | 27.5 | 9.744 |  | 95.8 |  | 1.2 | 0.409 |

2、生活污水

本项目劳动定员150人，职工生活用水量按90L/人·d计，产污系数取0.8，则生活污水产生量为10.8m3/d，2808m3/a。生活污水中的污染物主要有COD、BOD、SS、氨氮等，据有关环境监测站多年对城市生活污水排污口监测统计结果，结合《水处理工程师手册》（化学工业出版社，2000年4月），生活污水污染物浓度分别为COD为400mg/L，SS约250mg/L，BOD为240mg/L，氨氮约为37mg/L。

本项目生活污水经化粪池处理后直接排入厂区污水处理站。

二、废气

本项目废气主要为氨、硫化氢、非甲烷总烃，颗粒物，实验室废气、存储、投加废气、污水处理站恶臭和职工食堂产生的油烟。

1、发酵废气

发酵废气主要来自发酵工序，主要成分为CO2、H2S和NH3。

根据物料平衡，发酵废气产生情况，废气产生量约为63.66t/a，其中CO2为62.40t/a、NH3为1.14t/a、H2S为0.12t/a。

发酵废气经发酵罐上的过滤器过滤灭菌后收集于尾气储罐内，采用“碱洗+水洗”吸收处理后经15m排气筒排放，处理效率为90%，发酵废气处理风量为72000m3/h。

根据企业提供的资料，发酵时间为每天24小时、年260天，则发酵废气的产排情况见表3.3-7。

| 表3.3-7 发酵废气产排情况一览表 |
| --- |
| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 |
|  |  | 产生量 t/a | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 名称 | 效率 % | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |
| 发酵车间 | NH3 | 1.14 | 2.54 | 0.183 | 灭菌过滤器+碱洗+水洗+15m排气筒（DA001） | 90 | 0.114 | 0.254 | 0.018 |
|  | H2S | 0.12 | 0.264 | 0.019 |  | 90 | 0.012 | 0.027 | 0.002 |

由上表可知，发酵车间产生的废气经处理排放速率后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值（氨4.9kg/h、硫化氢0.33kg/h），氨排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值（氨30mg/m3）可以达标排放。

2、 非甲烷总烃，甲醇

非甲烷总烃、甲醇主要来自提取车间生产过程中调酸分离、结晶过滤、闪蒸烘干工序。

非甲烷总烃产生情况参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》271化学药品原药制造行业系数手册中发酵工艺系数，系数取6.673kg/t-产品，则非甲烷总烃产生量约为28.0266t/a；本项目甲醇年用量为2000t，甲醇的产生量以甲醇使用量的10%计，则甲醇产生量约为200t/a。

本项目拟采用蓄热式烟气焚烧炉（以下简称“RTO”）处理，处理后经15m高排气筒（DA002）排放。处理效率为99%，处理风量为7000m3/h，废气产生以每天24小时、年工作260天计，则非甲烷总烃的产排情况见表3.3-8。

| 表3.3-8 甲醇、非甲烷总烃产排情况一览表 |
| --- |
| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 |
|  |  | 产生量 t/a | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 名称 | 效率 % | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |
| 提取车间 | DA002 | 甲醇 | 200.0 | 4578.714 | 32.051 | RTO+15m排气筒（DA002） | 99 | 2.0 | 45.787 | 0.321 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 28.0266 | 641.571 | 4.491 |  |  | 0.281 | 6.416 | 0.045 |

由上表可知，非甲烷总烃经处理后满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值（60mg/m3）、甲醇可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中标准要求（190mg/m3，7.8kg/h），可以达标排放。

3、颗粒物

项目生产过程颗粒物主要来自成品包装工序。

颗粒物的产生情况参考《逸散性工业粉尘控制技术》中产尘系数，包装取0.1kg/t原料。本项目生产规模为4200t/a。则包装工序颗粒物产生量约为0.42t/a。

包装工序废气采用“布袋除尘器”处理后，经15m排气筒（排气筒编号DA003）排放。

废气产生以每天8小时、年工作260天计，处理效率为80%计，处理风量为7000m3/h，则具体产品情况见表3.3-9。

| 表3.3-9 颗粒物产排情况一览表 |
| --- |
| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 |
|  |  | 产生量 t/a | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 名称 | 效率 % | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |
| 包装工序 | 颗粒物 | 0.42 | 9.615 | 0.067 | 布袋除尘器+15m排气筒（DA003） | 80 | 0.084 | 1.923 | 0.013 |

由上表可知，本项目产生的颗粒物经处理后满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值（20mg/m3），可以达标排放。

4、硫化氢

项目酶解工序需加入30%硫氢化钠，该工艺会排出部分H2S气体。根据物料平衡，酶解罐NH3产生量约为13t/a。

废气采用“碱洗+水洗+碱洗+水洗”吸收处理后进入RTO，最终由15m高排气筒排放（DA002），处理效率为90%，废气处理风量为2000m3/h。

根据企业提供的资料，酶解工作时间为每天24小时、年260天，则废气的产排情况见表3.3-10。

| 表3.3-10 发酵废气产排情况一览表 |
| --- |
| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 |
|  |  | 产生量 t/a | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 名称 | 效率 % | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |
| 提取车间 | H2S | 13 | 1041.5 | 2.083 | 碱洗+水洗+碱洗+水洗+RTO+15m排气筒（DA002） | 95 | 0.65 | 52.075 | 0.104 |

由上表可知，提取车间产生的废气经处理后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值（硫化氢0.33kg/h），可以达标排放。

5、 食堂油烟

项目建设1座职工食堂，为职工提供就餐，厂区劳动定员150人，本次改扩建设不新增职工，基础灶头2个。项目食堂使用天然气作为燃料，由于天然气为清洁燃料燃烧后污染物产生量很少，对环境影响较小。

食堂油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%。本项目职工食堂灶头日煎炒时间约6h，平均耗油量按30g/人·d，260个工作日，油烟采用油烟净化器处理后经排气筒于楼顶排放，油烟净化器处理风量约为5000m3/h，项目餐厅油烟产排情况见表3.3-11。

| 表3.3-11 食堂油烟产排情况一览表 |
| --- |
| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 |
|  |  | 产生量 t/a | 产生浓度mg/m3 | 名称 | 效率 % | 排放量 t/a | 排放浓度mg/m3 |
| 职工食堂 | 油烟 | 0.03 | 3.84 | 油烟净化器 | 60 | 0.012 | 1.545 |

由上表可知，餐厅油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（标准2.0mg/m3）要求，可以达标排放。

6、 污水处理站恶臭

污水处理站产生的恶臭主要为氨、硫化氢。根据污水处理站恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3、0.00012gH2S。污水处理站处理的废水中BOD5的处理量为568.735t/a，则NH3产生量约为1.763t/a，H2S产生量约为0.068t/a。污水处理站恶臭采用“碱洗+水洗”处理后，经15m排气筒（排气筒编号DA002）排放。

废气产生以每天8小时、年工作365天计，处理效率为90%计，处理风量为6000m3/h，则具体产品情况见表3.3-12。

| 表3.3-12 污水处理站产排情况一览表 |
| --- |
| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 |
|  |  | 产生量 t/a | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 名称 | 效率 % | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |
| 污水处理站 | NH3 | 1.763 | 33.543 | 0.201 | 碱洗+水洗+15m排气筒（DA002） | 90 | 0.176 | 3.354 | 0.020 |
|  | H2S | 0.068 | 1.333 | 0.008 |  |  | 0.07 | 0.133 | 0.001 |

由上表可知，本项目产生的氨、硫化氢经处理后满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值（氨20mg/m3、硫化氢5mg/m3），可以达标排放。

7、 实验室废气

实验室使用多种无机、有机试剂，且试剂均装在封闭试剂瓶内，只在试剂使用时短暂敞开，所以储存的试剂基本无挥发。因此，实验室废气主要产生源于检测过程。

根据建设单位提供的实验室试剂用量，具有挥发性的无机试剂用量约为7.46kg/a，有机试剂用量约74.12kg/a，无机试剂用量相对于有机试剂用量而言，相对较少，因此，本次实验废气主要针对有机废气进行分析评价。

实验室有机试剂的用量约74.12kg/a，实验室有机废气的产生量以试剂使用量的10%计。实验室产生的有机废气中含有乙醇等，由于各有机物的使用量少，相对较少，因此，本次评价不再单独定量评价，一并以“非甲烷总烃”计，非甲烷总烃的产生量约为7.41kg/a。

实验室废气设通风橱，经通风厨集中收集后进入活性炭处理装置处理，处理后排放，并加强实验室通风；共设1套通风橱，1套活性炭处理措施和1根排气筒（DA004），设计风量为1000m3/h，处理效率为85%，品控中心按照每天5h工作制，年工作80天计。通风橱采用负压无逸散收集，因此，不产生无组织废气，均为有组织排放，品控中心废气产排情况见表3.3-13。

| 表3.3-13 实验室废气产排情况一览表 |
| --- |
| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施及效率 | 排放情况 |
|  |  | 产生量 t/a | 产生浓度mg/m3 |  | 排放量 t/a | 排放浓度mg/m3 |
| 实验室 | DA004 | 非甲烷 总烃 | 7.41×10-3 | 20.00 | 通风厨+活性炭处理装置,去除效率85% | 1.11×10-3 | 2.78 |

8、RTO尾气

本项目RTO处理有机废气，燃料为天然气，燃烧后会产生二氧化硫及氮氧化物，RTO尾气情况参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数，其中二氧化硫系数取0.02Skg/万立方米-原料、氮氧化物取6.97kg/万立方米-原料，本项目天然气年用量8万立方米，则二氧化硫产生量约为0.0005kg/a、氮氧化物产生量约为55.76kg/a。

本项目RTO尾气直接排放，风量为7000m3/h，废气产生以每天24小时、年工作260天计，则RTO尾气的产排情况见表3.3-14

| 表3.3-14 RTO尾气产排情况一览表 |
| --- |
| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 |
|  |  | 产生量 kg/a | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |  | 排放量kg/a | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |
| 三废处理 | DA002 | 二氧化硫 | 0.0005 | 0.00001 | 8×10-8 | / | 0.0005 | 0.00001 | 8×10-8 |
|  |  | 氮氧化物 | 55.76 | 1.28 | 0.009 |  | 55.76 | 1.28 | 0.009 |

由上表可知，本项目产生的二氧化硫和氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中标准要求，可以达标排放。

9、存储、投加废气

本项目使用的原辅材料中属于易挥发的物料有苯酚、甲醇，但均在全封闭储罐内储存，在使用过程均密闭，使用过程不会有废气散逸，无组织挥发量极少，因此本次环评不再定量分析。

10、硫酸雾

本项目使用的原辅材料浓硫酸，浓硫酸不属于易挥发性的物质，同时本项目浓硫酸采用灌装储存，储存过程不会有硫酸雾产生；硫酸使用过程处于密闭状态，也不会硫酸雾产生，硫酸使用前，采用管道投加的方式将浓硫酸投加到车间内的硫酸罐内，因此，在投加过程不会有硫酸雾散逸。本次环评不再定量分析。

11、 废气源强核算小结

废气污染源源强核算结果及相关参数见表3.3-15。

表3.3-15   废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生情况 | 治理情况 | 污染物排放情况 | 年排放时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算 方法 | 废气量m3/h | 产生量 t/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 治理措施 | 效率 % | 排放量 t/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  |
| 发酵工序 | DA001 | NH3 | 物料平衡 | 72000 | 1.14 | 2.54 | 0.183 | 灭菌过滤器+碱洗+水洗+15m排气筒（DA001） | 90 | 0.114 | 0.254 | 0.018 | 6240 |
|  |  | H2S | 物料平衡 |  | 0.12 | 0.264 | 0.019 |  | 90 | 0.012 | 0.027 | 0.002 | 6240 |
| 提取车间 | DA002 | 甲醇 | 产污系数 | 7000 | 200.0 | 4578.714 | 32.051 | 碱洗+水洗+碱洗+水洗+RTO+15m排气筒（DA002） | 99 | 2.0 | 45.787 | 0.321 | 6240 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 28.0266 | 641.571 | 4.491 |  |  | 0.281 | 6.416 | 0.045 |  |
| 包装工序 | DA003 | 颗粒物 | 产污系数 | 7000 | 0.42 | 9.615 | 0.067 | 布袋除尘器+15m排气筒（DA003） | 80 | 0.084 | 1.923 | 0.013 | 2080 |
| 酶解工序 | DA002 | 硫化氢 | 物料平衡 | 2000 | 13 | 1041.5 | 2.083 | 碱洗+水洗+碱洗+水洗+RTO+15m排气筒（DA002） | 95 | 0.65 | 52.075 | 0.104 | 6240 |
| 职工食堂 | 油烟 排气筒 | 油烟 | 产污系数 | 5000 | 0.03 | 3.84 | -- | 油烟净化器 | 60 | 0.012 | 1.545 | -- | 1560 |
| 污水处理站 | DA002 | NH3 | 产污系数 | 6000 | 1.763 | 33.543 | 0.201 | 碱洗+水洗+15m排气筒（DA004） | 90 | 0.176 | 3.354 | 0.020 | 8760 |
|  |  | H2S | 产污系数 | 6000 | 0.068 | 1.333 | 0.008 |  |  | 0.07 | 0.133 | 0.001 |  |
| 实验室 | DA004 | 非甲烷总烃 | 产污系数 | 1000 | 0.007 | 20 | 0.0175 | 通风厨+活性炭处理装置 | 85 | 0.001 | 2.78 | 0.0025 | 400 |
| RTO | DA002 | 二氧化硫 | 产污系数 | 7000 | 0.0005 kg/a | 0.00001 | 8×10-8 | / | / | 0.0005 kg/a | 0.00001 | 8×10-8 | 6240 |
|  |  | 氮氧化物 | 产污系数 |  | 55.76 kg/a | 1.28 | 0.009 |  |  | 55.76 kg/a | 1.28 | 0.009 |  |

三、噪声

项目营运过程中噪声主要来源于生产设备、水泵和风机噪声，其主要设备噪声源强和治理措施如表3.3-16所示。

表3.3-16   项目主要产噪噪声源强一览表

| 序号 | 位置 | 噪声源 | 单台声压级dB(A) | 运行数量 | 降噪措施 | 采取措施后声压级dB(A) | 运行方式 | 室内/室外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提取车间 | 高压均质机 | 75~85 | 3台 | 基础减振、隔声 | 52 | 间断 | 室内 |
| 2 | 提取车间 | 平板离心机 | 75~85 | 8台 | 基础减振、隔声 | 52 | 间断 | 室内 |
| 3 | 提取车间 | 干燥机 | 75~85 | 2台 | 基础减振、隔声 | 52 | 间断 | 室内 |
| 4 | 提取车间 | 真空干燥机 | 80~90 | 2台 | 基础减振、隔声 | 52 | 间断 | 室内 |
| 5 | 动力车间 | 空压机 | 90~95 | 2台 | 基础减振、隔声 | 58 | 间断 | 室外 |
| 6 | 动力车间 | 风机 | 80~90 | 5台 | 基础减振、隔声 | 57 | 间断 | 室外 |
| 7 | 动力车间 | 水泵 | 75~85 | 1台 | 基础减振、隔声 | 59 | 间断 | 室内 |

四、固体废物

本项目的固体废物主要有发酵废渣、废活性炭、检验室废溶剂、盐渣、设备维护保养产生废机油、污水处理站污泥、生活垃圾等。

（1）发酵废渣

根据物料平衡，发酵废渣年产生量约为1885t/a，收集后外售于有机肥生产厂家。

（2）废活性炭

本项目废活性炭产生量约为696t/a，主要产生于活性炭脱色工序。废活性炭需委托资质单位鉴定后判别其废物属性后，根据其废物属性做好固废的暂存和收集工作，并委托资质单位进行处置。

（3）检验室废溶剂

本项目检验室废溶剂产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），检验室废溶剂属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-047-49。设专用容器收集后，暂存危废暂存间，定期交有资质单位处理。

（4）盐渣

本项目盐渣主要产生于提取车间废母液浓缩工序，根据本项目物料平衡分析，浓缩结晶产生的盐渣约1560t/a，盐渣需委托资质单位鉴定后判别其废物属性后，根据其废物属性做好固废的暂存和收集工作，并委托资质单位进行处置。

（5）设备维护保养产生废机油

项目设备日常保养、维修会产生废机油，废机油的产生量约0.01t/a.，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08。废机油暂存危废暂存间，分类收集暂存后，定期交有资质单位处理。

（6）污水处理站污泥

污水处理站污泥产生量按1万m3污水产生污泥量2.25t计算，本项目废水产生量约为35.5万m3/a，则污泥产生量为79.875t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废标签的类别为61、代码为442-001-61。污泥经压滤脱水后外售有机肥生产厂家。

（7）生活垃圾

本项目员工人数为150人，办公生活垃圾按每人每天产生量为0.5kg计，则生活垃圾产生量为75kg/d，19.5t/a，生活垃圾经场区设置的垃圾桶统一收集后，由环卫部门统一清运处理。

表3.3-17   固体废弃物产生和处置情况

| 固体废物名称 | 固废属性 | 产生量/（t/a） | 处置措施 | 处理量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发酵废渣 | 一般固废 | 1885 | 生产有机肥 | 1885 |
| 废活性炭 | / | 696 | 委托资质单位鉴定后判别其废物属性后，根据其废物属性做好固废的暂存和收集工作，并委托资质单位进行处置 | 696 |
| 检验室废溶剂 | 危险废物（HW49） | 0.1 | 暂存危废暂存间，定期交有资质单位处理 | 0.1 |
| 废机油 | 危险废物（HW08） | 0.01 | 暂存危废暂存间，定期交有资质单位处理 | 0.01 |
| 盐渣 | / | 1560 | 委托资质单位鉴定后判别其废物属性后，根据其废物属性做好固废的暂存和收集工作，并委托资质单位进行处置 | 1560 |
| 污泥 | 一般固废 | 79.875 | 污泥经压滤脱水后外售有机肥生产厂家 | 79.875 |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 19.5 | 环卫部门统一清运处理 | 19.5 |

表3.3-18   危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 0.01 | 设备保养 | 液态 | 暂存危废暂存间，定期交有资质单位处理 |
| 2 | 检验室废溶剂 | HW49 | 900-047-49 | 0.1 | 检验室 | 液态 |  |

# 环境现状调查与评价

## 自然环境现状调查与评价

### 地理位置

平凉市崆峒区地处甘肃东部，六盘山东麓，泾河上游的陇东黄土高原腹部。地理位置在东经106°25′～107°21′、北纬35°12′～35°45′之间。东邻泾川、镇原，南依华亭、崇信，西与宁夏回族自治区的泾源、原州区接壤，北与彭阳(属宁夏)、镇原县毗邻。在历史上为丝绸古道西进北上甘凉的第一座关隘重镇。亦为陕甘宁三省交通要塞和陇东传统商品集散地，素有“旱码头”之称。现为平凉市政治、经济、文化和交通中心，是一座新兴的工贸旅游城市。崆峒区距兰州市约320km，距西安市约300km，距天水市240km，距宝鸡200km。

### 地形地貌

平凉市崆峒区位于平凉地区中北部，南连华亭和崇信县，东连泾川县，北靠庆阳地区，西邻宁夏回族自治区。地处泾河南北两岸的一、二级阶地上，属六盘山前的陇东黄土高原的割切深沟梁区，城区地势西高东低。

### 气候与气象

平凉崆峒区地处中纬度内陆地带，属温带半干旱、半湿润大陆性季风气候。四季气候特征是：春季风大雨少、冷暖无常，夏季温和凉爽、雨水集中，秋季气温渐降、阴雨连绵多云雾，冬季多风雨寒冷、干燥少雪多晴天。气候地域分布上总的特征是：南温、北干、东暖、西凉。根据平凉市气象站多年观测，主要气象条件如下：

年平均气温                     8.6℃

年平均最低气温                 -5.2℃

年极值最低气温                 -24.3℃

年平均最高气温                 21℃

年极值最高气温                 37.3℃

最大日较差                     30℃

年平均降水量                   511.2mm

年平均蒸发量                   1468.8mm

年平均相对湿度                 71％

年平均风速                     2.16m/s

风向                           E/EES/ES/W/WWN/WN

最大冻土深度                   0.48m

最大积雪深度                   0.14m

无霜期                         163天

最高气压                      889.5hpa

最低气压                      843.4hpa。

### 水文

平凉市属黄河流域，有泾河及渭河两大水系。西部静宁、庄浪两县由渭河的一级支流葫芦河水系所控，流域面积3720.2km2，占全市总面积的33.4％。东部平凉、泾川、灵台、崇信、华亭五县，属泾河流域，面积7420.6km2。评价区主要地表水是泾河，属黄河水系，是黄河的一级支流。泾河发源于六盘山东麓宁夏回族自治区的泾塬县和固原县，在平凉市崆峒区西郊八里桥以上有南北两塬。南塬在平凉庙底村以上，分为前峡与后峡两支。前峡河长约55km，汇水面积597km2；后峡河长约26km，汇水面积186km2。北塬又称颉河，出宁夏固原三关口，经安国至平凉八里桥流入泾河，全长约40km，汇水面积608km2。

泾河的径流主要由降水补给，亦有少量泉水及支沟补给，年径流变化大，丰、枯流量相差悬殊。1972年泾河前峡建成崆峒水库，总库容为0.297万m3，为了农灌之需要，流量受到人为调控，丰枯流量相差更大。据平凉八里桥水文站二十五年资料统计，年平均流量为5.45m3/s，多年月平均最小流量为1.49m3/s。泾河多年平均输沙率为60.0kg/s，多年最大月平均输沙率为414.85kg/s，多年最小月平均输沙率为0.251kg/s。

### 土壤、动植物

项目评价区土壤类型主要以黄绵土、上复淤积土和黑垆土为主，土壤性能良好。

崆峒区植物资源1300多种，沙棘等经济植物和甘草等药用植物100余种，动物资源50多种，水产资源以淡水鱼、甲鱼为主。。

### 自然资源

崆峒区境内自然资源丰富，地下矿藏有煤、铁、铜、磷、石灰岩、水泥灰岩、白云岩、陶土、粘土、耐火粘土、石膏等16种12大矿点，其中华亭煤田探明总储量34.7亿吨，水泥石灰岩和化工石灰岩品位较高，储量达5亿m3。地表水可利用量1.1亿m3，地下水储量12亿m3。植物资源1300多种，沙棘等经济植物和甘草等药用植物100余种。动物资源50多种，水产资源以淡水鱼为主。农副土特产品主要有百合、山药、杏干、黄花菜、蕨菜、洋芋等，畜产品质优量大，尤以牛肉、羊肉、皮毛出名。探明市郊南塬地热水水质优良，储量丰富，开发前景广阔。

## 环境质量现状调查与评价

本项目选址位于甘肃平凉工业园区，根据《甘肃平凉工业园区（高新区）环境影响区域评估报告》结论“现状评价直接引用：项目环评报告中现状调查与评价相关内容直接引用区域评估报告，具体包括：①自然环境现状调查与评价(包括地形地貌、气候与气象、地质、水文、大气、地表水、地下水、声、生态、土壤、海洋、放射性及辐射等调查内容) ；②环境质量现状调查与评价；③区域污染源调查等。”

因此，本次环评直接引用《甘肃平凉工业园区（高新区）环境影响区域评估报告》环境质量现状调查与评价结论。

### 大气环境质量

1、基准年筛选

本次评价2022年一个完整的日历年作为评价基准年。

2、区域达标判断

本项目位于平凉市崆峒区。依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）选择评价范围内的平凉市数据进行区域达标判断。

依据中国环境影响评价网中环境空气质量数据达标区判定，判定结果见表4.2-1。

表4.2-1   区域空气质量达标区判定

| 序号 | 市 | 年份 | 国控点数量 | 判定结果 | 判定详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平凉市 | 2021 | 2 | 达标区 | 平凉市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7 ug/m3、32 ug/m3、60 ug/m3、28 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为134 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值 |
| 备注： 1：HJ663规范试行期间，按照2013年以来全国环境质量报告书采用的达标评价方法，目前只考虑SO2，NO2，PM10，PM2.5年平均浓度和CO、O3百分位浓度的达标情况。 2：如本站提供的信息与地方环境主管部门公布的信息存在差异，以地方环境主管部门发布的信息为准。 |

从表4.2-1可以看出，平凉市各项因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，为达标区。

3、其他污染物环境质量现状

其他污染物NH3、H2S、非甲烷总烃环境质量现状评价引用《甘肃平凉工业园区（高新区）环境影响区域评估报告》（2021年10月）环境空气监测结果。该报告共设置4个监测点位，监测点位布设如下（其中本项目选址位于1#监测点位商贸加工区内）：

表4.2-2    环境空气检测点位一览表

| 序号 | 检测点位 | 点位坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 商贸加工区七府社区 | E106°56′52.34″， N35°27′23.96″ |
| 2# | 电力工业区下甲社区 | E106°52′2.41″， N35°28′21.46″ |
| 3# | 综合服务区清街社区 | E106°46′37.91″， N35°30′36.17″ |
| 4# | 化工区东边界 | E106°46′41.91″， N35°30′39.23″ |

根据监测结果，平凉工业园区区域NH3、H2S均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求限值要求，环境空气质量良好。

甲醇委托甘肃泾瑞环境监测有限公司于2023年08月08日~2023年08月14日进行现场监测。

（1）监测项目

甲醇；

（2）监测点位

设置2个监测点位，项目选址（Q1）、项目选址下风向1km处（Q2）各设置1个，监测点位布设见图4.2-1；

（3）监测时间与频次

检测时间：2023年08月08日~2023年08月14日。

连续监测7天，小时浓度采样时间至少为每日02:00、08:00、14:00、20:00四个小时质量浓度值，每小时至少有45min的采样时间；

（4）监测方法

环境空气采样按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2017）等相关规定进行，具体见表4.2-3。

表4.2-3   环境空气质量监测方法表

| 环境空气 |
| --- |
| 序 号 | 检测项目 | 分析方法 | 方法标准号 | 仪器设备及型号 | 检出限 |
| 1 | *甲醇 | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版） | 国家环境保护总局（2003年）第六篇第一章第六条气相色谱法（B） | GC9790 Plus 气相色谱仪 | 0.1mg/m3 |

（5）监测结果

监测结果见表4.2-4。

表4.2-4   环境空气检测结果表

| 检测结果 |
| --- |
| 检测项目 | 检测点位 | 检测时间 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| *甲醇 （小时均值）mg/m3 | 项目选址（Q1） | 2023年08月08日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2023年08月09日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2023年08月10日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2023年08月11日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2023年08月12日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2023年08月13日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2023年08月14日 | ND | ND | ND | ND |
|  | 项目选址下风向1km处（Q2） | 2023年08月08日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2023年08月09日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2023年08月10日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2023年08月11日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2023年08月12日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2023年08月13日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2023年08月14日 | ND | ND | ND | ND |
| 备注 | 当检测结果低于方法检出限时，用“ND”表示，具体检出限见表4.2-3。 |

（6）监测结果分析

由表4.2-4可以看出，评价区域甲醇均未检出，满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D限值要求。

### 地表水环境质量

根据平凉市生态环境局《2022年1~4季度平凉市饮用水、地表水、空气环境质量监测结果公告》，泾河平镇桥、王村大桥、小路河口断面水质良好，满足地表水Ⅲ类标准。

### 地下水环境质量

本次地下水环境质量现状引用《甘肃平凉工业园区（高新区）环境影响区域评估报告》（2021年10月）地下水监测结果。该报告中地下水环境现状监测因子包括色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群共21项。该报告共设置4个监测点位，监测点位布设如下（其中本项目选址位于1#与2#监测点中间）：

表4.2-5    地下水监测点位一览表

| 序号 | 检测点位 | 点位坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 上游（平凉工业园区马坊村） | E106°52′22.58″， N35°27′58.49″ |
| 2# | 中游（平凉工业园区洪岳村） | E106°56′52.20″， N35°27′22.04″ |
| 3# | 中游（平凉工业园区上湾村） | E106°45′6″， N35°30′56.85″ |
| 4# | 下游（平凉工业园区瑶峰头村） | E106°30′15.81″， N35°17′34.97″ |

根据监测评价结果，《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中Ⅲ类标准限值要求，所检测的项目均达标，项目区域地下水质量良好。

水位调查结果见表4.2-6。

表4.2-6   区域地下水水位（单位：m）

| 监测 点位 | D1青 岛啤 酒 | D2南 管堤 | D3东 庄镇 | D4桥 北村 | D5徐 庄村 | D6陆庄 | D7小 何庄 | D8汪庄 | D9污 水处 理厂 西侧 | D10 大碾 村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位 | 3.32 | 3.09 | 2.86 | 2.91 | 2.79 | 3.13 | 3.05 | 2.97 | 2.84 | 2.71 |

### 声环境质量

本次声环境质量现状引用《甘肃平凉工业园区（高新区）环境影响区域评估报告》（2021年10月）中的监测结果。该报告共设置7个监测点位，监测点位布设如下（其中本项目选址位于6#监测点七府社区）：

表4.2-7   声环境监测点位一览表

| 序号 | 监测点位 | 点位坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 嵋岘社区 | E106°54′26.89″，N35°28′56.62″ |
| 2# | 上湾社区 | E106°56′30.36″，N35°28′36.65″ |
| 3# | 清街社区 | E106°55′40.5″，N35°26′54.15″ |
| 4# | 下甲社区 | E106°54′9.61″，N35°27′30.1″ |
| 5# | 演武社区 | E106°52′21.68″，N35°28′25.62″ |
| 6# | 七府社区 | E106°51′51.16″，N35°29′53.35″ |
| 7# | 民张社区 | E106°48′42.69″，N35°30′49.88″ |

根据监测结果，平凉工业园区区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》GB3096-2008）3类标准要求。

### 土壤环境质量

为了解本项目区域土壤环境质量状况，我单位特委托甘肃泾瑞环境监测有限公司对项目区土壤环境质量进行监测。

（1）监测点位

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目为污染影响类建设项目，土壤环境等级为一级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》7.4现状监测要求，需在项目占地范围内布设7个混合样点，占地范围外设置4个表层样。

因此，本次环评在厂区占地范围内随机设7个检测点，分别取柱状样，在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样，测混合样，在占地范围外500m内随机取4个表层样，以调查项目占地范围内土壤背景值，监测点位布设见附图七；

（2）监测因子

占地范围内：砷、*镉、*铬（六价）、*铜、*铅、*汞、*镍、*四氯化碳、*氯仿、*氯甲烷、*1,1-二氯乙烷、*1,2-二氯乙烷、*1,1-二氯乙烯、*顺-1,2-二氯乙烯、*反-1,2-二氯乙烯、*二氯甲烷、*1,2-二氯丙烷、*1,1,1,2-四氯乙烷、*1,1,2,2-四氯乙烷、*四氯乙烯、*1,1,1-三氯乙烷、*1,1,2-三氯乙烷、*三氯乙烯、*1,2,3-三氯丙烷、*氯乙烯、*苯、*氯苯、*1,2-二氯苯、*1,4-二氯苯、*乙苯、*苯乙烯、*甲苯、*间二甲苯+对二甲苯、*邻二甲苯、*硝基苯、*苯胺、*2-氯酚、*苯并[ａ]蒽、*苯并[ａ]芘、*苯并[ｂ]荧蒽、*苯并[k]荧蒽、*䓛、*二苯并[ａ、h]蒽、*茚并[1,2,3-cd]芘、*萘，共计45项

占地范围外：pH、铜、锌、铅、六价铬、镍、镉、汞、砷，共9项；

（3）监测时间和频次

监测时间：2023年8月8日；

监测频率：监测1次。

（4）监测方法

表4.2-8  土壤监测分析方法、检测仪器以及检出限一览表

| 土壤 |
| --- |
| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 方法标准号 | 仪器设备及型号 | 检出限 |
| 1 | *砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 | GB/T 22105.2-2008 | AFS-9530 原子荧光光度计 | 0.01mg/kg |
| 2 | *镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 240FS+GTA120火焰/石墨炉原子吸收一体机 | 0.01mg/kg |
| 3 | *铬 （六价） | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1082-2019 |  | 0.5mg/kg |
| 4 | *铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 |  | 1mg/kg |
| 5 | *铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 |  | 0.1mg/kg |
| 6 | *汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 | GB/T 22105.1-2008 | AFS-9530 原子荧光光度计 | 0.002 mg/kg |
| 7 | *镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 240FS+GTA120火焰/石墨炉原子吸收一体机 | 3mg/kg |
| 8 | *四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱-质谱联用仪 | 1.3µg/kg |
| 9 | *氯仿 |  |  |  | 1.1µg/kg |
| 10 | *氯甲烷 |  |  |  | 1.0µg/kg |
| 11 | *1,1-二氯乙烷 |  |  |  | 1.2µg/kg |
| 12 | *1,2-二氯乙烷 |  |  |  | 1.3µg/kg |
| 13 | *1,1-二氯乙烯 |  |  |  | 1.0µg/kg |
| 14 | *顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1.3µg/kg |
| 15 | *反-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1.4µg/kg |
| 16 | *二氯甲烷 |  |  |  | 1.5µg/kg |
| 17 | *1,2-二氯丙烷 |  |  |  | 1.1µg/kg |
| 18 | *1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  |  | 1.2µg/kg |
| 19 | *1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱-质谱联用仪 | 1.2µg/kg |
| 20 | *四氯乙烯 |  |  |  | 1.4µg/kg |
| 21 | *1,1,1-三氯乙烷 |  |  |  | 1.3µg/kg |
| 22 | *1,1,2-三氯乙烷 |  |  |  | 1.2µg/kg |
| 23 | *三氯乙烯 |  |  |  | 1.2µg/kg |
| 24 | *1,2,3-三氯丙烷 |  |  |  | 1.2µg/kg |
| 25 | *氯乙烯 |  |  |  | 1.0µg/kg |
| 26 | *苯 |  |  |  | 1.9µg/kg |
| 27 | *氯苯 |  |  |  | 1.2µg/kg |
| 28 | *1,2-二氯苯 |  |  |  | 1.5µg/kg |
| 29 | *1,4-二氯苯 |  |  |  | 1.5µg/kg |
| 30 | *乙苯 |  |  |  | 1.2µg/kg |
| 31 | *苯乙烯 |  |  |  | 1.1µg/kg |
| 32 | *甲苯 |  |  |  | 1.3µg/kg |
| 33 | *间二甲苯+对二甲苯 |  |  |  | 1.2µg/kg |
| 34 | *邻二甲苯 |  |  |  | 1.2µg/kg |
| 35 | *硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 8860-5977B 气相色谱质谱联用仪 | 0.09 mg/kg |
| 36 | *苯胺 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 37 | *2-氯酚 |  |  |  | 0.06 mg/kg |
| 38 | *苯并[a]蒽 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 39 | *苯并[a]芘 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 40 | *苯并[b]荧蒽 |  |  |  | 0.2mg/kg |
| 41 | *苯并[k]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 8860-5977B 气相色谱质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
| 42 | *䓛 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 43 | *二苯并[a,h]蒽 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 44 | *茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 45 | *萘 |  |  |  | 0.09mg/kg |
| 46 | *pH | 土壤 pH的测定 电位法 | HJ 962-2018 | PHS-3C酸度计 | / |
| 47 | *铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 240FS+GTA120火焰/石墨炉原子吸收一体机 | 4mg/kg |
| 48 | *锌 |  |  |  | 1mg/kg |

（5）监测结果

表4.2-9   土壤环境质量现状监测结果表      单位：mg/kg

| 序号 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 项目选址厂内（T1） | 项目选址厂内（T2） | 项目选址厂内（T3） | 项目选址厂内（T4） |
| 1 | *砷 | 11.8 | 13.5 | 11.4 | 10.3 |
| 2 | *汞 | 0.162 | 0.160 | 0.189 | 0.143 |
| 3 | *铜 | 25 | 26 | 27 | 26 |
| 4 | *镍 | 27 | 29 | 29 | 28 |
| 5 | *铅 | 17.0 | 18.6 | 18.2 | 16.9 |
| 6 | *镉 | 0.22 | 0.06 | 0.22 | 0.24 |
| 7 | *铬（六价） | ND | ND | ND | ND |
| 8 | *四氯化碳 | ND | ND | ND | ND |
| 9 | *氯仿 | ND | ND | ND | ND |
| 10 | *氯甲烷 | ND | ND | ND | ND |
| 11 | *1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND |
| 12 | *1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND |
| 13 | *1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND |
| 14 | *顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND |
| 15 | *反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND |
| 16 | *二氯甲烷 | ND | ND | ND | ND |
| 17 | *1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | ND |
| 18 | *1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND |
| 19 | *1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND |
| 20 | *四氯乙烯 | ND | ND | ND | ND |
| 21 | *1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND |
| 22 | *1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND |
| 23 | *三氯乙烯 | ND | ND | ND | ND |
| 24 | *1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | ND |
| 25 | *氯乙烯 | ND | ND | ND | ND |
| 26 | *苯 | ND | ND | ND | ND |
| 27 | *氯苯 | ND | ND | ND | ND |
| 28 | *1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | ND |
| 29 | *1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | ND |
| 30 | *乙苯 | ND | ND | ND | ND |
| 31 | *苯乙烯 | ND | ND | ND | ND |
| 32 | *甲苯 | ND | ND | ND | ND |
| 33 | *间二甲苯+对二甲苯 | ND | ND | ND | ND |
| 34 | *邻二甲苯 | ND | ND | ND | ND |
| 35 | *硝基苯 | ND | ND | ND | ND |
| 36 | *苯胺 | ND | ND | ND | ND |
| 37 | *2-氯酚 | ND | ND | ND | ND |
| 38 | *苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | ND |
| 39 | *苯并[a]芘 | ND | ND | ND | ND |
| 40 | *苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | ND |
| 41 | *苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | ND |
| 42 | *䓛 | ND | ND | ND | ND |
| 43 | *二苯并[a,h]蒽 | ND | ND | ND | ND |
| 44 | *茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | ND |
| 45 | *萘 | ND | ND | ND | ND |
| 备注：当检测结果低于方法检出限时，用“ND”表示，具体检出限见表4.2-8。 |

表4.2-10   土壤环境质量现状监测结果表      单位：mg/kg

| 序号 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 项目选址厂内（T5） | 项目选址厂内（T6） | 项目选址厂内（T7） |
| 1 | *砷 | 12.5 | 12.4 | 11.9 |
| 2 | *汞 | 0.231 | 0.239 | 0.176 |
| 3 | *铜 | 28 | 29 | 26 |
| 4 | *镍 | 29 | 31 | 29 |
| 5 | *铅 | 16.9 | 19.4 | 17.7 |
| 6 | *镉 | 0.30 | 0.38 | 0.31 |
| 7 | *铬（六价） | ND | ND | ND |
| 8 | *四氯化碳 | ND | ND | ND |
| 9 | *氯仿 | ND | ND | ND |
| 10 | *氯甲烷 | ND | ND | ND |
| 11 | *1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND |
| 12 | *1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND |
| 13 | *1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND |
| 14 | *顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND |
| 15 | *反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND |
| 16 | *二氯甲烷 | ND | ND | ND |
| 17 | *1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND |
| 18 | *1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND |
| 19 | *1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND |
| 20 | *四氯乙烯 | ND | ND | ND |
| 21 | *1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND |
| 22 | *1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND |
| 23 | *三氯乙烯 | ND | ND | ND |
| 24 | *1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND |
| 25 | *氯乙烯 | ND | ND | ND |
| 26 | *苯 | ND | ND | ND |
| 27 | *氯苯 | ND | ND | ND |
| 28 | *1,2-二氯苯 | ND | ND | ND |
| 29 | *1,4-二氯苯 | ND | ND | ND |
| 30 | *乙苯 | ND | ND | ND |
| 31 | *苯乙烯 | ND | ND | ND |
| 32 | *甲苯 | ND | ND | ND |
| 33 | *间二甲苯+对二甲苯 | ND | ND | ND |
| 34 | *邻二甲苯 | ND | ND | ND |
| 35 | *硝基苯 | ND | ND | ND |
| 36 | *苯胺 | ND | ND | ND |
| 37 | *2-氯酚 | ND | ND | ND |
| 38 | *苯并[a]蒽 | ND | ND | ND |
| 39 | *苯并[a]芘 | ND | ND | ND |
| 40 | *苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND |
| 41 | *苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND |
| 42 | *䓛 | ND | ND | ND |
| 43 | *二苯并[a,h]蒽 | ND | ND | ND |
| 44 | *茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND |
| 45 | *萘 | ND | ND | ND |
| 备注 | 当检测结果低于方法检出限时，用“ND”表示，具体检出限见表4.2-8。 |

表4.2-11   土壤环境质量现状监测结果表      单位：mg/kg

| 序号 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 厂区500m范围内随机农田（T8） | 厂区500m范围内随机农田（T9） | 厂区500m范围内随机农田（T10） | 厂区500m范围内随机农田（T11） |
| 1 | *pH（无量纲） | 8.42 | 8.38 | 8.49 | 8.57 |
| 2 | *镉 | 0.50 | 0.46 | 0.35 | 0.61 |
| 3 | *汞 | 0.201 | 0.234 | 0.180 | 0.131 |
| 4 | *砷 | 12.8 | 11.5 | 12.7 | 12.9 |
| 5 | *铅 | 20.0 | 21.2 | 17.9 | 16.4 |
| 6 | *铬 | 60 | 63 | 61 | 62 |
| 7 | *铜 | 32 | 30 | 31 | 33 |
| 8 | *镍 | 35 | 34 | 30 | 34 |
| 9 | *锌 | 75 | 79 | 69 | 76 |

（6）土壤现状评价

监测结果表明占地范围外各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）要求，占地范围内各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）要求，区域土壤环境质量良好。

### 4.2.6生态质量现状调查与评价

本次生态环境质量现状调查引用《甘肃平凉工业园区（高新区）环境影响区域评估报告》（2021年10月）中的调查结果。

（1）植被分布现状

平凉工业园区区域生态评价范围内的主要植被分布类型及面积统计见表4.2-12。

表4.2-12    植被类型面积统计表    单位：km2

| 植被类 | 植被类型 | 代码 | 面积 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 侧柏林 | 21 | 0.401 | 0.328 |
|  | 刺槐林 | 77 | 1.473 | 1.204 |
|  | 刺槐林、侧柏林 | 77&21 | 6.037 | 4.933 |
|  | 百里香、白羊草、丛生禾草、杂类草草原 | 375&353 | 5.147 | 4.206 |
|  | 春小麦、玉米、油菜 | 553 | 34.333 | 28.055 |
|  | 春小麦、豌豆、油菜；苹果 | 554 | 9.513 | 7.773 |
|  | 春（冬）小麦、苹果、核桃 | 556 | 1.118 | 0.914 |
|  | 冬小麦、玉米、苹果、梨、杏 | 562 | 35.989 | 29.409 |
|  | 冬小麦、玉米、油菜；苹果、核桃 | 566 | 8.156 | 6.664 |
|  | 无植被地段 | 0 | 0.317 | 0.259 |
|  | 总计 | 102.484 | 83.744 |
| 非植被区域 |  | 19.893 | 16.256 |
| 总计 |  | 122.377 | 100 |

从上表可以看出，评价范围内有植被地段总面积为102.5km2，占评价区面积的83.4%，其中林地所占比例为6.5%，草地为4.2%，作物为72.4%；裸地占评价区域的0.26%，非植被区域仅占评价范围的16%，可见评价区现状植被以农作物为主，裸地面积较小，整体植被覆盖度较高。

（2）土壤侵蚀现状

评估区土壤侵蚀类型及面积统计见表4.2-13。

表4.2-13    土壤侵蚀类型面积统计表    单位：km2

| 土壤侵蚀类型 | 代码 | 面积 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无明显侵蚀 | 11 | 81.241 | 66.385 |
| 微度侵蚀 | 12 | 39.921 | 32.621 |
| 中度侵蚀 | 13 | 1.216 | 0.993 |
| 总计 |  | 122.377 | 100 |

由上表可知，评估区内土壤以无明显侵蚀为主，所占比例为66.4%，三分之一为微度侵蚀，中度侵蚀只占1%，无重度侵蚀区，整体看来，评估区土壤侵蚀程度较轻。

图4.2-1   本项目监测点位布设图

# 环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

### 5.1.1施工期大气环境影响分析

施工期环境空气影响主要表现为施工运输过程中的扬尘污染和施工机械、运输车辆排放的尾气污染、施工场地开辟、物料运输及后期装修等，均会对周围环境产生扬尘和运输车辆尾气污染影响，从而对周边环境空气质量和周围环境产生影响。

为防治扬尘对环境的影响，施工单位可采取以下扬尘防治措施：

（1）施工现场只存放回填土方，对临时堆放的土石方、易引起扬尘的露天堆放的原材料，应采取覆盖措施，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染。

（2）建材在装卸、堆放、拌和过程中会产生大量粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料（主要是黄砂、石子）的堆场定点定位，并采取防尘抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用水喷淋防尘，并用蓬布遮盖建筑材料。

（3）遇干旱季节天气，对弃土表面、道路和露天地表洒水，以保持表面湿润，减少扬尘产生量。在风力4级以上天气，应停止土石方的施工作业活动。

（4）施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。

（5）细颗粒散料要入库保存，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。

（6）运输沙、石、水泥、垃圾的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸，运输车辆装卸完货后应清洗车厢。施工车辆及运输车辆在驶出施工区之前，需作清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地。

（7）装饰材料选择应根据《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2001）标准要求，选取通过检测合格的绿色环保装饰材料。

施工期扬尘对大气环境产生的环境影响是局部、暂时的，只要加强管理，文明施工，可将其对大气环境产生的不利影响降到最小程度，并在工程结束时及时清理现场，采取绿化恢复植被等措施，以减轻施工对环境造成的影响，且作业结束，影响消失。

### 5.1.2施工期地表水环境影响分析

1、生活污水

施工建筑人员的生活污水，按照施工建筑人员共40人，每人每天耗水以60L计，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.92m3/d。施工人员日常生活排放的生活污水，若处置不当，会对周围环境造成污染。本项目施工人员产生的生活污水采取泼洒抑尘处理。通过以上措施，施工期产生的生活污水可得到有效的治理，能降低其对周围环境的影响。

2、建筑施工废水

本项目采用商品混凝土，严禁在现场搅拌混凝土。项目施工废水主要产生于设备清洗、混凝土养护等，项目施工高峰期间产生的废水量约为10m3/d，建设单位设置沉淀池处理后回用，不外排。

本项目施工期废水均可得到合理处置，对外环境影响较小。

### 5.1.3施工期声环境影响分析

施工期各机械设备的动力噪声源声级一般在68~90dB（A）之间，根据建设项目的施工特点，建筑施工所使用的机械设备基本无隔声、隔振措施，声源声级较高，对建设项目周边地区影响较大。正常情况下，施工场地中心位置噪声值在85dB（A）左右，环评要求施工机械安置位置需远离声环境敏感点，施工噪声经距离衰减，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求。同时，本次环评对建设项目施工期提出以下要求：

建设方应加强管理，在施工过程中应选用低噪施工工艺，选用噪声较低的设备。另一个方面，要加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。在采取上述防治措施后，产生的噪声对周围环境影响较轻，且该影响是暂时的，随着工程的结束，其影响也随之消失。

### 5.1.4施工期固体废物环境影响分析

1、施工期生活垃圾

本项目有施工人员40人，生活垃圾按1.0kg/人.d计，则每天产生0.02t/d的生活垃圾，施工期生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。

2、建筑垃圾

建筑垃圾产生量以每平方米建筑面积将产生0.5-1.0kg左右的建筑垃圾，本评价取每平方米建筑面积产生0.7kg建筑垃圾，本项目建筑面积为34728m2，则建筑垃圾产生量约24t，建筑垃圾统一拉运至崆峒区建筑垃圾填埋场填埋处置。

本项目施工期固体废弃物均可得到合理处置，对外环境影响较小。

### 5.1.5施工期生态环境影响分析

施工期的开挖等将破坏项目区域原有的生态环境，使得工程项目内原有的植被完全破坏，土地使用功能也发生了变化，首先产生的变化为区域内植被破坏，当土地使用功能发生转变后，原来的地面大部分被人为的硬化、只有小部分用于绿化，就区域而言，硬化部分上下的通透性能几乎为零，生物多样性也将受到影响，即生物多样性有一定程度的减小，另外施工期内土石方施工可能造成一定程度的水土流失，以上诸多因素均可能对生态环境产生一定的影响。

1、对植被的影响

根据现场调查，项目土地利用现状为建设用地。根据项目实际情况，评价提出以下要求，以减少项目建设对项目区生物量减少的影响。

（1）合理规划本项目占地内土地使用，尽可能增加绿化面积，使绿化率达到30%以上。

（2）种植高大乔木，以形成绿色屏障。

（3）为减轻生态环境影响程度，建议本项目以后绿化时尽量使草种及树种多样化、本地化。

2、对水土流失的影响

项目施工期随着施工土石方开挖的进行，则发生水土流失的可能性增大。因此，评价要求，本工程手续齐备后尽快施工，以减轻水土流失。项目施工应避开雨季，同时，加强对施工期弃土和建筑垃圾的管理，禁止将弃土（渣）堆放在陡坡，以及交通要道附近，同时作好挡护和防护工作。施工结束后，及时进行回填，清理和恢复迹地。在采取这些措施后，可将水土流失影响降至最低。

## 5.2运营期大气环境影响分析

本项目运营期废气主要为恶臭气体、非甲烷总烃、颗粒物及食堂油烟。

#### 5.2.1污染源调查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）判定，本项目大区环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

#### 5.2.2污染物排放量核算

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目污染物排放量核算结果如下。

表5.2-1   大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ （mg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| 1 | DA001 | 氨 | 0.254 | 0.018 | 0.114 |
| 2 |  | 硫化氢 | 0.027 | 0.002 | 0.012 |
| 3 | DA002 | 甲醇 | 45.787 | 0.321 | 2.0 |
| 4 |  | 非甲烷总烃 | 6.416 | 0.045 | 0.281 |
| 5 |  | 硫化氢 | 52.075 | 0.104 | 0.65 |
| 6 |  | 氨 | 3.354 | 0.020 | 0.176 |
| 7 |  | 二氧化硫 | 0.00001 | 8×10-8 | 0.0005kg/a |
| 8 |  | 氮氧化物 | 1.28 | 0.009 | 55.76kg/a |
| 9 | DA003 | 颗粒物 | 1.923 | 0.013 | 0.084 |
| 10 | DA004 | 非甲烷总烃 | 2.78 | 0.0025 | 0.001 |

表5.2-2   大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 0.290 |
| 2 | 硫化氢 | 0.662 |
| 3 | 颗粒物 | 0.084 |
| 4 | 甲醇 | 2.0 |
| 5 | 非甲烷总烃 | 0.282 |
| 6 | 二氧化硫 | 0.0005kg/a |
| 7 | 氮氧化物 | 55.76kg/a |

#### 5.2.3环境影响分析

1、恶臭影响分析

臭气成份主要是有机物中硫和氮生成的硫化氢（H2S）、氨（NH3）等恶臭物质，刺激人的嗅觉器官，引起人的厌恶或不愉快。气味大小与臭气在空气中的浓度有关。H2S为无色气体，有恶臭和毒性，具有臭鸡蛋腐败气味，其嗅觉阈值（正常人免强可感到臭味的浓度）为0.0005ppm。NH3为无色气体，有强烈的刺激气味，嗅觉阈值是0.037ppm。恶臭气体浓度对人体的影响大致可以分为四种情况：

① 不产生直接或间接的影响；

② 恶臭气体的浓度已对植物产生危害，将影响人的眼睛，使其视力下降；

③ 对人的中枢神经产生障碍和病变，并引起慢性病及缩短生命；

④ 引发急性病，并有可能引起死亡。

恶臭气体污染对人体的影响一般仅停留在①、②的水平浓度上。当然，如果发生大规模恶臭污染事件，会使恶臭气体污染的浓度达到③、④的水平上。

根据恶臭气体影响估算，本项目运营期排放到大气中的废气浓度较小，均满足标准浓度限值。区域NH3和H2S下风向最大落地浓度占标率均小于10%，对区域环境空气的影响主要在场区周围，且影响程度很小。根据预测结果分析，项目运营期对周围环境敏感目标影响很小。恶臭排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)及《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准要求。项目对周边环境空气质量影响较小。

2、提取车间废气影响分析

根据预测结果，项目在采取RTO+15m排气筒处理后通过15m排气筒排出的措施后，提取车间废气中非甲烷总烃、甲醇满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准限值中排放限值要求，可实现达标排放。

3、包装工序废气影响分析

根据预测结果，项目在采取布袋除尘器处理后通过15m排气筒排出的措施后，废气中颗粒物满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值中排放限值要求，可实现达标排放。

4、食堂油烟环境影响分析

项目食堂油烟通过配备油烟净化器（去除效率60%以上），安装1台排风机（5000m3/h），则排放浓度为1.545mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中最高允许排放浓度2.0mg/m3要求。油烟废气对周围环境影响较小。

#### 5.2.4大气防护距离

本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价不设置大气防护距离。

综上所述，项目建成后，本项目产生的大气污染物排放对周边环境影响是可以接受的。

#### 5.2.5大气环境影响评价自查表

大气环境影响评价自查表见表5.2-4。

表5.2-4   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5 km( |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ | 500 ~ 2000t/a□ | ＜500 t/a( |
|  | 评价因子 | 其他污染物 ( NH3、H2S、非甲烷总烃、颗粒物 ) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准 □ | 附录D ( | 其他标准 □ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据( | 主管部门发布的数据□ | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区( |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、本项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ | 边长5～50km □ | 边长 = 5 km ( |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ( |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 最大占标率≤100%( | 最大占标率＞100% □ |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ | 最大标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%□ | 最大标率＞30% □ |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h | 占标率≤100% □ | 占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 □ | 不达标 □ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20%□ | k ＞-20% □ |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、H2S、非甲烷总烃、颗粒物） | 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（NH3、H2S、非甲烷总烃、颗粒物） | 监测点位数（ ） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ( 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | / |
|  | 污染源年排放量 | 氨：0.290t/a | 硫化氢：0.662t/a | 颗粒物：0.084t/a | 非甲烷总烃：2.001t/a | / |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |

## 5.3地表水环境影响分析

本项目生产废水采用厌氧+两级AO处理后，排至平凉市城东污水处理厂；生活污水经化粪池处理后，排至平凉市城东污水处理厂。

（1）项目生产废水废水达标分析

根据工程分析结果，本项目废水排放满足平凉市城东污水处理厂纳管标准，可以达标排放，且不直接排入地表水体，对地表水环境影响较小。

（2）生活污水处理方式

本项目建设化粪池一座，食堂废水经油水分离器预处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理后排入厂区污水处理站，最终进入排至平凉城东污水处理厂。

表5.3-3   地表水环境影响评价自查表见

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 口；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 □ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 (；其他 ( | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 (；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 ( | 达标区 ( 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP） | （48.754、33.099、18.298、7.877/9.827/0.409） | （137.4、93.3、50.0、23.2、27.8、1.2） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 □ | 手动 (；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受 (；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

## 5.4地下水环境影响分析

#### 5.4.1地形、地貌

崆峒区地形东西狭长，全区东西长75km，南北宽45km，平均海拔1540m。其境内的崆峒山、太统山海拔均在2000m以上，其中山塬地占总面积的85%，西北高峻多山，东南丘陵起伏，属黄土高原沟壑区的木楔内槽形带。泾河纵贯中部川区，境内长度约70km，泾河川区是崆峒区重要的政治、经济、文化和交通的中心区域。

崆峒区总的地形趋势是西高东低，海拔在1089～2241m之间，由于地貌景观受到晚、近期地质构造运动和地层岩性的控制，大致可分为三种不同的地貌形态，即：河谷川地地形、黄土残塬地形、中山丘陵地形三大类。

1、河谷川地

河谷川台地形，分布于区域内中部，以泾河河谷为主，西起安国乡的白杨林，东至花所乡的八里堂，是由泾河长期冲击、洪积而成，河床及河谷由河漫滩及Ⅰ-Ⅲ级阶地组成。河漫滩由砂砾石堆积而成，宽约300～500m；Ⅰ级阶地仅在城区七里店附近泾河以北一带较为发育，长约5km，宽100～200m，其它地段较小，阶地前沿高出河漫滩1～2m，除表面为亚砂土外，其余全为砂砾石层，层厚10～15 m；Ⅱ级阶地最为发育，连续而不对称的分布在泾河两岸，南岸较宽，一般为1000～2000m，最宽处达2500m，北岸一般在100～500m之间，阶地前沿高出河漫滩4～10m，不少地段与河漫滩无明显陡坎，呈大缓坡倾向河床，阶地上部为厚10～15m的亚砂土，下部为厚6～20m的砂砾层；Ⅲ级阶地多以零星不对称存在，分布在崆峒镇泾河南岸和四十铺窑峰头附近，宽300～500m，前缘高出Ⅱ级阶地10～20m，有明显陡坎，上部为风化黄土，厚5～10m，下部为亚砂土，厚10～15m；Ⅲ级阶地主要分布在泾河南岸，前缘高出Ⅱ级阶地50～60 m，有明显陡坎，在安国乡一带宽500～1000m，其它地段宽100～300m。河谷Ⅰ、Ⅱ级阶地底部堆积层厚度不等，为冲积砂卵石层，是第四系潜水的主要含水层。

2、黄土残塬

黄土残塬地形，以白垩系及新第三系砂质泥岩、砂砾岩构成基底，上覆第四系黄土，按地貌不同分为三个亚类：

（1）残塬发育的黄土高原沟壑地貌

主要分布于泾河以北，黑家庄、刘庙、寨河、高寨一线以东，泾河以南、四十铺沟以东，石壁山以北也有分布。残塬主要有什字塬、草峰塬、索罗塬、大寨塬。塬面一般呈狭长状，西北～东南走向，塬侧伸延很多梁峁，塬面海拔1400～1650m，“V”字型冲沟十分发育，岸坡陡峭，塑塬和下蚀作用强烈，切割深度150～200m，沟长1～2km，崩塌、滑坡、落水洞多见。塬区及塬侧梁峁植被差，土质疏松，水土流失严重，两侧冲沟十分发育，一般长约1～2km，呈“V”字型，由于塬侧冲沟的切割，塬边常形成数十米乃至百米的陡坎。

（2）掌形发育的黄土丘陵

分布于泾河以北，黑家庄、刘庙、高寨、寨河一线以西，海拔1500～1700m，掌形洼地呈长条状分布于冲沟沟头，一般长0.5～1.0km，宽200～500m，彼此断开，V字型冲沟较短直，塑塬侵蚀较强烈，大部分已切割至掌形地中部，切割深度30～50m。

（3）梁峁与沟壑相间的黄土丘陵地貌

分布于泾河南岸，崆峒山、太统山、山口子、大庄一线以北、四十铺沟以东，塑塬侵蚀形成梁峁与沟壑相间地貌。黄土梁呈东北～西南走向，呈长条状，梁面倾向泾河，海拔1500～1700m，顶缓、坡陡，V字型冲沟发育，长1.0～2.0km，塑塬下蚀作用强烈，切割深度150m左右。

3、中山丘陵地形

分布于泾河南岸，崆峒山、太统山、山口子、大寨、石壁山一线以南，为泾河南岸支沟与支沟的分水岭，海拔1800～2200m，最高点位于太统山，海拔2241m，相对高差以西部崆峒峡谷最大，达500～600m，沟岸下部基岩裸露。这类地形，灌木丛生，植被良好，沟壑纵横，基岩隆起，沟坳一般呈“V”型，中下游多为“U”型沟谷。

图5.4-1   区域地质地貌图

本项目区域岩体工程地质类型及特征属于软弱层状泥岩、砂岩岩组（N），岩性为棕红色、桔红色砂质泥岩夹多层灰白色砂砾岩。砂质泥岩致密坚硬，可塑性强10~40MPa。

#### 5.4.2区域水文地质条件

1、崆峒区水文地质

崆峒区位于泾河河谷区，被南、西、北三面低山丘陵及黄土残塬所包围，形成了向东南一侧开放的平凉盆地。

崆峒区的地下水资源，除有降水的垂直补给外，外围高山的地表和地下径流成为平凉盆地内地下水之丰富可靠的补给来源。同时南部山区的基岩孔隙-裂隙水，也因具有较大的承压水头，而产生向上的越流补给。而且，山区残塬的岩层裂隙、孔隙和其沟谷中的第四系粗颗粒松散堆积层，以及河谷阶地的砂砾卵石层，也为地下水的运动转移提供了良好的径流条件。

泾河盆地为地下水主要补给和宣泄通道。因此，埋藏在第四系松散砾石层中的浅层地下水，在市区一带不大于20m，单井出水量在1000～5000m3/d，八里桥至市区泾河一带地下水埋深一般7～8m，单井出水量大于3000m3/d。

市区西南方向有一隐伏断裂通过，大致经过南坡，养子寨东，近南北展布，根据南坡水源钻孔资料推测，此断裂影响至下白垩系三桥组，断裂带破碎，成为深层地下水良好的贮存和运移通道，基岩裂隙水具有承压性质，单井出水量在2000～6000m3/d。

在既有水源地范围内经勘探查明存在一古河道，位于泾河南侧，西起任家庄，东至养子寨南并东延。其宽约500m，含水层厚度15～20m，沿古河道向南或向北侧含水层逐渐变薄，至山边及三级阶地前缘，含水层厚约5m左右。

由于古河道的存在为地下水提供了较好的补给和径流条件，枯水季节，上游的地表水至养子寨一带，全部渗入地下，而养子寨南边的古河道地带，由于地表水的潜入径流，故而有着较好的补给条件，并存在着地下水向南北两侧运移的特征。丰水季节，养子寨一带除接受古河道地下水的补给外，还接受河水的补给，由于地下水与河水通过砂砾石层连接为一体，且含水层渗透系数较大，一般约在100m3/d左右，随着河水的丰枯季节不同，地下水位年变化幅度在3～5m左右，崆峒区既有给水工程之水源井均布置在养子寨古河道地带，现已凿井五座，四座运用，一座备用，可供水17000m3/d，其水质亦符合国家生活饮用水卫生标准。

崆峒区南部山区，无常年性河流，发育较大的沟谷为甘沟、鸭儿沟、后沟、纸坊沟等，均为泾河一级支流，基本呈南北垂直泾河干流发育，一般来水量很小，枯水期干枯，但在丰水期可形成暂时洪流，如鸭儿沟在丰水期流量可达1.09m3/s，甘沟达1.69m3/s，南部山区总的地势是西高东低、南高北低，海拔1700～2200m，地貌类型属侵蚀构造低山丘陵，相对高差为200～500m，基岩区沟谷深切，多呈“V”字形，切割深度为300～400m，在灰岩分布区常有干溶洞发育。该区根据赋存条件及埋藏特征，区内地下水可划分为松散岩类孔隙水，基岩裂隙水，碎屑岩类孔、裂隙水与碳酸盐类岩溶裂隙水(简称岩溶水)四类。

松散岩类孔隙水主要赋存于甘沟，鸭儿沟等沟谷第四系冲洪积层中，含水层厚度较小，一般为1～2m，厚度处亦不大于3m。水位埋深较浅，多小于2m，补给来源主要是沟谷中季节性表流的入渗和沟谷两侧的基岩裂隙水的侧向潜流，总的径流方向自沟谷上游向下游径流。排泄途径主要是向下游径流与蒸发，因补给有限，加之沟谷中的冲积层又较薄，故富水性较弱。基岩裂隙水指赋存于前白垩系(奥陶系除外)浅表风化裂隙中的地下水，受大气降水补给，沿风化裂隙入渗，径流排泄基本受地形地貌的控制。一般在地形低洼处形成泉水溢出地表，在断裂带附近或其它构造有利部位亦可向深部入渗而转化为岩溶水或碎屑岩类孔隙裂隙水。单泉流量多小于0.3lm3/s，富水性较差，松散岩类孔隙水与基岩裂隙水的水质较好，矿化度多小于600mg/L，多作为所在村庄的人畜用水水源。

岩溶水分布于平凉市西南部山区的“棋盘”式构造局(即降起与拗陷相同分布，排列的构造格局)中，具体划分为四个水文地质单元，即大岔河隐伏型岩溶水，泾河北西阳安国隐伏型岩溶水，三道沟与大台子裸露型岩溶水与太统山纸坊沟裸露隐伏型岩溶水，其中开采条件较好，供水意义较大的是大岔河隐伏型岩溶水与太统山纸坊沟裸露隐伏型岩溶水。

岩溶水有两片，其一分布于东自纸坊沟上游，西至后沟，北以太统山北侧断裂带为界，南到太统山南麓的太统山背斜构造展布区，以下称之为太统山岩溶水，其二分布于石灰沟—南坡断裂峡门向斜间的纸坊沟一带，以下称其为纸坊沟岩溶水。太统山岩溶水分布面积为16km2，纸坊沟岩溶水分布面积为7km2，总面积23km2。岩溶水的主要赋存层位是奥陶系三道沟组灰岩。太统山岩溶水含水层的空间展布规律所示；南北与西北向均主要受太统山背斜形态的控制，含水层三道沟组灰岩上覆的奥陶系平凉组岩性主要为页岩，泥质粉砂岩等，赋水与导水性均较差，故为相对的隔水顶板。勘探揭示：在甘沟与鸭儿沟一带，太统山岩溶水的水位标高在1653m左右，这一水头在甘沟沟底高出地表10m左右，成井可自流；在鸭儿沟沟底一般低于地表30m左右，物探揭示，三道沟组灰岩中，一般上部(450～500m以内)岩溶发育程度较高，下部不甚发育。同时在面上，受太统山背斜构造的影响，岩溶的发育程度亦有差异；北斜核部岩溶比较发育，至冀部岩溶发育程度相对较低，纸坊沟岩溶水含水层埋藏较深，纸坊沟沟底在185m左右，呈条带状由北西-南东向展布。

岩溶水可划分两个富水区：强富水区(Ⅰ)分布于太统山背斜核部一带，钻探揭示三道沟组灰岩埋深在甘沟一带为165m左右，鸭儿沟一带190m左右，上覆的奥陶系平凉组与第四系。含水层厚度60～105m，导水系数介于8000～12000m3/d。单位涌水量500～1000m3/d.m。甘沟控制性勘挖孔(1号孔)自流量达8200m3。中富区(Ⅱ)除太统山岩溶水强富水区及外太统山岩溶水分布区与纸坊沟岩溶水分布区。甘沟控制性钻孔(3号井)揭示含水层三道沟组灰岩埋深较大：为325m，物探测井显示岩溶不甚发育。水头标高基本同富水区一致，水头埋深33m，上覆的是奥陶系平凉组，二叠系与第四系。导水系数600m3/d，单位涌水量23.36m3/d.m。

同时太统山背斜是走向自北西—南东并向南东向倾伏的背斜，其核部的奥陶系三道沟组灰岩在太统山顶部有较大的面积出露。根据野外调查，出露的三道沟组灰岩中裂隙与溶隙、溶洞等均较发育，这为大气降水入渗补给岩溶水提供了空间与通道。再者，岩溶水的水质与大气降水水质有相似之处，同位素测试结果亦是岩溶水中氘值较高，这表明大气降水是岩溶水的主要补给来源。另据大岔河岩溶水勘探结果，分布于太统山南侧的基岩裂隙水通过断层或其它途径对太统山岩溶水亦形成补给。

南部山区岩溶水天然补给量4.73万m3/d，可开采为4.42万m3/d，地下水水质普遍较好，水化学性质与大气降水近似，水化学类型为HCO3-Ca-Mg型，矿化度为0.3～0.4g/L。

泾河河谷潜水地质剖面见图5.4-2。

图5.4-2   泾河河谷水文地质剖面图

2、本项目区域水文地质

本项目所在地平凉工业园区位于泾河河谷区，被南、西、北三面低山丘陵及黄土残塬所包围，所在区域形成了向东南一侧开放的平凉盆地。

本区域地下水资源，除有降水的垂直补给外，外围高山的地表和地下径流成为平凉盆地内地下水之丰富可靠的补给来源。同时南部山区的基岩孔隙-裂隙水，也因具有较大的承压水头，而产生向上的越流补给。而且，山区残塬的岩层裂隙、孔隙和其沟谷中的第四系粗颗粒松散堆积层，以及河谷阶地的砂砾卵石层，也为地下水的运动转移提供了良好的径流条件。泾河、颉河河谷潜水主要接受地表水入渗补给、河谷上游地下径流补给、沟谷潜流侧向补给、大气降水入渗补给、灌溉水回渗补给、渠道渗漏补给等，其中地表水渗漏是区内河谷潜水的主要补给源之一。

泾河盆地为地下水主要补给和宣泄通道。因此，埋藏在第四系松散砾石层中的浅层地下水，在市区一带不大于20m，单井出水量在1000～5000m3/d，八里桥至市区泾河一带地下水埋深一般7～8m，单井出水量大于3000m3/d。河谷潜水总的径流方向与地表水流向基本一致，自西北向东南径流，水力坡度在颉河为11‰；泾河河谷崆峒一带为9.5‰，十里铺一带为8‰，四十里铺－工业园区5.5‰。

本项目所在地地下水分区属于河谷区孔隙潜水亚区，地下水类型属于以砂砾石卵石为主的松散堆积层孔隙水，单井出水量大于1000m3/d，补给来源主要是泾河地表径流的入渗和沟谷两侧的基岩裂隙水的侧向潜流，总的径流方向自沟谷上游向下游径流。排泄途径主要是向下游径流与蒸发，因补给有限，加之沟谷中的冲积层又较薄，故富水性较弱。本项目区域水文地质图见图5.4-3。

图5.4-3   区域水文地质图

3、地下水化学特征

评价区内地下水主要分为松散岩类孔隙水(河谷潜水及黄土层潜水)和碎屑岩类孔隙裂隙水(深层承压—自流水)两大类。

河谷潜水贮存在泾河河谷一、二级阶地地区，属潜水性质，地下水埋深10～30m。总的规律是上游埋藏度深，往下游逐渐变浅，河谷潜水的主要补给来源为泾河渗入的地表水，其次尚有侧向沟谷潜流的补给。平凉市以上河段主要表现为河水的大量渗漏补给地下水，而平凉市区以下地段则呈现地下水和地表水相互转化、互相补给的局面。河谷地区地下水含水层为砂砾岩，厚8～16m，富水性强，单井涌水量为1000～5000m3/d。泾河河谷潜水水质较好，为CO32-—SO42-—Ca2+—Mg2+型水质，矿化度0.3～0.5g/L，总硬度12～20度，PH为7.4～8.0，局部地段因受到深层水的影响矿化度增高，但也都低于1.0g/L。

黄土层潜水一般都为孔隙裂隙潜水，地下水主要贮存在黄土塬或黄土丘陵区的黄土地层中，含水层为亚砂土。黄土层潜水以大气降水为唯一补给源，塬中心水力坡度平缓，塬侧以泉水的形式排泄。黄土塬水质较好，为HCO3-—Ca2+或HCO3-—Ca2+—Mg2+—Na+型水质，矿化度为0.3～0.5g/L。

碎屑岩类孔隙裂隙水(深层承压自流水)可分为白垩系地层的孔隙裂隙水和第三系地层的孔隙裂隙水2类。白垩系地层孔隙裂隙水主要分布在泾河河谷地区，其中平凉市区为自流水分布区，含水层为砂岩、砂砾岩、多年承压水，在泾河河谷地区多为自流水。泾河河谷地区钻探50～200m就可以见到白垩系六盘山群或志丹群的各组承压自流水含水层，其中以六盘山群三桥组富水性最强，单井涌水量可达1000m3/d。自流水头高出地面8.75m，自流量0.72L/s，为HCO3-—Ca2+—Mg2+—Na+或HCO3-—SO42-—Na+—Mg2+型水质，矿化度0.3～0.7g/L。志丹群的泾川祖、罗汉洞组的水质较差，矿化度1.0～2.0g/L，为SO42-—Na+—Mg2+型水质。第三系地层孔隙裂隙水分布在平凉市泾河河谷地区，在向斜构造部位地下水具有承压性，一般补给条件较差，水量较小。

#### 5.4.3地貌模拟

根据DEM文件生成本次评价范围内的地面高程，评价区地形坡度较大，区域内地形高程范围为1238.3～1561.1m之间。评价区内地形高程等值线见图5.4-4，地形立体图见图5.4-5。

图5.4-4  评价区地形高程平面图（单位：m）

图5.4-5   评价区地形三维图（单位：m）

#### 5.4.4地下水影响预测

本项目的地下水潜在污染源为非正常状态下提取车间、发酵车间、废水处理站废水非正常状况下渗入地下，对地下水环境造成影响。

非正常状下入渗的废水达含水层后，所含污染物对地下含水层水质的影响评价采用数值法进行预测分析，预测软件选用Visual MODFLOW，Visual MODFLOW是目前国际上最流行的三维地下水流和溶质运移模拟评价的标准可视化专业软件系统之一。系统包括水流模拟（MODFLOW），粒子追踪（MODPHTH），水量均衡计算（ZoneBudge）地下水移流、弥散、化学反应（MT3DMS）等模块。

一、水文地质条件的模拟

（1）水文地质边界条件

评价区的边界条件概化见图5.4-6。

图5.4-6  评价区边界条件概化图

对照图5.4-6，将图中的AC、DF边界均概化为定水头边界（A点水头值为1289m，C点水头值为1285m，D点的水头值为1245m，F点的水头值为1255m）。将BE边界（泾河）概化为河流边界，河流中的水流通过河床底板入渗补给地下水。

表5.4-1  河流边界上个点主要参数一览表

| 序号 | 点位 | 河床底板及水位标高（m） | 河流入渗系数(m2/d)/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泾河BE段 | B点河床底板标高1293m，B点河流水位标高1293.4m。 E点河床底板标高1254.5m，E点河流水位标高1255m。 | 0.5 |

根据区域水文地质调查情况，评价区内地下水总的径流方向是依地势由西北向东南径流。评价区内含水层为第四系砂卵砾石孔隙含水层，本次评价将该区地下水模型概化为均质各向同性的平面二维流。由于工作精度及水文地质条件的控制，本次模拟采用稳定流。

（2）源汇项

评价范围内的源项主要为大气降雨入渗补给。降雨入渗补给量采用大气降水入渗法进行计算。

计算公式：Q渗=F•P•λ

式中：Q渗：地下水渗入补给量（万m3/a）；

F：计算面积（km2）；

P：计算区多年平均降雨量（mm/a）；

λ：计算面积内平均入渗系数。

表5.4-2  降水入渗补给

| 序号 | 多年平均降水量（mm/a） | 入渗系数 | 补给量（mm/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 513.3 | 20% | 102.66 |

（3）基本水文地质参数

①水文地质参数

根据区域内已有的抽水试验和成果求得的水文地质参数，在模型进行模拟识别后得到评价区水文地质参数见表5.4-3。

表5.4-3   水文地质参数一览表

| 类别 | 水平渗透系数（m/d） | 垂向渗透系数（m/d） | 给水度 | 有效孔隙率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 20 | 2.0 | 0.25 | 0.3 |

②溶质运移弥散参数

本次预测不考虑含水介质对污染物的吸附、降解作用，只考虑对流和弥散作用。污染影响预测采用MT3DS模型。溶质在含水介质中的弥散度特征见表5.4-4。

表5.4-4  溶质弥散度一览表

| 序号 | 含水介质 | 污染因子 | 纵向弥散度（m） | 横纵比 | 垂纵比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四系潜水含水层 | COD、氨氮 | 10 | 0.1 | 0.01 |
| 备注： 弥散度数据来自《地下水污染迁移模拟（第二版）》，郑春苗著，高等教育出版社。 |

（4）模拟网格的设定

本次水文地质条件模拟中，在评价区内共设置12477个网格，每个网格的步长为25m。模拟网格的设置见图5.4-7。

图5.4-7   模拟网格的设定

（5）水文地质条件模拟结果

根据上述边界条件、源汇项、水文地质参数状况，模拟得评价区的地下水等水位线及流畅模拟结果见图5.4-8。

图5.4-8  模拟地下水位图（单位：m）

由图5.4-8可见，评价区模拟的第四系潜水的流动方向为顺地势由西北向东南流动，最终模拟的等水位线与实际水文地质调查的水位埋深基本一致。

（6）地下水污染源强特征

非正常状况下入渗的废水达含水层后对地下水水质的影响。下渗废水中主要的污染因子为COD、氨氮，其中耗氧量指代COD。参照《地下水污染防治技术指南（试行）》，非正常状况下生产车间入渗的废水量为0.2L/（d·m2）非正常工况下的地下水污染源强特征见表5.4-6。

表5.46  非正常状况下废水车间入渗的废水量一览表

| 下渗位置 | 渗漏率Q （ L/（d·m2）） | 污染物浓度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） |  |
| 提取车间 | 0.2 | 2592 | 39.1 | 持续时间为365d |
| 发酵车间 | 0.2 | 2592 | 39.1 | 持续时间为365d |
| 废水处理站水池 | 0.2 | 2592 | 39.1 | 持续时间为365d |

二、非常工况下水污染影响预测分析

1、污染迁移路径分析

污染物的迁移路径分析采用粒子示踪迹线分析，粒子示踪迹线描绘了地下水平流流动中地下水质点的流动路径和时间（由MODPATH 计算得到）。

本次在厂区内处设置示踪粒子，分析从厂区出发的粒子的迁移迹线。示踪剂的运动轨迹见图5.4-9。

图5.4-9   示踪粒子迁移迹线图（迹线中每一箭头长度代表1000d迁移距离）

2、非正常状况下的预测时段及主要预测井位的设置

本次评价主要预测非正常状态下入渗废水中的COD、氨氮进入地下水含水层100d、1000d、3000d、5000d、7300d后的污染物的迁移及浓度分布情况。根据示踪粒子迁移迹线，在下游厂界处、下游500处预设水质预测井位，预测在污染物主迁移方向上，下游厂界处的COD、氨氮浓度随时间的变化情况。具体的点位见图5.4-10。

图5.4-10   下游预测井位置图

3、事故状态下下渗废水对地下水环境影响评价

（1）下游各预测井水质变化预测

非正常状况下渗漏的废水中的COD、氨氮对下游厂界预测井（1#预测井）、下游500m预测井（2#预测井）中主要污染物浓度-时间变化预测结果见表5.4-7及图5.4-11～图5.4-14。

表5.4-7 非正常状况下渗入地下的污染物在下游厂界观测井中20年内最大贡献浓度

| 预测点 | 污染物 | 最大贡献 浓度（mg/L） | GB/T14848-2017Ⅲ类标准（mg/L） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#(下游厂界预测井) | COD | 0.94 | 3 | 31.33 |
|  | 氨氮 | 0.0145 | 0.5 | 2.90 |
| 2#（下游500m预测井） | COD | 0.78 | 3 | 26.00 |
|  | 氨氮 | 0.0118 | 0.5 | 2.36 |

由表5.4-7可见，对生产车间、污水处理站水池采取防渗措施，非正常状况下渗漏的废水进入含水层后对厂界下游厂界预测井、下游500m预测井的COD、氨氮贡献值低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值。

图5.4-11  下游厂界(1#)预测井中COD贡献值时间-浓度曲线（单位：mg/L）

图5.4-12  下游厂界(1#)预测井中氨氮贡献值时间-浓度曲线（单位：mg/L）

图5.4-13  下游500m处2#预测井中COD时间-贡献浓度曲线（单位：mg/L）

图5.4-14  下游500m处2#预测井中氨氮时间-贡献浓度曲线（单位：mg/L）

（2）非正常状态下入渗废液中COD的贡献浓度—时间等值线分布

①非正常状态下入渗废液中COD的贡献浓度分布见图5.4-15～图5.4-19。

图5.4-15   非正常状况下入渗的废水100d后COD贡献浓度等值线分布图

（单位：mg/L）

图5.4-16  非正常状况下入渗的废水1000d后COD贡献浓度等值线分布图

（单位：mg/L）

图5.4-17  非正常状况下入渗的废水3000d后COD贡献浓度等值线分布图

（单位：mg/L）

图5.4-18  非正常状况下入渗的废水5000d后COD贡献浓度等值线分布图

（单位：mg/L）

图5.4-19  非正常状况下入渗的废水7300d后COD贡献浓度等值线分布图

（单位：mg/L）

②非正常状况下入渗废液中的氨氮贡献浓度分布见图5.4-20～图5.4-24。

图5.4-20  非正常状况下入渗的废水100d后氨氮贡献浓度等值线分布图

（单位：mg/L）

图5.4-21  非正常状况下入渗的废水1000d后氨氮贡献浓度等值线分布图

（单位：mg/L）

图5.4-22  非正常状况下入渗的废水3000d后氨氮贡献浓度等值线分布图

（单位：mg/L）

图5.4-23  非正常状况下入渗的废水5000d后氨氮贡献浓度等值线分布图

（单位：mg/L）

图5.4-24  非正常状况下入渗的废水7300d后氨氮贡献浓度等值线分布图

（单位：mg/L）

由图5.4-15～图5.4-24可见，对提取车间、发酵车间、废水处理站水池采取防渗措施，非正正常状况下渗漏的废水进入含水层后对厂界下游COD、氨氮的贡献值低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值。非正常状况下入渗的废水对地下水环境的影响在可接受的范围内。

## 5.5声环境影响分析

#### 5.5.1项目主要噪声源及所在位置

项目营运过程中噪声主要来源于生产设备、水泵和风机噪声，产生的噪声以机械性噪声为主，频谱特征大部分以中低频为主，声级约75～95dB（A）。

具体见表5.5-1。

表5.5-1   本项目主要噪声源及源强一栏表

| 编号 | 噪声源名称 | 产噪设备/台数 | 噪声级 [dB(A)] | 采取措施 | 空间位置 | 距室内边界距离 | 室内边界声级 | 措施后厂房外1m噪声级（[dB(A)]） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | x | y | z | m | [dB(A)] |  |
| N1 | 提取车间 | 高压均质机 | 3台 | 75~85 | 设备基座减振，隔声门窗及厂房隔声、消声 | 11.2 | 13.2 | 1 | 7.2 | 52 | 45 |
| N2 |  | 平板离心机 | 8台 | 75~85 |  | 14.8 | 15.6 | 1 | 9.7 | 52 | 45 |
| N3 |  | 干燥机 | 2台 | 75~85 |  | 16.8 | 12.3 | 1 | 8.4 | 52 | 45 |
| N4 |  | 真空干燥机 | 2台 | 80~90 |  | 18.1 | 20.5 | 1 | 11.6 | 52 | 45 |
| N5 | 动力车间 | 空压机 | 2台 | 90~95 | 隔声门窗及厂房隔声、消声 风机安装消声器，采用低噪设备，隔声门窗及厂房消声 | 20.5 | 124.5 | 1 | 5.3 | 58 | 48 |
| N6 |  | 风机 | 5台 | 80~90 |  | 19.8 | 130.6 | 1 | 6.2 | 57 | 47 |
| N7 |  | 水泵 | 1台 | 75~85 |  | 21.6 | 142.7 | 1 | 11.7 | 59 | 59 |

#### 5.5.2预测模式

预测计算选用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的典型行业噪声预测模型及噪声户外传播声级衰减计算模式。

①室内声源等效室外声源声功率级计算

A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

式中：

Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：

Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

C.计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：

Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i 倍频带的隔声量，dB。

D.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级

式中：

Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

②室内声源等效室外声源声功率级计算

A.根据声源功率级或参考位置处的压、户外传播衰减计算预测点的声级。

式中：

LpI——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

B.点声源的几何发散衰减

式中：

LpI——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

③工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

本次环评按最不利因素考虑，即按多台设备同时运行工作时的噪声进行叠加，并对经采取降噪措施和距离衰减后的影响进行预测。

#### 5.5.3预测结果和分析

本项目的生产设备均设置在场房内，其噪声经墙体的阻隔，到达场区的边界时噪声值能得到有效的衰减。根据项目各主要设备声源在场区内的位置及拟采取的减震、隔声、消声措施，本次环评预测厂界噪声贡献值，预测结果见表5.5-2。

表5.5-2   噪声厂界监测结果表         单位：(dB(A))

| 方位 | 预测结果 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东 | 44.8 | 65 | 55 |
| 厂界北 | 33.8 |  |  |
| 厂界西 | 19.8 |  |  |
| 厂界南 | 51.2 | 70 | 55 |

本次环评要求要求生产设备安装基础减震、加装隔声罩，再加上场区围墙阻挡及距离衰减后，项目场界四周噪声排放满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准限值。

表5.5-3   声环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级☑ |
|  | 评价范围 | 200m☑ 大于200m□ 小于200m□ |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ 地方标准□ 国外标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ | 2类区□ | 3类区☑ | 4a类区☑ | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期☑ | 近期□ | 中期□ | 远期□ |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法□ 现场实测加模型计算法□ 收集资料☑ |
|  | 现状评价 | 达标百分比 | 100% |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料☑ 研究成果□ |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型☑ 其他□ |
|  | 预测范围 | 200m☑ 大于200m□ 小于200m□ |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标☑ 不达标□ |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标☑ 不达标□ |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测☑；固定位置监测□；自动监测□；手动监测□；无监测□ |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子（ Ld LN ） | 监测点位数（ 4 ） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行☑ 不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项 |

## 5.6固体废物分析

本项目的固体废物主要有发酵废渣、废活性炭、检验室废溶剂、盐渣、设备维护保养产生废机油、污水处理站污泥、生活垃圾等。

（1）发酵废渣

根据物料平衡，发酵废渣年产生量约为1885t/a，收集后外售于有机肥生产厂家。

（2）废活性炭

本项目废活性炭产生量约为696t/a。废活性炭需委托资质单位鉴定后判别其废物属性后，根据其废物属性做好固废的暂存和收集工作，并委托资质单位进行处置。

（3）检验室废溶剂

本项目检验室废溶剂产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），检验室废溶剂属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-047-49。设专用容器收集后，暂存危废暂存间，定期交有资质单位处理。。

（4）盐渣

本项目盐渣主要产生于提取车间废母液浓缩工序，根据本项目物料平衡分析，浓缩结晶产生的盐渣约1560t/a，盐渣需委托资质单位鉴定后判别其废物属性后，根据其废物属性做好固废的暂存和收集工作，并委托资质单位进行处置。

（5）设备维护保养产生废机油

项目设备日常保养、维修会产生废机油，废机油的产生量约0.01t/a.，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08。废机油暂存危废暂存间，分类收集暂存后，定期交有资质单位处理。

（6）污水处理站污泥

污水处理站污泥产生量按1万m3污水产生污泥量2.25t计算，本项目废水产生量约为35.5万m3/a，则污泥产生量为79.875t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废标签的类别为61、代码为442-001-61。污泥经压滤脱水后外售有机肥生产厂家。

（7）生活垃圾

本项目员工人数为150人，办公生活垃圾按每人每天产生量为0.5kg计，则生活垃圾产生量为75kg/d，19.5t/a，生活垃圾经场区设置的垃圾桶统一收集后，由环卫部门统一清运处理。

综上所述，本项目运营期产生的固体废物可以实现100%处置，只要严格按照评价要求的措施执行，固废对周围环境的影响可降到最低。

## 5.7土壤环境影响分析

根据工程分析，本项目排放的废气主要为非甲烷总烃、硫化氢、氨气和颗粒物等，不属于难降解有机物和重金属，大气沉降对土壤环境质量的影响较小；厂区内建设有完善的废水收集及处理系统，确保不会发生废水地面漫流现象。

硫酸、苯酚、甲醇等原辅材料均存储于储罐中，且储罐区域已防渗；其他库区的存储区域水泥硬化并做防渗处理；本项目主要考虑污水处理站可能对土壤环境质量的影响。

因此，本项目运营期对土壤环境的影响途径主要为污水处理站池底破裂导致废水污染物的垂直入渗，影响源为废水收集系统及处理站。

根据工程分析，本项目产生的废水因子为COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮等，均为常规因子，无重金属等特征因子，且本项目废水中各因子不会对土壤产生污染。本项目运营期对土壤环境影响较小，可接受。故本次评价不进行土壤预测分析，仅对土壤污染治理措施进行可行性分析，措施可行性分析内容见报告“6.7”章节。

表5.7-1   土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | （5.21）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 项目场地周围为工业用地 |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（ ） |  |
|  | 全部污染物 | COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮 |  |
|  | 特征因子 | / |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类☑；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感☑ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级☑；三级□ |  |
| 现状 调查 内容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）□；d）☑ |  |
|  | 理化特性 | / | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 4 | / | 0-20cm |  |
|  |  | 柱状样点数 | / | / |  |  |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中基本项目，pH值 |  |
| 现状 评价 | 评价因子 | 同现状监测因子 |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600☑；表D.1□；表 D.2□；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测因子均满足GB36600-2018中表1筛选值第二类用地标准 |  |
| 影响 预测 | 预测因子 | / |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（ ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）☑ |  |
| 防治 措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控□；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 1 | (GB36600-2018）45项基本因子 | 5年一次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |
| 评价结论 | 本项目运营期对土壤环境影响可接受。 |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

## 5.8生态影响分析

运营期对生态环境产生的影响主要表现为对土地利用格局的改变，对动植物的影响。

⑴土地利用影响评价

项目的建设使土地利用格局发生了变化，这一变化将使区域内局部地块的功能彻底发生改变。使得生态景观更加破碎化，项目区域内生态环境生产能力下降。但项目土地利用的影响仅限于项目厂区内，区域内的土地利用不会受到较大影响，总体而言，影响在可接受范围内。

⑵对野生动物的影响分析

本项目的建设会对部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等受到一定的限制。但评价区内无野生动物保护区、无国家级、省级保护动物，也不是动物迁徙地带，本项目的建设不会对连通性造成影响，在永久占地范围外有许多动物的替代生境，动物比较容易找到新的栖息场所，基本不会对动物的生存、迁徙、生育、繁殖产生影响。

⑶对野生植物的影响分析

工程建设使得原有植被全部遭到破坏，区域绿地面积减少，生态调控能力将减弱。本工程所在地的植被结构以草本植被为主，无国家重点保护的野生植物物种及古树名木，项目所在地周围以农业生态环境为主，建成后区域植被、植物种类和群落分布以及动物区系的基本组成和性质不会发生较大变化。

⑷对景观的影响分析

项目建设将对区域生态景观会产生一定的影响，项目区无重要风景区，景观价值较低，在采取一定生态恢复措施情况下，可以进行弥补对当地景观影响，自然植被、企业、农田等景观格局不会明显改变，因此项目的运营对自然景观的视觉效果影响较小。

⑸对自然保护区的影响

本项目占地范围及各要素评价范围均不涉及自然保护区，因此本项目的建设和运营均不会对自然保护区产生影响。

表5.8-1   生态影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□ |
|  | 影响方式 | 工程占用☑；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种□（ ） 生境□（ ） 生物群落□（ ） 生态系统□（ ） 生物多样性□（ ） 生态敏感区□（ ） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ） |
| 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级☑ 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 | 陆域面积：（ 0.05 ）km2；水域面积（ ）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□ 夏季□ 秋季□ 冬季□ 丰水期□ 枯水期□ 平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性□ 定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无□ |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项 |

## 5.9环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018），环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。本评价以HJ 169-2018为准则，通过对建设项目进行风险识别和源项分析，进行风险计算和评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。为避免和控制事故的发生，减轻风险事故对周围环境的影响，需对项目运行过程中可能发生的对环境造成影响的事故风险进行分析，其具体的评价工作程序见图5.9-1。

图5.9-1   环境风险评价工作程序

#### 5.9.1风险物质调查

1、风险源调查

本项目运营期涉及到生产、使用、储存的危险物质（具有易燃易爆、有毒有害等特性，会对环境造成危害）主要为苯酚、浓硫酸、氨水、甲醇。其存储位置、存储方式及存储量见下表5.9-1.

表5.9-1   全厂危险物质存储一览表

| 序号 | 危险物质 | CAS号 | 最大存储总量qn/t | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓硫酸（98%） | 7664-93-9 | 96.7 | 储罐 |
| 2 | 苯酚 | 108-95-2 | 53.5 | 储罐 |
| 3 | 氨水（25%） | 1336-21-6 | 52.8 | 储罐 |
| 4 | 甲醇 | 64-17-1 | 31.672 | 储罐 |

2、环境目标调查

根据报告2.4.7章节评价范围确定，本项目环境风险保护目标如下：

表5.9-2   环境风险保护目标

| 类别 | 序号 | 名称 | 属性 | 相对厂 址方位 | 相对距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1 | 梁家河湾 | 居民 | N | 794 |
|  | 2 | 七府村 | 学校 | NW | 1597 |
|  | 3 | 七府村安置小区 | 学校 | NW | 1809 |
|  | 4 | 上郭园子 | 居民 | NW | 2612 |
|  | 5 | 二府庄 | 居民 | N | 1074 |
|  | 6 | 西刘家 | 居民 | NE | 1252 |
|  | 7 | 家塬畔 | 居民 | NE | 2537 |
|  | 8 | 民张中学 | 学校 | NE | 1864 |
|  | 9 | 民张村 | 居民 | NE | 2241 |
|  | 10 | 下甲村 | 居民 | SE | 2406 |
|  | 11 | 上甲村 | 居民 | SE | 1978 |
|  | 12 | 二十铺村 | 居民 | SW | 2034 |
| 地表水 | 序号 | 受纳水体 |
|  | 1 | 本项目废水排入市政污水管网 |

#### 5.9.2评价等级判定

详见报告2.4.7章节风险环境影响评价工作等级与评价范围，本项目大气和地下水环境风险评价等级为三级，地表水环境风险评价为简单分析。

#### 5.9.3环境风险识别

1、物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），物质风险识别的范围主要包括：主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

对照拟建项目的工程特征，主要危险物质为主要为苯酚、浓硫酸、氨水、甲醇，物质危险性标准见表5.9-3~6。

表5.9-3   氨水危险性标准

| 品名 | 氨水 | 别名 | 氢氧化铵溶液；阿摩尼亚 | 英文名 | Ammonium Hydroxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化特性 | 分子式 | NH4OH | 分子量 | 35.045 | 熔点 | -77℃ |
|  | 沸点 | 36℃ | 相对 密度 | （水=1）0.91 | 蒸汽压 | 1.59KPa（20℃） |
|  | 外观气味 | 是氨气的水溶液，无色透明且具有刺激性气味 |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇 |
| 稳定性和危险性 | 易挥发，具有部分碱的通性，由氨气通入水中制得。有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息，空气中最高容许浓度30mg/m3。 |
| 毒理学资料 | 急性毒性：人体口经LDLo：43mg/kg；人体吸入LCLo：5000ppm；人体吸入TCLo：408ppm；小鼠口经LD50：350mg/kg；小鼠皮下LDLo：160mg/kg；小鼠静脉LD50：91mg/kg；小猫口经LDLo：750mg/kg；小兔皮下LDLo：200mg/kg；大鼠经口LD50:350mg/kg。急性毒性LD50:350mg/kg（大鼠经）; 刺激性：家兔经皮：250μg，重度刺激。家兔经眼：44μg，重度刺激。 |

表5.9-4   浓硫酸的理化特性

| 品名 | 硫酸 | 别名 | 磺镪水 | 英文名 | Sulfuric acid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 特性 | 分子式 | H2SO4 | 分子量 | 98.08 | 熔点 | 10.5℃ |
|  | 沸点 | 330.0℃ | 相对密度 | （水=1）1.83 （空气）3.4 | 蒸汽压 | 0.13kPa （145.8℃） |
|  | 外观气味 | 纯品为无色透明油状液体 |
|  | 溶解性 | 与水混溶 |
| 稳定性和危险性 | 稳定。 危险特性：与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会放生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 |
| 毒理学 资料 | 毒性：属中等毒性 急性毒性：LD50 80mg/kg（大鼠经口）；LC50 510mg/m3(2小时，大鼠吸入)；320mg/m3(2小时，小鼠吸入) |

表5.9-5   甲醇理化性质

| 标识 | 中文名 | 甲醇 |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CH3OH |
|  | 分子量 | 32.04 |
|  | CAS号 | 67-56-1 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明液体，有刺激性气味 |
|  | 熔点 | -97.8 |
|  | 沸点 | 64.7 |
|  | 相对密度（水=1） | 0.79 |
|  | 溶解性 | 与水互溶，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂 |
| 储存 | 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风良好的专用库房内，远离火种、热源。库温不宜超过37℃，保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |
| 毒性危害 | 毒性 | LD50：5628mg/kg（大鼠经口），15800mg/kg（兔经皮）；LC50：82776mg/kg，4小时（大鼠吸入）；人经口5～10ml，潜伏期8～36小时，致昏迷；人经口15ml，48小时内产生视网膜炎，失明；人经口30～100ml中枢神经系统严重损害，呼吸衰弱，死亡。 |
|  | 健康危害 | 甲醇的中毒机理是，甲醇经人体代谢产生甲醛和甲酸（俗称蚁酸），然后对人体产生伤害。常见的症状是，先是产生喝醉的感觉，数小时后头痛，恶心，呕吐，以及视线模糊。严重者会失明，乃至丧命。失明的原因：甲醇的代谢产物甲酸累积在眼睛部位，破坏视觉神经细胞。脑神经也会受到破坏，而产生永久性损害。甲酸进入血液后，会使组织酸性越来越强，损害肾脏导致肾衰竭。 |

表5.9-6   苯酚理化性质

| 标识 | 中文名：苯酚 | 英文名：Phenol |
| --- | --- | --- |
|  | CAS：108-95-2 | 化学品类别：有机化合物 |
|  | 管制类型：管制 | 别名：石炭酸 |
| 理化 性质 | 外观与形状：无色或白色结晶性粉末 | 分子式：C6H5OH |
|  | 分子量：94.111 | 密度：1.071 g/cm³ |
|  | 熔点：43℃ | 沸点：1813.9℃ |
|  | 闪点：72.5℃ | 溶解性：微溶于冷水，可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油 |
| 毒理学数据 | LD50：317mg/kg（大鼠经口）；270mg/kg（小鼠经口）；669mg/kg（大鼠经皮）；630mg/kg（兔经皮） LC50：316mg/m3（大鼠吸入，4h） |

2、环境风险类别

① 生产设施风险识别

项目生产过程中输送管道较多，主要为生产过程设备或管路系统泄漏可造成浓硫酸、氨水、甲醇、苯酚等物料泄漏事故对厂区及周边环境的影响。

② 储运设施风险识别

罐区：项目设2台60m3浓酸罐、2台50m3氨水罐、2台20m3甲醇储罐、1台50m3苯酚储罐，若储罐发生破裂，造成液体泄漏事故，对周边环境的影响。

运输：本项目使用的物料均采用汽车运输。在运输过程中存在装车设施泄漏和交通事故造成设施破损泄漏的事故，一旦发生泄漏，将有可能给事故现场及周边环境带来一定的环境危害和人员伤害。

⑶ 风险识别结果

综上，本项目风险识别结果见下表5.9-7，风险单元分布情况见图5.9-1。

表5.9-7   环境风险识别结果一览表

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 可能影响环境途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 2台60m3浓酸罐、2台50m3氨水罐、2台20m3甲醇储罐、1台50m3苯酚储罐 | 浓硫酸、氨水、甲醇、苯酚 | 泄露 | 大气、土壤、地下水 |
| 危废暂存间 | 危险废物存储区 | 废机油等 | 泄漏、火灾 | 大气、地下水 |
| 生产车间 | 生产区 | 浓硫酸、氨水、甲醇、苯酚 | 泄漏、火灾 | 大气、地下水、人群健康 |

#### 5.9.4风险事故情形分析

⑴ 风险事故情形

本项目可能产生的事故情形分析详见下5.9-8。

表5.9-8   本项目风险事故情形一览表

| 类型 | 风险源 | 风险物质 | 触发因素 | 采取的措施 | 可能产生的影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏 | 储罐 | 浓硫酸、氨水、甲醇、苯酚 | 阀门、管道破裂 | 防渗、加强管理 | 对周围大气、土壤和地下水影响 |
|  | 生产车间 | 浓硫酸、氨水、甲醇、苯酚等 | 阀门、管道破裂、操作不当等 | 严格执行操作规章，控制工艺参数，定期检修 | 对周围大气、土壤和地下水影响 |
|  | 危废间 | 废机油等 | 包装桶破裂 | 地面防腐防渗 | 泄漏后可截流在危废暂存间内，影较小 |
| 火灾 | 危废暂存间 | 废机油等 | 泄漏后遇明火或高温 | 消防设施 | 火灾次生污染物（CO）会对环境空气造成影响 |
|  | 全厂 | 消防废水 | 火灾事故发生 | 截流 | 未有效截流事故废水，导致废水溢流至地表，污染地下水 |

⑵ 预测情景

本项目环境风险预测情景主要为：

① 浓硫酸、氨水、甲醇、苯酚泄漏后蒸发扩散至大气中对环境空气的影响；

② 火灾事故产生的次生污染物（CO）对环境空气的影响。

⑶ 源强分析

1）大气源强分析

① 浓硫酸、氨水、甲醇、苯酚量计算

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，氨水、硫酸的泄漏量采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F.1.1液体泄漏公式计算。液体泄漏速率QL用伯努利方程计算（限制条件为液体在喷口内不应有急骤蒸发）：

式中：QL——液体泄漏速率，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa。

P0——环境压力，Pa；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，m；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64；

A——裂口面积，m2。

经查阅相关资料，浓硫酸、氨水、甲醇、苯酚的预测参数选取详见下表5.9-9。

表5.9-9    浓硫酸、氨水、甲醇、苯酚泄漏量预测参数一览表

| 参数 物质名称 | P（Pa） | P0（Pa） | ρ（kg/m3） | h（m） | Cd | A（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨水 | 101325 | 101325 | 0.91 | 0.3 | 0.62 | 0.2 |
| 硫酸 | 101325 | 101325 | 1.84 | 0.3 | 0.62 | 0.2 |
| 苯酚 | 101325 | 101325 | 1.071 | 0.3 | 0.62 | 0.2 |
| 甲醇 | 101325 | 101325 | 0.7918 | 0.3 | 0.62 | 0.2 |

氨水泄漏速率为0.27kg/s，硫酸泄漏速率为0.55kg/s、苯酚泄漏速率为0.32kg/s，甲醇泄漏速率为0.23kg/s。泄漏15min后，氨水泄漏量为243kg，硫酸泄漏量为495kg，苯酚泄漏量为288kg，甲醇泄漏量为207kg。

② 浓硫酸、氨水、甲醇、苯酚蒸发量计算

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总质量为这三种蒸发之和。氨水、硫酸采用桶存储，在常温、常压条件下贮存，盐酸、乙醇采用储罐存储，在常温、常压条件下贮存，因此只计算氨水、硫酸、盐酸、乙醇的质量蒸发，蒸发速率按下式计算：

式中：Q3——质量蒸发速率，kg/s；p——液体表面蒸气压，Pa；

R——气体常数，J/(mol.K)；T0——环境温度，K；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；u——风速，m/s；

r——液池半径，m/s；a，n——大气稳定度系数，取值见下表5.9-10。

表5.9-10   液体蒸发量计算参数及结果

| 名称 | a | n | p | R | T0 | M | u | r | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨水 | 4.685×10-3 | 0.25 | 15900 | 8.314 | 298 | 35.05 | 1.0 | 1 | 1.0538 |
| 硫酸 | 4.685×10-3 | 0.25 | 12 | 8.314 | 298 | 98 | 1.0 | 1 | 0.0022 |
| 苯酚 | 4.685×10-3 | 0.25 | 46.8 | 8.314 | 298 | 94.11 | 1.0 | 1 | 0.0083 |
| 甲醇 | 4.685×10-3 | 0.25 | 16850 | 8.314 | 298 | 32 | 1.0 | 1 | 1.0196 |

由上表可知，泄漏15min后，氨水蒸发量为948.42kg，硫酸蒸发量为1.98kg，苯酚蒸发量为7.47kg，甲醇蒸发量为917.64kg。

③ 次生污染物（CO）源强计算

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）F.3.2，火灾伴生/次生中一氧化碳产生量计算公式如下：

GCO=2330qCQ

式中：GCO—一氧化碳的产生量，kg/s；C—物质中碳的含量，取85%；

q—化学不完全燃烧值，取1.5%-6.0%；Q—参与燃烧的物质的量，t/s。

化学不完全燃烧值取上限6.0%，假定30min内完全燃烧可燃物质（按最不利情况下可燃物质全储量计算），则Q取值为0.026t/s，则燃烧产生的CO量为3.09kg/s。

2）源强汇总

综上，本项目源强汇总情况详见下表5.9-11。

表5.9-11    本项目源强汇总一览表

| 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 泄漏速率/（kg/s） | 泄漏时间/mim | 最大泄漏量/kg | 泄漏液体蒸发量/kg | 其他事故源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨水泄漏 | 氨水储罐 | 氨水 | 大气 | 0.27 | 15 | 243 | 948.42 | -- |
| 硫酸泄漏 | 硫酸储罐 | 硫酸 | 大气 | 0.55 | 15 | 495 | 1.98 | -- |
| 苯酚泄漏 | 苯酚储罐 | 苯酚 | 大气 | 0.32 | 15 | 288 | 7.47 |  |
| 甲醇泄漏 | 甲醇储罐 | 甲醇 | 大气 | 0.23 | 15 | 207 | 917.64 |  |
| 火灾 | 厂区、车间、危废间、乙醇储罐区 | 一氧化碳 | 大气 | -- | -- | -- | -- | 产生速率：3.09kg/s |

#### 5.9.5风险预测与评价

⑴ 大气环境风险预测与评价

根据导则，大气风险三级评价应进行定性分析说明大气环境影响后果。

罐区：项目设2台60m3浓酸罐、2台50m3氨水罐、2台20m3甲醇储罐、1台50m3苯酚储罐，若储罐发生破裂，造成液体泄漏事故，会对周边大气、土壤和地下水环境造成影响。

甲醇和废机油遇明火、高热能引起燃烧或爆炸，完全燃烧产物为二氧化碳，不完全燃烧则同时产生伴生或次生有害物质CO，会对周边大气环境、人群健康造成影响。

⑵ 地表水风险影响分析

本项目发生泄漏、火灾事故时，除了对周围环境空气产生影响外，事故废水也可能会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故，为防止事故污水可能导致次生水环境风险事故。厂区设有事故池，污水处理站现有调节池也可在事故紧急情况下作为事故池，事故废水可排入本厂区自建的污水处理设施处理达标后回用或排入市政污水管网，不直接排入地表水，对周边水环境影响较小。

⑶ 地下水风险影响分析

地下水环境风险评价等级为三级，根据风险导则要求，低于一级评价的，风险预测分析与评价要求参照HJ610执行。

本项目环境风险物质有浓硫酸、氨水、甲醇、苯酚等，均采用常温储罐存储。项目罐区均进行了防渗处理，泄露状态下基本不会对地下水有影响。

#### 5.9.6 风险评价结论

⑴ 项目危险因素

企业涉及风险物质有浓硫酸、氨水、甲醇、苯酚，主要环境风险因素为泄漏对土壤、地下水的影响及泄漏后蒸发扩散至大气中对环境空气的影响，以及火灾事故产生的次生污染物（CO）对环境空气的影响。

⑵ 环境敏感性及事故环境影响

本项目大气环境敏感程度为E2，地表水环境敏感程度为E3，地下水环境敏感程度为E2。本项目危险物质泄露后对大气、地表水及地下影响较小。

建设单位制定完善的突发环境应急预案，并与区域应急预案衔接。一旦发生事故，建设单位按照分级响应程序启动应急预案，做好应急监测和受影响群众的应急撤离工作。

⑶ 环境风险防范措施和应急预案

现有项目采取了相关的环境风险防范措施和应急预案，本项目建设完成后，加强管理，定期对防范措施进行检查、检修，避免泄漏状况的发生。

⑷ 环境风险结论与建议

① 结论

建设单位在认真落实各类风险防范措施、事故应急对策措施，加强员工的安全教育的前提下，风险事故发生概率较小。通过加强管理、采取风险防范措施、应急救援措施等可将对环境的影响降到最低，环境风险可防控。

② 建议

A、建议建设单位环境突发环境事件应急预案内容应根据本项目变动进行修订，将扩建项目纳入应急预案管理。

B、应在后续的设计、建设和运行过程中，严格按照国家、行业和地方的法律法规和相关标准、规范的要求，健全、完善、落实和保持公司风险源的安全控制措施和设施。

本项目环境风险自查表见表5.9-12。

表5.9-12   环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 氨水 | 浓硫酸 | 甲醇 | 苯酚 |
|  |  | 存在总量/t | 52.8 | 96.7 | 31.672 | 53.5 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 /_人 | 5km范围内人口数/人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | _/_人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1□ | F2□ | F3( |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1□ | S2□ | S3( |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1□ | G2□ | G3( |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1( | D2□ | D3□ |
| 物质及工艺 系统危险性 | Q值 | Q＜1□ | 1≤Q＜10□ | 10≤Q＜100☑ | Q＞100□ |
|  | M值 | M1□ | M2□ | M3□ | M4( |
|  | P值 | P1□ | P2□ | P3□ | P4☑ |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1□ | E2( | E3□ |
|  | 地表水 | E1□ | E2□ | E3( |
|  | 地下水 | E1□ | E2( | E3□ |
| 环境风险潜势 | IV+□ | IV□ | III□ | II( | I□ |
| 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级( | 简单分析□ |
| 风险 识别 | 物质危险性 | 有毒有害( | 易燃易爆☑ |
|  | 环境风险类型 | 泄漏( | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( |
|  | 影响途径 | 大气( | 地表水( | 地下水( |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法( | 经验估算法( | 其他估算法□ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ | AFTOX□ | 其他□ |
|  |  | 预测 结果 | -- | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/m |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |
| 重点风险防范措施 | 详见风险防范措施章节。 |
| 评价结论与建议 | 环境风险可防控 |
| 注：“□”为勾选项；“___”为填写项 |

# 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1施工期污染防治措施可行性分析

### 6.1.1施工期大气污染防治措施

1、扬尘

环评要求项目施工期间严格按照《平凉市扬尘污染防治条例》（2021年）第十二条防治扬尘要求，“施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运。在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。”各类施工工地未能按要求完全落实防尘抑尘降尘措施的，要立即实行停工整顿。

在采取上述措施后产生的堆场扬尘对周围环境影响不会造成大的影响。总体而言，施工扬尘随着施工期的结束而自然消失，对周围环境的影响也是相对短暂的。

2、废气

施工过程中产生的机械尾气、汽车尾气等废气会对周围环境产生不利的影响，应采取积极的措施尽量减少废气对周围环境的影响。

施工场车辆在施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式；汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大；车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。故施工期汽车尾气对周围环境影响较小。

### 6.1.2施工期地表水污染物防治措施

施工期的废水排放和雨天产生的地表径流，将携带一定量的污染物和悬浮物，随意排放将对环境造成一定的危害，且建筑场地土质较疏松，易被冲刷。所以，施工单位要加强管理，并采取以下防治措施：

（1）施工场地设置旱厕，生活污水主要为卫生清洗水，可泼洒抑尘，自然蒸发消耗；

（2）施工现场清洗、建材清洗产生的废水，在严格控制生产用水量的基础上，应修建专门的沉淀池，施工生产废水经集中、沉淀，去掉浮渣、泥砂后，部分回用、少量泼洒场地抑尘，防止废水的随意排放，对地面造成冲刷；

（3）应对堆存灰料场地设置避雨盖棚，下铺设防渗隔板，避免雨水淋溶废水对土壤产生污染。

由分析可知，随着上述措施的采取及施行，施工期的废水对环境的影响是可以最大限度的消除的，并且随着施工期的结束而消失。

### 6.1.3施工期噪声防治措施

建筑施工的噪声源有挖掘机、塔吊及运输车辆等。建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记，并服从环保有关部门的监督。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

为减小其噪声对周围环境的影响，建设单位和工程施工单位必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和当地有关噪声污染防治规定，并从以下几方面采取措施来减轻施工噪声的影响：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间拉运材料、进行高噪声施工作业，严禁晚间22:00～6:00时段施工。控制施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB（A）标准限值。

（2）精心安排，减少施工噪声影响时间。

（3）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。

（4）建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，能于室内操作的尽量进入操作间。

（5）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

（6）合理布局，高噪音施工机械应尽量远离环境保护目标的地方施工。

### 6.1.4施工期固体废物防治措施

施工垃圾主要来自少量的建筑垃圾和施工人员活动带来的生活垃圾。

施工期间如果不采取措施进行严格管理，建筑垃圾和生活垃圾将使施工现场的环境恶化，并对周围环境产生不良影响。施工垃圾主要为碎砖瓦砾、建筑材料的废边角余料、各种废涂料等。针对施工期施工垃圾应从源头上进行控制，体现在施工管理、材料选购、去向控制等方面，特别应强调以下几点：

（1）施工时应注意耐久性设计。应想尽一切办法延长结构的使用年限，提高结构的耐久性。与此同时，也应相应提高各种装饰材料、填充材料等的耐久性。从而不仅可以提高资源的利用率，还可以减少建筑垃圾的产生率。

（2）施工过程中合理选购材料和构件。设计时应尽量运用标准设计，采用标准模数和预制构件，以减少建筑垃圾的产生。在选择建筑材料时，应优先选择建造时产生建筑垃圾少的再生建材。

（3）加强管理。施工招标阶段，在招标文书中写明投标方案中应包含对建筑垃圾的处理措施，从而迫使施工单位在施工时采取相应措施以减少建筑垃圾。在施工阶段，提高施工技术和施工工艺，加强施工组织管理工作，以避免建筑材料在运输、储存、安装时的损伤和破坏，提高结构的施工精度，避免局部凿除或修补，从而减少建筑垃圾的产生。在施工现场还应对建筑垃圾分类存放以便处理。

（4）施工人员生活垃圾不得随意丢弃，对施工人员生活垃圾分类进行综合利用和妥善处置，不得造成二次污染。施工人员产生的生活垃圾主要是包装袋等，若不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭并传播疾病，对周围环境产生不利影响。因此，应及时清理，避免对环境产生不利影响。在清运过程中，运送弃土应使用不漏水的翻斗车，渣土不得沿途漏散、飞扬，清运车辆进出施工现场不得带泥污染路面。

因此，项目在施工期间的施工垃圾的及时清理、清运，送至建筑垃圾填埋场做无害化处理，生活垃圾集中收集后统一交由环卫部门处理。使施工垃圾对环境的影响减至最低。

### 6.1.5施工期生态影响

为了避免水土流失及生态破坏现象的发生，本次评价要求建设单位应采取以下措施：

（1）裸露地面要及时覆盖，防止加剧项目区域水土流失；

（2）弃土、弃渣、生活垃圾等构成的固体废物应及时清运，严禁跨界施工，占用土地。

### 6.1.6施工期污染防治措施可行性分析小结

经上述分析，本项目的施工建设，虽然会对场址区域大气环境、声环境、水环境等造成不同程度的影响，但由于其建设过程为一短期行为，不具有累积效应，所以工程建设对环境的影响呈现为暂时和局部的影响，只要在施工过程中，科学设计、严格管理，认真落实国家的各项施工规范、条例，做好施工前及施工过程中的宣传工作，争取施工区及其周围居民群众的理解和支持；施工过程中提高施工作业队伍的环保意识和作业水平，明确施工注意事项，文明施工；认真落实环评报告中提出的各项环境保护措施，积极对待施工过程中产生的各类环境污染物，严格按照工程设计与施工方案进行施工，确保工程质量，按期竣工，则不会对评价区域造成较大影响。

由此可见，施工期污染防治措施是可行的。

## 6.2废气污染防治措施及其可行性

本项目废气主要为氨、硫化氢、非甲烷总烃，颗粒物，实验室废气、存储、投加废气、污水处理站恶臭和职工食堂产生的油烟。

#### 6.2.1恶臭防治措施及可行性分析

本项目H2S和NH3采用“酸洗+碱洗+水洗”吸收处理后经15m排气筒排放，处理效率为90%，发酵车间产生的废气经处理排放速率后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值（氨4.9kg/h、硫化氢0.33kg/h），氨排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值（氨30mg/m3）可以达标排放。

工艺原理：喷淋塔原理是主要将气体中的污染物质分离出来以达到净化气体的目的。废气经过喷淋塔填料层和液体的接触后，废气中的污染物质被吸附、溶解，气流与液体在塔内作相对运动，提高了吸收和融合作用，以此来中和废气中的酸碱成分或者净化废气中的颗粒残渣，达到废气处理的目的。

喷淋塔按工艺原理分为物理吸收和化学吸收和氧化吸收，净化作用分为吸附作用、溶解作用、化学反应作用（酸碱中和、氧化还原等反应）。

根据废气物化性质和喷淋介质、工艺原理不同分为碱液塔、酸洗塔、氧化塔和水洗塔。

碱液喷淋：喷淋介质采用碱液喷淋系统叫碱洗塔，主要去除废气中的酸性氧化物，废气通过喷淋塔喷淋层进行微分接触发生酸碱中和发应从而去除废气中的酸性物质，达到净化废气目的，处理效率大于90%。

#### 6.2.2非甲烷总烃、甲醇防治措施

非甲烷总烃、甲醇主要来自提取车间生产过程中结晶过滤、闪蒸烘干工序，本项目非甲烷总烃采用RTO处理，处理后经15m高排气筒（DA002）排放。处理效率为99%，非甲烷总烃经处理后满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值、甲醇可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中标准要求，可以达标排放。

工艺原理介绍：RTO工作原理是把有机废气直接加热到760℃以上的高温，氧化分解。氧化后产生的高温烟气通过陶瓷蓄热部分，由于陶瓷具有良好的蓄热性，从而使炉腔始终维持在很高的工作温度，节省废气预热、升温的燃料消耗。陶瓷蓄热部分由两个或两个以上腔室组成，废气首先通过第一道蓄热体加热到接近热氧化温度，而后进入燃烧室进行热氧化，氧化后的气体温度升高，有机物基本转化成二氧化碳和水。净化后的气体，经过另一蓄热体，温度下降，达到排放标准后进行排放。

待处理有机废气进入蓄热室1的陶瓷蓄热体（该陶瓷蓄热体“贮存”了上一循环的热量），陶瓷蓄热体放热降温，而有机废气吸热升温，废气离开蓄热室后以较高的温度进入氧化室，此时废气温度的高低取决于陶瓷体体积、废气流速和陶瓷体的几何结构。有机废气在氧化室中由燃烧器加热升温至氧化温度850℃，使其中的VOC成分分解成二氧化碳和水。由于废气已在蓄热室内预热，燃料耗量大为减少。氧化室有两个作用：一是保证废气能达到设定的氧化温度，二是保证有足够的停留时间使废气中的VOC充分氧化，设计停留时间≮1s。废气在氧化室中焚烧，成为净化的高温气体后离开氧化室，进入蓄热室2（在前面的循环中已被冷却），放热降温后排出，而蓄热室2吸收大量热量后升温（用于下一个循环加热废气）。在此同时，由废气反吸风机将蓄热室3在前一循环残留的微量有机气体反吸与废气混合后进入下一循环。循环完成后，进气与出气阀门进行一次切换，进入下一个循环，废气由蓄热室2进入，蓄热室3排出。在切换之后，清扫蓄热室1。如此交替循环持续稳定运行。

RTO工艺简单、去除率高，回收热量可以达到95%以上的热回收率，运行费用较少，尤其对于一些复杂组分、浓度波动较大的处理效果较好，RTO去除效率高，适应性高。

同时本项目设置二级活性炭吸附作为RTO设备非正常工况下应急处置措施，当RTO出现异常时，废气引入二级活性炭吸附，废气经处理后排放。

#### 6.2.3颗粒物处理措施

本项目营运期包装工序废气采用“布袋除尘器”处理后，经15m排气筒（排气筒编号DA003）排放，颗粒物经处理后满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值（20mg/m3），可以达标排放。

工艺原理介绍：布袋除尘器是一种干式高效除尘器，对粘结性强及吸湿性强的粉尘处理效果差，容易造成滤袋堵塞。本项目燃烧废气中含有大量颗粒物，为干燥废气，对干燥的颗粒物处理效率高。

布袋除尘是一种成熟的处理工艺，在国内多家同类厂已投入使用，且该方法已列入《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（2010年版）中，属于环保部推荐使用技术，其除尘效率可达90%以上，本次环评取80%的除尘效率是可靠的，可以保证含尘废气中的粉尘稳定达标。

图6.2-1 布袋除尘器

#### 6.2.4挥发性有机物控制措施

一、VOCs 物料储存无组织排放控制要求

1、除挥发性有机液体储罐外，制药企业VOCs物料储存无组织排放控制要求应符合GB37822规定。

2、挥发性有机液体储罐控制要求

2.1、储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。

2.2、储存真实蒸气压≥10.3 kPa 但<76.6 kPa且储罐容积≥30 m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一:

a)采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。

b)采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足表1、表3的要求，或者处理效率不低于80%。

c)采用气相平衡系统。

d)采取其他等效措施。

3、挥发性有机液体储罐特别控制要求

3.1、储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。

3.2、储存真实蒸气压≥10.3 kPa但<76.6 kPa且储罐容积≥20m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥0.7 kPa但<10.3 kPa且储罐容积≥30 m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一：

a)采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。

b)采用气相平衡系统。

c)采取其他等效措施。

4、挥发性有机液体储罐运行维护要求

4.1、浮顶罐

a)浮顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。浮顶边缘密封不应有破损。

b)储罐附件开口(孔)，除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。

c)支柱、导向装置等储罐附件穿过浮顶时，应采取密封措施。

d)除储罐排空作业外，浮顶应始终漂浮于储存物料的表面。

e)自动通气阀在浮顶处于漂浮状态时应关闭且密封良好，仅在浮顶处于支撑状态时开启。

f)边缘呼吸阀在浮顶处于漂浮状态时应密封良好，并定期检查定压是否符合设定要求。

g)除自动通气阀、边缘呼吸阀外，浮顶的外边缘板及所有通过浮顶的开孔接管均应浸入液面下。

4.2、固定顶罐

a)固定顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。

b)储罐附件开口(孔)，除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。

c)定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求。

4.3、维护与记录

挥发性有机液体储罐若不符合4.1 条或4.2条规定，应记录并在90d内修复或排空储罐停止使用。如延迟修复或排空储罐，应将相关方案报生态环境主管部门确定。

二、工艺过程VOCs无组织排放控制要求

1、工艺过程控制要求

1.1 、VOCs 物料的投加和卸放、化学反应、萃取/提取、蒸馏/精馏、结晶、离心、过滤、干燥以及配料、混合、搅拌、包装等过程，应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至废气收集处理系统。

1.2、真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。若使用液环(水环)真空泵、水(水蒸气)喷射真空泵等，工作介质的循环槽(罐)应密闭，真空排气、循环槽(罐)排气应排至VOCs废气收集处理系统。

1.3、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修、清洗和消毒时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗、消毒及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。

1.4、污水厌氧处理设施及固体废物(如菌渣、药渣、污泥、废活性炭等)处理或存放设施应采取隔离、密封等措施控制恶臭污染，并设有恶臭气体收集处理系统，恶臭气体排放应符合相关排放标准的规定。

1.5、工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照第一条、第二条要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。

1.6、企业应按照HJ 944要求建立台账，记录含VOCs原辅材料名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

2、工艺过程特别控制要求

重点地区的企业除符合第三条第1项规定外，还应满足下列要求：

a)液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽(罐)、桶泵等给料方式密闭投加，高位槽(罐)进料时置换的废气应排至VOCs废气收集处理系统或气相平衡系统。

b)涉VOCs物料的离心、过滤单元操作应采用密闭式离心机、过滤机等设备，或在密闭空间内操作；干燥单元操作应采用密闭干燥设备，或在密闭空间内操作;密闭设备或密闭空间排放的废气应排至VOCs废气收集处理系统。

c)实验室若使用含VOCs的化学品或VOCs物料进行实验，应使用通风橱(柜)或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

#### 6.2.5食堂油烟控制措施

本项目营运期食堂内油烟净化器对饮食油烟进行净化处理，净化效率不低于60%，油烟经油烟净化器处理后排放浓度为1.545mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度为2.0mg/m3的要求，实现达标排放，措施可行。

#### 6.2.6废气处理措施合理性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—生物药品制品制造》（HJ1062-2019)及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）可知，本项目废气采取的措均为其所推荐的可行技术。

综上，本项目废气治理措施可行。

## 6.3地表水污染防治措施及其可行性分析

（1）处理工艺

本项目生产废水采用厌氧+两级A/O处理后排入污水管网，污水最终进入园区工业污水处理厂。

（2）处理规模可行性

污水处理站设计规模为1500m3/d，本项目进入污水处理站处理的废水量约为1365.2m3/d，污水处理站处理规模可以容纳本项目产生的废水，同时留有余量，因此，从容纳情况分析处理规模可行。

（3）工艺可行性

根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—生物药品制品制造》（HJ1062-2019)及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）可知，本项目污水处理工艺为其所推荐的可行技术。因此，从技术角度分析，本项目污水处理站处理工艺可行。

综上所述，本项目污水处理工艺选择合理，废水处理工艺可行。

## 6.4地下水污染防治措施及其可行性分析

地下水污染防治措施坚持源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

1、主动控制即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

2、被动控制即末端控制措施，主要包括场内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送回工艺中；

3、实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备，设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

4、应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

#### 6.4.1源头控制措施

严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水、初期污染雨水等在场区内处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，主装置生产废水管道沿地上的管廊铺设。

设立地下水动态监测机制，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。项目建设涉及的污水等管线地下布置时，禁止直埋式，设置的管沟必须便于检查和事故处理，以最大限度防止地下水的污染。

#### 6.4.2分区防渗措施

根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度、产生的污染物特性、生产装置和设施的性质及其风险，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》，同时参考《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等相关规范，对场地进行防渗区划。具体分为三级，即重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。项目场区分区污染防治措施见表6.4-1。

表6.4-1   防渗分区一览表

| 序号 | 防渗分区 | 位置 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 危险废物暂存间、提取车间、发酵车间、废水处理站水池、罐区 | 地面及裙角防渗层需为渗透系数≤10-7cm/s的1m厚的粘土层，或渗透系数≤10-10cm/s的2mm厚的其它人工材料，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化。 |
| 2 | 一般防渗区 | 仓库、生产车间 | 渗透系数小于10-7cm/s（等效1.5m厚黏土防渗性能） |
| 3 | 简单防渗区 | 办公生活区、道路 | 一般地面硬化 |

#### 6.4.3地下水污染监控措施

（1）地下水环境跟踪监测计划

为了及时发现项目运行中出现的对地下水环境不利影响，防范地下水污染事故，并为现有环境保护目标保障措施制定、地下水污染后治理措施制定和治理方案实施提供基础资料，要求建设单位在项目运行前及时建立起地下水环境跟踪监测点，应将地下水环境监测计划及地下水监测井纳入到“三同时”验收表内，并做到与主体工程同步建成，并在项目运行中定期监测、定期整理研究、定期预报，及时识别风险并采取措施。

根据环境水文地质条件、建设项目特点、环境影响预测结果、场区周边现有敏感点分布位置，按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》要求，建议在场区下游布设3个污染跟踪监测点。

图6.4-3   跟踪监测井位置图

（2）地下水环境跟踪监测与信息公开计划

建设单位环境监测部门应编制年度跟踪监测报告，内容包括建设项目所在场地及其可能影响区的地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；生产设备、污染物贮存与处理装置运行状况、跑、冒滴漏记录、维护记录；是否发生污染物外泄事故及处置过程和结果等。所编写的跟踪监测报告应定期向地方环境保护行政主管部门申报，地方环境保护行政主管部门应及时将跟踪监测报告向社会公众公开，信息公开计划应包括地下水环境跟踪监测数据（特别是建设项目特征因子的地下水环境监测值）；建设项目中可能对地下水环境有影响的设施运行状况、跑冒滴漏记录和维护记录；是否发生污染物外泄事故及处置过程和结果等。同时，地方环境保护行政主管部门应建立地下水监控信息基础数据库，管理历史地下水监测信息，以便对工业企业污染源监控管理提供支持。

## 6.5噪声污染防治措施及其可行性分析

#### 6.5.1噪声防治措施原则

噪声属于物理性污染，其污染状况与噪声源、传播途径、接受者均有一定的关系。噪声传播途径包括反射、衍射等等形式的声波行进过程。噪声控制的原理，也就是在噪声到达接受者之前，采用阻尼、隔声、消声器、个人防护和建筑布局等几大措施，尽量减弱或降低声源的振动，或将传播中的声能吸收掉，使声音全部或部分反射出去，减弱噪声对接受者的影响，这样则可达到控制噪声的目的。

#### 6.5.2采取的噪声控制措施

项目营运过程中噪声主要来源于生产设备、水泵和风机噪声。项目运营期采取的噪声防治措施如下：

（1）噪声较大的设备应避免同时开放，各产噪设备均安装在车间内，设备选型时选用低噪声、质量好的设备，安装时设减振基础，进、出口等管道连接处采取软连接的方式，生产设备产生的噪声经场房阻隔后，对环境影响较小。

（2）空压机等车间外设备应采取隔声措施，如放置在设备内；

（3）为防止运营期场内车辆运输、原料、成品装卸对附近居民造成影响，严禁22：00~6：00进行原料和产品的运输、装卸。

以上噪声控制措施，均为各企业经常采用、比较安全可靠的噪声控制措施，不但对场界外噪声达标行之有效，而且经济可行。项目采取综合以上降噪措施后场界噪声可达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类和4类标准要求。

## 6.6固体废物污染防治措施分析

本项目的固体废物主要有发酵废渣、废活性炭、检验室废溶剂、盐渣、设备维护保养产生废机油、污水处理站污泥、生活垃圾等。

#### 6.6.1固体废物处置措施

（1）发酵废渣

根据物料平衡，发酵废渣年产生量约为1885t/a，收集后外售于有机肥生产厂家。

（2）废活性炭

本项目废活性炭产生量约为696t/a。废活性炭需委托资质单位鉴定后判别其废物属性后，根据其废物属性做好固废的暂存和收集工作，并委托资质单位进行处置。

（3）检验室废溶剂

本项目检验室废溶剂产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），检验室废溶剂属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-047-49。设专用容器收集后，暂存危废暂存间，定期交有资质单位处理。。

（4）盐渣

本项目盐渣主要产生于提取车间废母液浓缩工序，根据本项目物料平衡分析，浓缩结晶产生的盐渣约1560t/a，盐渣需委托资质单位鉴定后判别其废物属性后，根据其废物属性做好固废的暂存和收集工作，并委托资质单位进行处置。

（5）设备维护保养产生废机油

项目设备日常保养、维修会产生废机油，废机油的产生量约0.01t/a.，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08。废机油暂存危废暂存间，分类收集暂存后，定期交有资质单位处理。

（6）污水处理站污泥

污水处理站污泥产生量按1万m3污水产生污泥量2.25t计算，本项目废水产生量约为35.5万m3/a，则污泥产生量为79.875t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废标签的类别为61、代码为442-001-61。污泥经压滤机压滤后，外售有机肥生产厂家。

（7）生活垃圾

本项目员工人数为150人，办公生活垃圾按每人每天产生量为0.5kg计，则生活垃圾产生量为75kg/d，19.5t/a，生活垃圾经场区设置的垃圾桶统一收集后，由环卫部门统一清运处理。

综上所述，本项目运营期产生的固体废物全部得到合理处置，措施措施可行。

#### 6.6.2危险废物暂存措施

1、选址合理性分析

根据建设单位提供资料，危险废物暂存间位于场区东北侧，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），本项目危险废物暂存间选址符合性见表6.6-1。

表6.6-1  危险废水暂存间选址符合性统计表

| 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） | 项目实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 | 项目区地震结构稳定，地震基本烈度为7度。 | 符合 |
| 设施底部必须高于地下水最高水位。 | 项目设施底部高于地下水最高水位。 | 符合 |
| 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡。泥石流、潮汐等影响的地区。 | 项目区不存在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡。泥石流、潮汐等影响的地区。 | 符合 |
| 应建在易燃，易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 | 项目区周边无易燃，易爆等危险品仓库，不在高压输电线路防护区域内。 | 符合 |

根据上述分析可知，本项目危险废物暂存间选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。

2、危险废物贮存场所污染防治措施

项目危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的贮存设施设计原则、危废堆放规范等相关要求进行设计、建造和管理。

本项目危险废物临时贮存间地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与暂存危险废物不相容，危废库房内有安全照明设施，地面防渗且表面无裂隙。要求危废暂存间内物质必须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

危险废物采用密闭桶装，需满足以下要求：

①应当采用符合标准的容器盛装—防腐、防漏、防扬尘；

②材质应满足要求；

③容器必须完好无损；

④容器应不予废渣反应。

库房满足防风、防雨、防渗和防晒的“四防”要求，库房地面、裙角等均作防腐、防渗处理。主要要求有：

⑴暂存库地面需用水泥硬化且必须进行防渗处理，防渗层应为至少1m厚的粘土层(渗透系数≤107cm/s),或2mm厚高密度聚乙烯土工膜，或至少2mm厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s；

⑵暂存库应设置在防风、防雨、防渗、防晒的室内，四周围墙必须做防渗处理；

⑶危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。贮存场应按GB15562.2的要求设置环境保护图形标志，以加强监督管理；

⑷车间操作人员穿水鞋，专鞋专用，防止操作人员将废物带出仓库外区域。

本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表6.6-2。

表6.6-2  本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存能力（t） | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 厂区 东侧 | 300 | 分别收集，桶装 | 0.1 | 1个月 |
| 2 |  | 检验室废溶剂 | HW49 | 900-047-49 |  |  |  | 0.2 |  |

综上所述，本项目运营期产生的危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物管理条例》的要求进行暂存，设置“防风、风雨、防渗”等措施，项目产生的危险废物由暂存间进行暂时存放，定期交由有资质的单位进行处理，并落实联单责任制。

## 6.7土壤污染治理措施

本项目对土壤环境可能产生影响的途径为垂直入渗，针对企业可能造成的土壤污染，根据《土壤污染防治行动计划》，本评价针对性的提出以下土壤污染防治措施。

#### 6.7.1源头控制措施

减少项目排放的污染物对土壤的不利影响，关键在于尽量从源头减少污染物的产生量。另外，对职工加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节加强控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。

在采取环评提出的污染防治措施后，本项目运营期各项大气、废水污染物可以做到达标排放；产生的各类固体废物均得到了综合利用和合理处置。运营过程中要加强管理，杜绝废水跑、冒、滴、漏现象，从而降低对土壤环境的影响。

#### 6.7.2过程控制措施

本项目为土壤污染型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）过程控制措施，结合本项目污染特征。本项目厂房内应加强防渗。

#### 6.7.3跟踪监测

本次评价针对土壤污染防治提出跟踪监测计划，在厂区污水处理站等重点影响区设置跟踪监测点，具体监测情况详见表6.7-1。

表6.7-1  土壤跟踪监测计划表

| 序号 | 1# |
| --- | --- |
| 位置 | 污水处理站附近 |
| 功能 | 重点影响区域 |
| 采样类型 | 混合样 |
| 采样深度 | 0-20cm |
| 监测因子 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中45项因子 |
| 监测频次 | 5年一次 |
| 执行标准 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值 |

监测结果应及时建立档案、公开，并定期向环保部门汇报，如发现异常，及时采取应对措施。

## 6.8环境风险防范措施

本项目工程设计施工及生产运营中应严格执行《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国消防法》和相关企业安全卫生设计规范，并采取如下环境风险防范措施：

1、总图布置和建筑安全防范措施

项目总图布置要按照功能区分区布置，罐区应远离人居环境敏感点，并远离本项目办公区，项目办公区紧邻厂外道路，利于安全疏散和消防。

厂区人流和货运流明确分开，不与人流及其它货流混行或平交。消防道路的路面宽度不小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。

为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，应设计有完整、高效的泄漏报警系统，包括泄漏监控、感烟等相关设备。罐区设施严格按防火规范布置，按照有关规范、标准进行设计、施工、验收；设备做防雷击、防静电接地、防腐措施。

2、生产区安全管理措施

罐区应划定一定距离范围内为防暴区，并设立禁止明火标志，防爆区要加强通风，防治蓄积；配备必要的消防器材。

输送管道要加强定期巡查、调节、保养、维修，确保贮存、输送设施气密性良好运营。

罐区输送系统设连续自动监测压力，自动调压，防止超压爆炸。当压力高于定值时，则应报警。

制定项目工程区电气运行和操作的巡回检查制度、检修制度、运行安全操作规程等各项规章制度。加强人员技术培训，电气维修人员必须经过培训，取得特种作业操作证后，方可上岗。防止因静电火花诱发燃爆事故发生。

3、风险防范措施

（1）输送导管上的阀门要灵活、严密，不能漏气。

（2）导气管应经常检查，确保不漏气。

（3）导气管上应装上压力表。压力过高应排出气体；压力不足时应停止使用，重新进料充气，以防止回火。

（4）必须与可燃物保持一定的安全距离，以保证安全。

（5）生产过程中发现漏气，应立即打开门窗，熄灭室内各种火源，以防止爆炸。

（6）下池检修或清除沉渣时，必须提高警惕，事先采取安全措施，防止窒息和中毒事故的发生。

4、环境风险应急措施

发生火灾时，第一现场人应立即通知班组长并关闭总阀，并拨打119报警，说明起火位置。

发生大面积泄漏事故时，立即关闭总阀，通知事故相关区域人员，并做好现场通风及人员疏散工作，将人员疏散至安全区域。

事故、紧急情况发生后的处理：现场立即建立警戒线，以火灾或泄漏点为中心50m范围为禁区，除事故小组、维修专业技术人员采取必备的防护设施进入，其余人员一概不准进入。禁区严禁携带火种，所有车辆熄火及禁止发动，关闭对讲机、手机等可能引起静电打火的设备。

在发生泄漏时，要保持冷静，谨慎行事，对于扩散条件好的地方，要保持电气原来的状态，不可随意开关，对接近泄漏点的电源，要切断。现场不可开启照明灯，拨打电话，也不要脱换衣物，防止产生静电火花，引燃泄漏物。

现场施救：对于现场中毒或烧伤人员，应小心谨慎地将伤员抬离现场，送往安全地区，必要时采取人工呼吸及运送医院进行救护。

#### 6.8.1风险应急预案

风险事故应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。它需要建设单位和社会救援相结合。建设单位需编制编制环境风险应急预案并备案。

（1）风险事故处置程序

风险事故处置的核心是及时报警，正确决策，迅速扑救。各部门充分配合、协调行动，事故处理程序见图6.8-1。

图6.8-1   事故应急方案框架图

（2）应急反应计划

应急反应计划一般应包括：①应急组织及其职责；②应急设施、设备与器材；③应急通讯联络；④应急监测；⑤应急安全、保卫、医学救援；⑥应急撤离措施；⑦事故应急救援关闭程序与恢复措施；⑧事故后果评价；⑨应急演习；⑩公众教育和信息等。

①应急组织及其职责

处置中心应设有应急组织，负责事故时的组织工作。为保证安全生产不仅应制定《安全生产责任制》等安全生产制度，同时还应制定《环境保护管理规定》等制度。

②应急设施、设备与器材

应急设施主要包括：防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，例如：消火栓、消防水炮、室外箱式消火栓、小型灭火设备等消防设施；防有毒有害物料外溢、扩散的应急设施、设备与材料。

除在生产装置现场应配有固定应急消防设施外，还根据装置特点配有应急防护器具。

③应急通讯联络

应设完善的生产调度系统，应提供各部门有线电话直播；对重点和要害部位设有远程在线监控系统，应实现远程图像在线传输。通过监控可实现指挥调度。另外各生产装置生产现场配有报警电话和无线通讯对讲机。

应急报警程序、通讯联络方式：生产装置一旦发生泄漏、火灾时，所有岗位人员首先采取自身保护措施并严格快速执行报警程序。

Ⅰ.出现事故时，岗位人员立即报告厂当班调度；组织工艺处理措施；报告装置应急领导小组；拨打119报警电话，向消防支队说明具体情况；同时拨打120急救电话，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线（上风向进入现场）。

Ⅱ.及时逐级报告。

Ⅲ.应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

Ⅳ.处理期间根据事态的发展，厂应急领导现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要协助救援。

④应急监测

项目事故应急监测依托当地政府的环境监测站，同时可根据不同性质、级别的环境污染事故与甘肃省、市专家库管理系统取得联系，进行咨询、求助和应急联动。

事故发生后，由建设单位委托有资质的机构对事故现场进行监测，根据不同的事故工况，设定相应的监测方案。监测要素主要为环境空气；监测项目主要为事故涉及的污染因子；监测范围主要根据事故大小及影响范围而定。根据监测结果，确认事故范围，并立即组织现场人员的疏散工作，通过指挥部门，联络医疗、卫生等各相关部门人员实施救援工作。如土壤、地下水体受到污染，则应通过指挥部门与当地政府、水利部门、卫生部门等进行联系，启动应急措施，防止造成社会危害和恐慌。

⑤应急安全、保卫应急队伍保障

应急状态交通运输、医疗卫生、治安和交通管制保障主要依托当地政府，必要时与政府联动。

⑥应急撤离措施

事故现场：发生重大事故，可能对厂区内、外人群安全构成危胁时，必须在指挥部指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员。疏散程序一般为给出紧急疏散信号（如鸣响警铃）；应急小组成员立即到达指定负责区域指导员工与来访人员有序撤离；在所有人离开后检查各人负责区域，确认没有任何无关人员滞留后再离开；发现受伤人员时，在确认环境安全的情况下，必须首先进行伤员救助。在不能确认环境安全或环境明显对救助者存在伤害时，应首先做好个体防护后再进行救助工作。

⑦事故应急救援关闭程序与恢复措施

突发事故结束后，由事故应急指挥领导小组协同地方政府相关部门迅速成立事故调查小组，根据事故现场的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，适时宣布关闭事故应急救援程序。同时要求有关部门负责事故现场的善后处理及邻近区域解除事故警戒和善后恢复措施。处置中心应制定事故后恢复正常工作和生活的措施，并组织实施。

⑧应急培训与演习

处置中心全体管理人员和工人都必须定期组织安全环保培训，经培训合格，才能正式持证上岗，对于关键岗位应选派熟悉应急预案的有经验技术人员负责。事故应急处置训练内容应当包括事故发生时的工艺技术处置和扑救、安全防护救助措施、环境保护应急处置方法等。事故发生时，工厂安全环保部门工作人员和富有事故处置经验的人员要轮流值班，监视事故现场及其处置作业，直至事故结束。

应根据应急反应方案定期进行事故应急预案演练，检查和提高应急指挥的水平和队员的反应能力，及时发现组织、器材及人员等方面的问题，及时做出改进，以保证应急反应的有效进行。

⑨公众教育和信息

应与地方环保部门、民政局等相关部门建立起良好的公共安全健康应急预防体系，定期或不定期组织周围村民开展安全、健康、环保培训教育，将事故应急措施、方案以及撤离方案等及时传达给村民，并且经常组织事故情况下的应急演练。

#### 6.8.2 风险评价结论

本项目建立完善的防治防疫体系并按照疫病防治措施严格执行，可保证疫病风险降低在可接受的范围之内。因泄漏诱发人员中毒、火灾、爆炸环境风险事故是可控的，只要项目建设方认真落实各项环境风险防范措施，有针对性地加强相关设施的安全管理，消除泄漏、火灾、爆炸事故隐患，其环境风险事故概率完全可控制在最大可信事故概率以下。

本次评价中针对可能发生的事故的原因设置可较为完善的风险防范措施，可有效的对风险事故进行最大限度的防范和有效处理，同时结合企业对风险防范措施的不断完善和改进，该项目发生的环境风险事故的概率将进一步降低。故本评价认为该项目的环境风险事故处于可接受水平。

## 6.9碳排放影响评价

#### 6.9.1核算边界

以企业法人独立核算单位为边界，核算生产系统产生的温室气体排放。生产系统包括直接生产系统、辅助生产系统以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等）。企业厂界内生活能耗导致的排放原则上不在核算范围内。

#### 6.9.2碳排放源识别

本项目属于生物药品制造项目，主要利用菌种、葡萄糖、培养基通过发酵工艺合成医药原料产品，具体生产胱氨酸和L-丝氨酸。项目年消耗天然气80000m3/a。根据项目边界内相关生产设施和场所产生的碳排放情况，项目碳排放源主要为燃料燃烧排放（天然气与氧气充分燃烧产生的二氧化碳排放）、工业过程排放、净调入电力等，项目碳排放源见表6.9-1。

表6.9-1   碳排放源识别一览表

| 排放类型 | 设施举例 | 温室气体种类 |
| --- | --- | --- |
|  |  | CO2 | CH4 | N2O | HFCS | PFCS | SF6 |
| 直接排放 | 燃料燃烧 | 废气处理工序蓄热式烟气焚烧炉 | √ |  | * |  |  |  |
| 间接排放 | 净调入电力和热力 | 风机、泵系统等电力设备，发酵设备 | √ |  |  |  |  |  |
| 注：√表示该类碳排放源主要排放的温室气体；*表示可能排放的温室气体。 |

#### 6.9.3二氧化碳排放量计算

根据《工业其他行业企业 温室气体排放核算方法与报告指南》，二氧化碳排放量计算采用以下公式：

- 燃料燃烧排放

燃料燃烧导致的二氧化碳排放量是企业核算和报告年度内各种燃料燃烧产生的二氧化碳排放量的加总，按公式（2）计算：

1）活动水平数据获取

燃料燃烧的活动数据是核算和报告年度内各种燃料的消耗量与平均低位发热量的乘积，按公式（3）计算：

式中：

ADi—核算和报告年度内第i种化石燃料的活动数据，单位为百万千焦；

NCVi—核算和报告年度内第i种燃料的平均低位发热量，天然气44.2GJ/t；

FCi—核算和报告年度内第i种燃料的净消耗量，采用企业计量数据（天然气57.536t）。

2）排放因子数据获取燃料燃烧的二氧化碳排放因子按公式（4）计算：

计算结果见表6.9-2。

表6.9-2   燃料燃烧排放的二氧化碳排放一览表

| 能源 | 实际用量 | 二氧化碳排放量（tCO2/A） |
| --- | --- | --- |
| 天然气 | 8万m3/a | 157.2 |

本项目主要燃料为天然气，按上述计算公式核算，本项目天然气燃烧的二氧化碳排放量为157.2tCO2。

- 净购入电力产生的排放

企业购入的电力消费所对应的电力生产环节二氧化碳排放量按公式（5）计算：

E电=AD电×EF电                            （5）

式中：

E电—购入的电力所对应的电力生产环节二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD电—核算和报告年度内的净外购电量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电—区域电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时。

1）活动水平数据获取

核算和报告年度内的净外购电量，是企业购买的总电量扣减企业外销的电量。活动数据以企业的电表记录的读数为准。

- 排放因子数据获取电力消费的排放因子应根据企业生产地及目前的东北、华北、华东、华中、西北、南方电网划分，选用国家主管部门最近年份公布的相应区域电网排放因子。电力排放因子按照【环办气候函〔2023〕43号】2022年度全国电网平均排放因子计算，取0.5703kgCO2/kWh。

净购入电力产生的二氧化碳排放量核算结果见表6.9-3。

表6.9-3   净购入电力产生的二氧化碳排放量核算结果一览表

| 能源 | 实际用量（万kWh/a） | 二氧化碳排放量（tCO2/A） |
| --- | --- | --- |
| 净外购电量 | 5062.94 | 28873.9 |

- 净购入热力产生的排放

企业购入的热力消费所对应的热力生产环节二氧化碳排放量按公式（6）计算：

E热力=AD热力×E热力                            （6）

式中：

E热力—购入的热力所对应的热力生产环节二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD热力—核算和报告年度内的净外购热力消费量，单位为Gj；

E热力—热力供应排放因子，单位为吨CO2/Gj时。

1）活动水平数据获取

企业净购入的热力消费量，以热力购售结算凭证或企业能源消费台帐或统计报表为据，等于购入蒸汽、热水的总热量与外供蒸汽、热水的总热量之差。

2）排放因子根据《工业其他行业企业 温室气体排放核算方法与报告指南》，取0.11tCO2/Gj。

3）以质量单位计量的蒸汽可按公式（7）转换为热量单位：

AD蒸汽=Mast×（Enst-83.74）×10-3                （7）

式中：

AD蒸汽为蒸汽的热量，单位为GJ；

Mast为蒸汽的质量，单位为吨蒸汽；

Enst为蒸汽所对应的温度、压力下每千克蒸汽的热焙，单位为kJ/kg，查阅《工业其他行业企业 温室气体排放核算方法与报告指南》附录二表2.4，取2645.0kj/kg。

净购入热力产生的二氧化碳排放量核算结果见表6.9-4。

表6.9-4   净购入电力产生的二氧化碳排放量核算结果一览表

| 能源 | 实际用量（万t） | 二氧化碳排放量（tCO2/A） |
| --- | --- | --- |
| 净外购热力 | 8.0 | 22539.1 |

（3）二氧化碳排放总量

本项目二氧化碳排放量汇总具体见下表。

表6.9-5   二氧化碳排放量汇总表

| 指标 | 二氧化碳排放量（tCO2/A） |
| --- | --- |
| 燃料燃烧排放 | 157.2 |
| 净购入电力间接排放 | 28873.9 |
| 净购入热力间接排放 | 22539.1 |
| 排放量总计 | 51570.2 |

经以上计算得出，本项目二氧化碳排放总量为51570.2t/a。

#### 6.9.4碳排放影响分析

- 减排潜力分析

本项目位于平凉工业园区，通过采用各种先进技术，大量降低物料消耗、减少生产中各种污染物的产生和排放；工艺流程紧凑、合理、顺畅，最大限度的缩短中间环节物流运距，节约投资和运行成本，并在工艺设计、设备选型、建筑材料、电气系统、节能管理等各方面均采用了一系列节能措施。项目符合产业政策要求，能较好地节约能源及改善产业发展；产品达到国家相关标准。本项目拟建设生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰落后设备，符合清洁生产要求。

二、碳排放控制管理

（1）组织管理

①建立制度

为规范企业碳管理工作，结合自身生产管理实际情况，建立碳管理制度，包括但不限于建立企业碳管理工作组织体系；明确各岗位职责及权限范围；明确战略管理、碳排放管理、碳资产管理、信息公开等具体内容；明确各事项审批流程及时限；明确管理制度的时效性。

②能力培养

为确保企业碳管理工作人员具备相应能力，企业应开展以下工作：通过教育、培训、技能和经验交流，确保从事碳管理有关工作人员具备相应的能力，并保存相关记录；对与碳管理工作有重大影响的人员进行岗位专业技能培训，并保存培训记录；企业可选择外派培训、内部培训和横向交流等方式开展培训工作。

③意识培养

企业应采取措施，使全体人员都意识到：实施企业碳管理工作的重要性；降低碳排放、提高碳排放绩效给企业带来的效益，以及个人工作改进能带来的碳排放绩效；偏离碳管理制度规定运行程序的潜在后果。

（2）排放管理

①监测管理

企业应根据自身的生产工艺和国家相关部门发布的技术指南的有关要求，确保对其运行中的决定碳排放绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，关键特性至少应包括但不限于：排放源设施、各碳源流数据、具备实测条件的与排放因子相关的数据、碳排放相关数据和生产相关数据获取方式、数据的准确性。

企业应对监视和测量获取的相关数据进行分析，应开展以下工作：

- 规范碳排放数据的整理和分析；

- 对数据来源进行分类整理；

- 对排放因子及相关参数的监测数据进行分类整理；

- 对数据进行处理并进行统计分析；

- 形成数据分析报告并存档。

②报告管理

企业应基于碳排放核算的结果编写碳排放报告，并对其进行校核。核算报告编写应符合主管部门所规定的格式要求，对经过内部质量控制的核算结果进行确认形成最终企业盖章的碳排放报告，并按要求提交给主管部门1份，本企业存档1份。

（3）信息公开

企业应按照主管部门相关要求和规定，核算并上报企业碳排放情况。鼓励企业选择合适的自发性披露渠道和方式，面向社会发布企业碳排放情况。

三、节能减排措施

本项目遵循国家和行业有关节能要求设计。项目依据工艺、配电、总图等专业的研究资料进行设计和建设。节能措施本着成熟、可靠、高效、节能、节水的原则，建筑物按设计规范的规定，材料采用节能材料。

为了达到节能，本项目选用最新节能设备，采用各种节能技术。使用节能机电产品，推广应用节能机电产品，包括节能服务的仪器、仪表等。项目建设充分考虑了能量的综合利用，使设备设施的能耗大大降低。项目在方案设计中采用了能源节约型工艺流程，避免能源浪费，广泛应用了当前的节能技术。

（1）节电措施

1）电动机均选用节能电机；

2）各车间低压配电室设有自动功率因数补偿装置，使无功功率就地补偿，功率因数达0.9以上；在总降的10kV母线上分别设有无功补偿装置进行高压补偿，使功率因数达0.90以上；对于大功率设备，采用就地补偿不仅能提高功率因数，降低线路中的电流，同时降低线损。

3）为提高功率因数、抑制电解整流器产生的谐波，本工程投产后根据实测注入电网的谐波电流，设置滤波装置兼作无功补偿。提高功率因数，提高效率延长设备寿命；且减少了需要抗拒设备发热而设置的空调的配置量和耗电量；

4）对需要变速运行的电动机选用节能效果好的变频调速装置；

5）采用低损耗节能型油浸式变压器，减少变压器的有功和无功损耗；

6）采用高效的气体光源和照明灯具，车间照明尽量采用LED节能型灯具，提高灯具的光源效率；

7）对全厂配电系统进行电能质量管理，依据电能需求模式和要求，更精确、有效地使用电能，降低能耗。除安装一级计量装置外，安装相应的二级和三级计量装置；

8）设备在进行加工生产时，尽可能进行连续生产，以减少因反复开停升温造成的电的耗损。

9）合理控制各台非连续性生产设备的开停时间，以均衡各个时间段变压器的负载，杜绝多台同时开启造成变压器的过载。

（2）节水节热措施

1）尽量提高生产水循环重复利用率；

2）水泵均选择高效运行的供水水泵，提高水泵的运行效率；压力输水管道选用内壁光滑、阻力小的管材，利于节能；

3）雨水进入雨水收集池，沉淀后循环利用。

（3）建筑节能措施

1）在建筑的布置和设计中，充分利用冬季日照并避开冬季主导风向，利用夏季自然通风，改善室内环境的同时尽可能降低能耗。尽量采用当地材料和习惯做法，做到节约和合理利用能源资源，提高能源资源利用效率。按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）的要求进行设计；

2）外墙保温构造保温层采用蒸压加气混凝土砌块自保温或外加无机保温砂浆；

3）混凝土屋面保温层采用岩棉板或玻璃棉板；钢结构屋面采用单层防腐节能彩色浪板内衬玻璃棉毡。

（4）节能管理措施

1）加强能源管理，完善能源管理制度和能源计量配置；

2）工程中应采用新技术、新工艺、新装备，推动新节能产品技术应用；

3）从工程建设入手，细化能源管理措施落实。按项目单位能源管理制度的规定，从源头开始加强项目建设能源消耗、投产后日常能源管理。

#### 6.9.5碳排放影响分析结论

平凉市暂未发布区域碳达峰行动方案，本项目以企业法人独立核算单位为边界，核算项目产生的温室气体排放量。本项目对碳排放结果影响最大的为净购入电力和热力间接排放，其次为工业生产过程排放，二氧化碳排放总量为51570.2t/a。本项目在节电措施、节水节热措施、建筑节能措施、节能管理措施等方面，采用了一系列节能措施，以达到二氧化碳的减排效果。可有效助力平凉市碳达峰、碳中和目标达成。

## 6.10小结

经上述分析，本项目的运营阶段，虽可能会对场址区域大气环境、声环境、水环境等造成不同程度的影响，但只要严格采取相应的措施，运营期对环境的影响呈现为局部的影响。只要在营运过程中，规范操作、严格管理，认真落实国家的各项施工规范、条例，做好营运过程中的各项工作，认真落实环评报考书中提出的各项环境保护措施，积极对待施工过程中产生的各类环境污染物，严格按照规章制度执行，则不会对评价区域造成大的影响。

由此可见，本环评提出的运营期污染防治措施是可行的。

# 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是指针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境影响总体做出经济评价。项目排放的污染物作用于自然环境后造成的经济损失，其过程和机理是十分复杂的，根据理论发展和多年的实际经验，任何工程都不可能会对全部环境影响因子作出经济评价，因此环境经济损益分析的重点是针对工程主要的环境影响因子作出投资费用和经济损益的评价，即对项目的环境保护措施和环境损害估算（即费用）与经济效益、社会效益和环境效益（即效益），以及对项目环境影响的费用/效益比的总体分析评价。

## 环保投资估算

项目总投资30000.00万元，环保投资3642万元，占总投资的12.14%。具体见表7.1-1。

表7.1-1   项目环保投资一览表

| 类别 | 污染物种类 | 环保设施/措施 | 数量 | 投资/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 发酵废气 | 酸洗+碱洗+水洗+15m排气筒 | 1套 | 20.00 |
|  | 提取车间 | H2S、NH3、非甲烷总烃 | “碱洗+水洗+碱洗+水洗”后进入RTO，经处理后由15m高排气筒排放 | 1套 | 1500.00 |
|  |  | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 1套 | 20.00 |
|  | 污水处理站 | 碱洗+水洗后进入RTO | 1套 | 2.0 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 1套 | 1.00 |
|  | 实验室废气 | 通风厨+活性炭处理装置 | 1套 | 3.00 |
| 废水 | 职工生活 | 油水分离器 | 1座 | 1.00 |
|  | 生产废水 | 污水处理站（厌氧+两级AO处理工艺） | 1座 | 2000.00 |
| 地下水 | / | 监测井 | 3口 | 15.00 |
|  | / | 一般场地、生产车间、办公区域等划为简单防渗区，进行一般地面硬化处理。 一般防渗区：三级沉淀池为一般防渗区采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（GB610-2016）中一般防渗区的防渗技术要求。 重点防渗区：危废暂存间地面为重点防渗区，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 | / | 50.00 |
| 固废 | 危险废物 | 危险废物暂存间 | 1座 | 20.00 |
| 噪声 | 设备噪声 | 基础减震，风机加消音装置 | / | 10..00 |
| 合计 | 3642.00 |

## 环境经济损益分析

本项目总投资30000.00万元，项目设计建设期1年。

根据本项目可行性研究报告，计算期内年平均营业收入为60480万元，年均税金及附加108.04万元，年均总成本费用为55864.60万元，年均利润总额为4507.35万元，年均净利润为3380.51万元。因此本项目的经济效益较为显著。

## 社会效益

本项目的建设，符合《中国制造2025》《甘肃省“十四五”生物医药产业发展规划》《甘肃省省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《平凉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等国家和地方规划，为省内生物医药产业快速发展提供了前所未有的市场机遇，该项目的建设将为当地经济建设起到极大的促进作用。

本项目的实施顺应了行业发展，有利于加快高端氨基酸的国产化替代进程，保证国内高端氨基酸产品的供应安全。

本项目建成后将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益。同时也可以帮助无业的贫困人员，给予他们通过自己劳动改善生活现状的机会，促进社会的和谐发展。本项目劳动定员150人，可以为当地解决一定的就业压力，给当地经济发展做出一定的贡献。

## 清洁生产

一、清洁生产的意义

清洁生产是关于产品和制造产品的生产过程的一种持续不断的、创造性的思维方法。它彻底改变了过去被动的、滞后的污染控制手段，是控制环境污染的有效手段，对企业降低成本、提高产品质量、增强市场竞争力等有着极其重要的意义。清洁生产的目标是通过对生产资源的合理利用，实现“节能、降耗、节水”，通过削减废物和污染物的生成和排放，减少对环境污染，促进生产。清洁生产的内容包括：清洁的生产过程、清洁的能源、清洁的产品、产品在使用中和使用后不危害人体健康和生态环境、产品易于回收、再生和降解。实现清洁生产的关键途径是提高生产效能，开发更清洁的技术、更新、替代对环境有害的产品和原材料，实现环境和资源的有效管理。

制药行业由于产品品种多、生产流程和工艺技术复杂残渣和废料产生点多；同时项目产生的综合废水是一种高浓度的有机废水，具有成分复杂，COD、SS较高，水质波动幅度较大，pH经常变化和可生化性较好等特点。企业进行清洁生产审核，有助于提高有效成分利用率，减少原材料消耗、减少污染物的产生、提高回收率和综合利用量，减少末端处理的负荷，做到有效控制污染，达标排放，提高经济效益。

本项目实行清洁生产，是指在建设和生产过程中选用清洁原料，采用了先进工艺、先进技术和设备。通过生产全过程控制和资源能源的合理配置，最大限度地把原料转化为产品，把污染消灭在生产过程中，达到节能、降耗、减污、增效的目的。

二、清洁生产原则

由于国内尚未颁布生物制药行业清洁生产标准，本次评价参照相关医药行业清洁生产经验，提出以下审核原则。

企业通过进行清洁生产审核①确定企业有关单元操作、原材料、产品、用水、能源和废弃物的资料；②确定企业废弃物的来源、数量以及类型，确定废弃物削减目标，制定经济有效的削减废弃物产生的对策；③提高企业对由削减废弃物获得环境和经济效益的认识和知识；④判定企业效率低下的瓶颈部位和管理不善的地方；⑤提高企业的管理水平、产品和服务质量：⑥帮助企业环境达标，减少环境风险，加强社会责任感。

三、清洁生产水平分析

1、清洁生产要求

清洁生产是指对人类及环境危害到最小的生产过程，其基本要求为：

（1）节约原材料和能源，使资源得到最有效的利用；

（2）尽量采用无毒、无害、无污染、少污染的原材料；

（3）采用无污染、少污染、节省原材料及能源的高效技术设备；

（4）采用的生产工艺能够把原材料最大限度地转化为产品。

2、清洁生产目的

清洁生产即污染预防，是优于污染末端控制且需优先考虑的一种环境战略，清洁生产分析的目的为：

（1）减轻建设项目的末端处理负担；

（2）提高建设项目的环境可靠性；

（3）提高建设项目的市场竞争力；

（4）降低建设项目的环境责任风险；

（5）节能降耗、减少污染物排放总量、提高经济效益和环境效益。

3、工艺先进性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类的“十九、轻工”中“29、采用发酵法工艺生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸、苏氨酸除外）”，工艺、设备均不在限制类和淘汰类范围内。

四、清洁生产措施

建设项目拟采取以下节水节能等措施：

（1）项目设置MVR蒸发器，甲醇全部回收再利用，减少原料消耗；

（2）项目优先选用低耗能设备，以利节能。

通过对项目的环境影响分析可以发现，项目采用封闭型物质和能量循环利用的反馈式流程，对污染物按照“减量化、无害化、资源化”处理原则和自然生态还田方式。发酵废渣和污水处理站污泥均外售有机肥生产厂家，有效的降低污染物的产生量。

五、清洁生产评价结论

综上所述，本项目利用当地资源优势生产氨基酸类产品，通过对产生的污染物进行治理，污染物均得到了妥善的处理，运行中只要能够确保环保设施的正常运行，外排的污染物对环境影响较小，可以实现清洁生产原则。

# 环境管理与监测计划

环境管理和环境监测计划的主要目的是保证项目环境管理体系的正常运转，使国家及企业的各项环境管理方针、制度和方案得以落实，达到企业环境治理和环境保护的目标。为此要建立相应的环境管理机构，明确规定其作用职责与管理权限，对从事环境管理的人员实施培训，提高其环境管理的管理工作水平和能力。

为了保证项目环境管理的实施，也需要相应的监控手段，包括监测机构、技术和规程规范。一般来讲，环境监控的主要手段是监测，监测工作对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测，其中应包括对环境质量的变化和污染排放进行监控，对企业环境目标和指标实行跟踪信息记录。为了确保环境目标和指标的实现、防止环境污染事故的发生，还应建立专门的纠正违章及采取预防措施的规程，设立专门应急准备和相应的相关规定与措施，以便起到有效的控制作用，保证环境管理措施的落实。

## 环境管理

### 环境管理机构

建设单位应建立一个生产与环保相结合的环境保护管理机构，该机构应由一名企业负责人分管主抓，配备一定数量的专职环保技术人员，负责企业日常环保管理工作。

环境保护管理机构职责：

（1）贯彻执行国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和要求。

（2）结合项目的具体施工计划和本报告提出的污染防治措施，制定有针对性的环境保护管理办法和详细的环保管理计划。

（3）在施工期对各重要施工场所的环境保护措施实施情况进行检查、指导、监督。

（4）组织制定适合本企业的环境管理制度，并监督执行。

（5）按照环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告（除按照国家规定需要保密的情形外）。

（6）及时了解掌握、检查环境保护设施的运行状况；负责内部各项环保设施的日常运行管理与维护保养。

（7）查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案并组织实施；做好与监测相关的数据记录，按规定进行保存并依据相关法规向社会公开监测结果。

（8）加强企业环境风险管理，参加本企业环境事件的调查、处理、协调工；组织开展环保宣传教育和环保技术培训工作，提高职工的环境意识和技术水平。

（9）建立企业环境保护档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其它环境统计。

### 环境管理建议

#### 建立健全环境管理制度

建设应切实重视环境保护工作，加强企业内部的环境管理，建立健全企业内部的环境监督、管理制度，使环境保护工作规范化和程序化，例如：

（1）“三同时”制度

严格执行“三同时”，确保环保设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”。

（2）污染治理设施运行管理制度

为确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的运行管理纳入到日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、运行及维护费用等。同时，要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程。

（3）环境监测制度

通过定期进行环境监测，及时了解项目在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染。

（4）报告制度

建设单位应制定向环境保护主管部门报告制度，内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。

（5）突发环境事件应急管理制度

构建突发环境事件应急管理制度，避免或减少突发环境事件的发生，同时确保企业发生突发环境事件时，能快速有效处置。

（6）环境管理台账制度

企业应建立环境管理台账制度，记录日常环境管理信息。

（7）环保培训教育制度

加强职工的环境保护知识教育，提高职工环保意识。

#### 建立环境管理台账

企业应设置专职人员进行环境管理台账的记录、整理、维护和管理，环境管理台账记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等。

#### 环境信息公开

企业应当按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）的要求，如实向社会公开环境信息。

### 环境管理要求

（1）根据国家和地方的相关环保法律法规，制定本企业的环境管理章程和有关法规条例在场内执行的实施细则。

（2）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

（3）根据国家的环境政策和企业的生产发展规划，制定不同阶段的环境保护规划，并负责实施。

（4）负责环境监测和污染源控制等计划的执行和实施，对企业生产中各环节进行清洁生产研究，提高资源利用率，控制和减少污染物排放量。

（5）监督各类环保设施、水保工程的正常运营，对其运行效果进行监督检查，确保各污染源污染物达标排放及防治水土流失的发生。对存在的问题要及时进行维修完善。监督各项环保设施的日常维护，确保其运行效果达到设计要求，防止超标排放的发生。

（6）配合地方环保部门参加企业环保设施竣工验收，按环保部门的规定和要求填报各种环境管理报表。

（7）根据本项目的环境保护目标，制定并实施企业环保工作的长期规划及年度污染治理计划；

（8）建立并实施从总经理到班组各层次的环境目标管理责任制，对每个员工均应按岗位责任制制定专门的责任范围及操作规程，明确责任目标；

（9）定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放；协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收；一旦发生环境风险事故，环境管理机构将参与事故的处理。

表8.1-1   环境管理总体规划表

| 实施阶段 | 环境管理主要内容 |
| --- | --- |
| 可研阶段 | 委托评价单位进行环境影响评价工作。 |
| 设计阶段 | 配合设计单位工作，为建立企业内部环境管理制度作好前期准备工作。 |
| 施工阶段 | 保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏，防止和减轻粉尘、噪声、震动等对敏感点的污染和危害，项目竣工后，施工单位应该修整和复原在建设过程中受到破坏的环境，此阶段应进行施工环境监理。 |
|  | 按照环评报告书的要求，制定出施工期的各项污染防治措施，并在合同中体现相关内容。 |
|  | 建设单位与监理单位监督施工过程的污染防治措施的落实情况，发现问题及时纠正，保证污染防治措施得到落实。 |
|  | 严格执行“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同步实施。 |
|  | 严格执行建设项目环保工程监理制度。 |
|  | 制定培训计划，对聘用的技术和生产人员进行岗前培训。 |
|  | 制定环境管理规章制度。 |
| 验收阶段 | 企业自行组织开展竣工验收监测及各项验收工作，并向环保管理部门备案。 |
| 运营阶段 | 严格执行各项环境管理制度，保证环境管理工作的正常运行。 |
|  | 根据环境监测计划，定期对环境状况监测，发现问题，及时解决。 |
|  | 整理监测数据，技术部门据此研究并改进项目管理方案。 |
|  | 收集有关的产业政策和环保政策，及时对有关人员进行培训和教育，保证建设单位能适应新的形势和新的要求。 |

## 排污口规范化建设

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放的科学化、定量化的重要手段。

### 排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。

（2）列入总量控制指标的污染物的排污口为环境管理的重点。

（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

### 排污口技术要求

（1）排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理。

（2）排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求设置在废气排放筒出口。

### 排污口标志

废气、废水排放口和噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995执行，环保图形标志见表8.2-1。

表8.2-1   环保图形标志示例

| 名称 | 提示图形符号 | 警告图形符号 |
| --- | --- | --- |
| 污水 排放口 |  |  |
| 废气 排放口 |  |  |
| 噪声 排放源 |  |  |
| 一般固体废物 |  |  |
| 危险废物 |  |  |

### 排污口立标

（1）排污口应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB l5562.2-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；

（2）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

## 污染物排放清单

表8.3-1   运营期污染物排放清单

| 工程组成 | 环保设施 | 排放的污染物 | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发酵车间 | 发酵废气主要来自发酵工序，主要成分为CO2、H2S和NH3，废气经“碱洗+水洗”后，由15m排气筒排放（DA001） | NH3：0.114t/a H2S：0.012t/a | / |
| 提取车间 | 提取车间废气主要为H2S、NH3、非甲烷总烃和颗粒物，废气经“碱洗+水洗+碱洗+水洗”后进入RTO，经处理后由15m高排气筒排放（DA002）；包装工序废气采用“布袋除尘器”处理后，经15m排气筒（DA003） | 甲醇：2.0t/a 非甲烷总烃：0.281t/a 颗粒物：0.084t/a H2S：0.65t/a | / |
| 污水处理站 | 污水处理站恶臭气体经“碱洗+水洗”后进入RTO，经处理后由15m高排气筒排放（DA002） | NH3：0.176t/a H2S：0.070t/a | / |
| 检验室 | 检验室废气主要为非甲烷总烃，废气采用通风橱收集后引至楼顶，经两级活性炭吸附后排放 | 非甲烷总烃：0.001t/a | / |
| RTO尾气 | / | 二氧化硫：0.0005kg/a 氮氧化物：55.76kg/a | / |
| 厨房油烟 | 设油烟净化器1台，用于处理食堂油烟，油烟经高于食堂屋顶排气筒排放 | / | / |
| 生产生活废水 | 生产废水 | 厌氧+两级A/O处理后排入污水管网 | / |
|  | 化粪池预处理 | 排入污水管网 | / |
| 固废 | 危险废物 | 设置300m2的危险废物暂存间，对产生的废活性碳、检验室废溶剂、废机油进行收集暂存，委托有资质的单位处理 |
|  | 发酵废渣 | 收集后外售于有机肥生产厂家 |
|  | 污水处理站污泥 | 经压滤脱水后交由环卫部门处理 |
|  | 生活垃圾 | 交当地环卫部门进行处理处置 |
| 污染物排放 分时段要求 | 执行的环境标准 | 环境风险防范措施 |
| 全时段执行同一标准 | 运营期厂房发酵废气中有组织氨执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值，硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；氨、硫化氢厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；非甲烷总烃有组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值，无组织排放浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）附录C标准限值；颗粒物执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；二氧化硫、氮氧化物、甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中标准 废水执行平凉市城东污水处理厂纳管标准 噪声：执行《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类和4类标准； 固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 | / |

## 排污许可

本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环境保护令第11号）中“二十二、医药制造业27”中“58.生物药品制品制造276”，实行排污许可重点管理。建设单位应按照其规定在项目竣工后尽快申请办理。

## 环境监测计划

### 监测机构

环境监测任务（环境监测和污染源监测）由建设单位委托具有CMA认证的环境监测机构承担。

环境监测包括污染源监测和环境质量监测。

### 污染源监测

#### 废气

根据《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—生物药品制品制造》（HJ1062-2019)，结合本项目实际情况，废气污染源监测计划见表8.5-1。

表8.5-1   有组织废气监测一览表

| 污染源 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 臭气浓度 | 次/年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 次/月 | 《制药工业大气污染物排放标准》 |
|  | 甲醇 | 次/年 | 《大气污染物综合排放标准》 |
|  | NH3、H2S、臭气浓度 | 次/年 | 《制药工业大气污染物排放标准》 |
| 3#排气筒 | 颗粒物 | 次/季度 | 《制药工业大气污染物排放标准》 |
| 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度、NH3、H2S | 次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；《制药工业大气污染物排放标准》 |

#### 废水

根据《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—生物药品制品制造》（HJ1062-2019)，结合本项目实际情况，废水污染源监测计划见表8.5-2。

表8.5-2   废水监测一览表

| 污染源 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水总排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 | 平凉市城东污水处理厂纳管标准 |
|  | 总磷、总氮 | 次/月 |  |
|  | 悬浮物、五日生化需氧量 | 次/季度 |  |

#### 噪声

根据《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017），本项目场界环境噪声监测见表8.5-3。

表8.5-3  场界环境噪声监测一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 场界东、南、西、北侧 | 等效A声级 | 次/季度 |

### 信息记录和报告

#### 信息记录

##### 1、手工监测的记录

（1）采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。

（2）样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。

（3）样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。

（4）质控记录：质控结果报告单。

##### 2、生产和污染治理设施运行状况

记录监测期间企业及各主要生产设施运行状况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅料使用量、取水量、主要燃料消耗量、燃料主要成分、污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等。日常生产中上述信息也需整理成台账保存备查。

##### 3、固体废物（危险废物）产生与处理状况

记录监测期间各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量等，危险废物还应详细记录其具体去向。

#### 信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

（1）监测方案的调整变化情况及变更原因；

（2）业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

（3）自行监测开展的其他情况说明；

（4）排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

#### 应急报告

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等；若因发生事故或者其他突发事件，应及时向环境保护主管部门等有关部门报告。

#### 信息公开

地方环境保护主管部门排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）执行。

#### 监测管理

排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。

排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。

## 总量控制

本项目总量控制指标为非甲烷总烃：0.282t/a。

## 环保设施竣工验收

项目完工后，按照《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院682号），建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

企业自主验收清单见下表：

表8.7-1   建设单位自行验收清单

| 名称 | 污染源 | 治理项目 | 污染防治设施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 发酵车间 | 氨、硫化氢 | 碱洗+水洗+15m排气筒 | 《制药工业大气污染物排放标准》、《恶臭污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》 |
|  | 提取车间 | H2S、NH3、非甲烷总烃、甲醇 | “碱洗+水洗+碱洗+水洗”后进入RTO，经处理后由15m高排气筒排放 |  |
|  |  | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 《制药工业大气污染物排放标准》 |
|  | 实验室废气 | 非甲烷总烃 | 通风厨+活性炭处理装置 | / |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | 油水分离器 | 平凉市城东污水处理厂纳管标准 |
|  | 生产 | 生产废水 | 污水处理站（厌氧+两级AO处理工艺） |  |
| 地下水 | -- | -- | 跟踪监测井 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 噪声 | 生产设备、水泵、风机及空压机等 | 噪声 | 隔声、基础减震 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类，南侧执行4类 |
| 固废 | 设备维修保养 | 废机油 | 危废暂存间暂存，分类收集 交有资质单位统一处置 |
|  | 检验 | 检验室废溶剂 |  |
|  | 发酵工序 | 发酵废渣 | 收集外售于有机肥厂家 |
|  | 离心工序 | 盐渣 | 委托资质单位鉴定后判别其废物属性后，根据其废物属性做好固废的暂存和收集工作，并委托资质单位进行处置 |
|  | 脱色工序 | 废活性炭 |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 压滤机 | 外售有机肥生产厂家 |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运处理 |

# 环境影响评价结论

## 项目概况

本项目占地52093.3m2，主要利用菌种、葡萄糖、培养基通过发酵工艺合成生产胱氨酸2400t/a、L-丝氨酸1800t/a。项目总建筑面积为34728m2，主要建设提取车间1栋、发酵车间1栋及配套储运工程、环保工程和其他辅助工程，场址中心坐标E106.792071°，N35.510826°，总投资30000.0万元，环保投资3642万元，占总投资的12.14%。

## 产业政策符合性分析

本项目为生物药品制造项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类的“十九、轻工”中“29、采用发酵法工艺生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸、苏氨酸除外）”，工艺、设备均不在限制类和淘汰类范围内。因此，本项目符合国家产业政策。

## 选址可行性分析

本项目位于甘肃平凉工业园区，根据《甘肃平凉工业园区（高新区）发展规划（2021——2035年）》，本项目选址位于医药及农副食品加工区（详见图1.4-1），医药及农副食品加工区定位以加快中医药产业链（中医药科技产业园）建设，生物制造产业链赋能医药产业，重点发展以中药饮片、中成药、生物药品制造等为主的医药制造业，以小麦、玉米、豆类、酒醋等农副食品精深加工以及经过糖化、发酵、聚合等延伸发展淀粉糖、氨基酸、维生素、聚乳酸、肽粉等生物基、淀粉基材料和新型发酵产品。形成医药及农副食品加工业产业集群。立足产业特点，精准实施产业基础塑造工程，大力建设中试基地等研发转化机构，加大技术成果转化利用，提升产业化规模，推动产业链供应链多元化发展。

本项目为生物药品制造业，综上，本项目选址符合《甘肃平凉工业园区（高新区）发展规划（2021——2035年）》要求。

## 环境质量现状评价

（1）大气环境

本次评价2022年一个完整的日历年作为评价基准年。依据中国环境影响评价网中环境空气质量数据达标区判定，本项目所在区域为达标区。

其他污染物NH3、H2S、非甲烷总烃环境质量现状评价引用《甘肃平凉工业园区（高新区）环境影响区域评估报告》（2021年10月）环境空气监测结果。根据监测结果，平凉工业园区区域NH3、H2S均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求限值要求，环境空气质量良好，甲醇委托甘肃泾瑞环境监测有限公司进行现场监测，根据监测结果，项目区甲醇满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D限值要求。

（2）地表水环境

根据《2022年1~4季度全市空气、饮用水、地表水和重点排污单位环境监测结果公告》，泾河平镇桥、王村大桥、小路河口断面水质良好，满足地表水Ⅲ类标准。

（3）地下水环境质量

本次地下水环境质量现状引用《甘肃平凉工业园区（高新区）环境影响区域评估报告》（2021年10月）地下水监测结果。该报告中地下水环境现状监测因子包括色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群共21项。

根据监测评价结果，《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中Ⅲ类标准限值要求，所检测的项目均达标，项目区域地下水质量良好。

（4）声环境质量

本次声环境质量现状引用《甘肃平凉工业园区（高新区）环境影响区域评估报告》（2021年10月）中的监测结果，根据监测结果，平凉工业园区区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》GB3096-2008）3类标准要求。

（5）土壤

本次土壤环境质量委托甘肃泾瑞环境监测有限公司进行现场监测，根据监测结果，项目占地范围外各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）要求，占地范围内各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）要求，区域土壤环境质量良好。

## 环境影响评价主要结论

### 大气环境

本项目废气主要为氨、硫化氢、非甲烷总烃、甲醇，颗粒物，实验室废气、存储、投加废气、污水处理站恶臭和职工食堂产生的油烟。

（1）恶臭气体

本项目H2S和NH3采用“碱洗+水洗”吸收处理后经15m排气筒排放，处理效率为90%，发酵车间产生的废气经处理排放速率后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值（氨4.9kg/h、硫化氢0.33kg/h），氨排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值（氨30mg/m3）可以达标排放。

（2）非甲烷总烃、甲醇

非甲烷总烃、甲醇主要来自提取车间生产过程中调酸分离、结晶过滤、闪蒸烘干工序，本项目非甲烷总烃、甲醇采用RTO处理，处理后经15m高排气筒（DA002）排放。处理效率为99%，非甲烷总烃经处理后满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值（60mg/m3）、甲醇可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中标准要求（190mg/m3，7.8kg/h）。

（3）颗粒物

本项目颗粒物采用“布袋除尘器”处理后，经15m排气筒（排气筒编号DA003）排放，本项目产生的颗粒物经处理后满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值（20mg/m3）。

（4）硫化氢

项目酶解工序需加入30%硫氢化钠，该工艺会排出部分H2S气体，废气采用“碱洗+水洗+碱洗+水洗”吸收处理后进入RTO，最终由15m高排气筒排放（DA002），提取车间产生的废气经处理后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值（硫化氢0.33kg/h），可以达标排放。

（5）污水处理站恶臭

污水处理站产生的恶臭主要为氨、硫化氢，污水处理站恶臭采用“碱洗+水洗”处理后，经15m排气筒（排气筒编号DA002）排放，本项目产生的氨、硫化氢经处理后满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值（氨20mg/m3、硫化氢5mg/m3），可以达标排放。

（6）RTO尾气

本项目RTO处理有机废气，燃料为天然气，燃烧后会产生二氧化硫及氮氧化物，经分析本项目产生的二氧化硫和氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中标准要求，可以达标排放。

（7）食堂油烟

项目营运期食堂油烟经油烟净化器处理后，排放浓度为1.545mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度为2.0mg/m3的要求。

根据预测结果可知，本项目通过采取本环评提出的各项措施后，各污染物排放对周边环境的影响较小。

### 地表水环境

生活污水设20m3的化粪池1座，生活污水经化粪池处理后，排至厂区污水处理站；生产废水采用厌氧+两级A/O处理后排入污水管网，污水最终进入平凉城东污水处理厂。

综上所述，项目运营期废水均可得到合理处置，对区域地表水环境影响较小。

### 地下水环境

本项目可能对地下水环境造成影响的环节主要包括：污水处理站渗漏等产生的地下水污染。

根据场区内的实际情况，场区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将场区划分为地下水重点防渗区、一般防渗区，分别采取相应的防渗措施。同时为避免事故状态下废污水下渗污染地下水，本次环评要求加强粪污储存池的维护与日常管理，尽量避免事故情况的发生，一旦发生事故应及时采取措施。

### 声环境

本项目营运过程中噪声主要来源于生产设备、水泵和风机噪声，产生的噪声以机械性噪声为主，频谱特征大部分以中低频为主，声级约75～95dB（A）。项目首先选用低噪声设备，并对产噪设备进行基础减震、场房隔声等降噪措施后，根据预测结果，项目场界四周噪声均可满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准限值。

### 固体废物

本项目的固体废物主要有发酵废渣、废活性炭、检验室废溶剂、盐渣、设备维护保养产生废机油、污水处理站污泥、生活垃圾等。

（1）发酵废渣

根据物料平衡，发酵废渣年产生量约为1885t/a，收集后外售于有机肥生产厂家。

（2）废活性炭

本项目废活性炭产生量约为696t/a。废活性炭需委托资质单位鉴定后判别其废物属性后，根据其废物属性做好固废的暂存和收集工作，并委托资质单位进行处置。

（3）检验室废溶剂

本项目检验室废溶剂产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），检验室废溶剂属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-047-49。设专用容器收集后，暂存危废暂存间，定期交有资质单位处理。。

（4）盐渣

本项目盐渣主要产生于提取车间废母液浓缩工序，根据本项目物料平衡分析，浓缩结晶产生的盐渣约1560t/a，盐渣需委托资质单位鉴定后判别其废物属性后，根据其废物属性做好固废的暂存和收集工作，并委托资质单位进行处置。

（5）设备维护保养产生废机油

项目设备日常保养、维修会产生废机油，废机油的产生量约0.01t/a.，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08。废机油暂存危废暂存间，分类收集暂存后，定期交有资质单位处理。

（6）污水处理站污泥

污水处理站污泥产生量按1万m3污水产生污泥量2.25t计算，本项目废水产生量约为35.5万m3/a，则污泥产生量为79.875t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废标签的类别为61、代码为442-001-61。污泥经压滤机压滤后，最终由环卫部门处理。

（7）生活垃圾

本项目员工人数为150人，办公生活垃圾按每人每天产生量为0.5kg计，则生活垃圾产生量为75kg/d，19.5t/a，生活垃圾经场区设置的垃圾桶统一收集后，由环卫部门统一清运处理。

综上所述，本项目运营期产生的固体废物可以实现100%处置，只要严格按照评价要求的措施执行，固废对周围环境的影响可降到最低。

## 总量控制

本项目总量控制指标为颗粒物：0.084t/a。

## 公众意见及采纳情况

本项目已按照要求进行了两次公众参与公示。第一次公示于2023年6月14日在“全国建设项目环境信息公示平台”进行公示，第二次公示于2023年7月28日在“全国建设项目环境信息公示平台”进行公示，项目两次公示期间未收到任何单位或个人的与环境影响评价有关的建议与要求。

## 结论

甘肃量维生物工程有限公司医药原料绿色制造项目（一期）符合国家产业政策和相关规划，通过严格落实本评价提出的各项污染防治措施，严格执行“三同时”制度，落实环保投资，确保环保设施正常运转，确保各项污染物达标排放，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

## 建议

（1）严格执行“三同时”，确保环保设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”；

（2）建设单位应制定向环境保护主管部门报告制度，内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等；

（3）企业应建立环境管理台账制度，记录日常环境管理信息。

# Text boxes

项目所在地

图1.4-1   本项目与平凉工业园区位置关系图

图1.4-2   本项目与甘肃省生态环境管控单元位置关系图

项目所在地

图2.3-1   区域地表水功能区划图

项目所在地

图2.3-2   甘肃省生态功能区划图

项目所在地

图 例

□ 地下水环境影响评价范围

□ 本项目厂界范围

图2.4-2   地下水评价范围图

图2.5-1   本项目敏感目标分布图

项目所在地

图3.1-1   项目所在地

图3.1-2   发酵工艺物料平衡图  单位：t/a

种子制备

种子培养、发酵

发酵废气

甘油管菌种

酵母粉、蛋白胨、玉米浆、磷酸二氢钾、氢氧化钠、硫酸镁、消泡剂、液氨、葡萄糖等

0.1

0.1

73738.96

63.66

62.4

1.14

0.12

CO2

NH3

H2S

73675.4

发酵液

图3.1-3   胱氨酸物料平衡图  单位：t/a

产品

发酵液

酶解

调碱结晶

活性炭脱炭

烘干

水蒸气

发酵菌渣754

废水2262

水蒸气

32100.2

水蒸气27213

回收的甲醇1027.8

发酵液、浓硫酸、30%硫氢化钠、苯酚

陶瓷膜过滤、脱色

蒸发器浓缩

调酸、粗品溶解

离心

硫化氢

浓硫酸

活性炭

废活性炭

液碱、液氨、甲醇

甲醇废气114.2

盐渣222

废水2969

包装

颗粒物

盐渣669

废水19735

陶瓷膜过滤、脱色

发酵菌渣391

废水2606

29084.2

3016

8000

21084.2

40156

13

48143

4108

3191

49060

2997

46063

400

403

46060

6199

28355

23904

20404

3500

2400.24

1099.76

0.24

2400

图3.1-4   L-丝氨酸物料平衡图  单位：t/a

产品

发酵液

调碱结晶

脱炭

烘干

水蒸气

发酵菌渣740

废水2220

31575.2

水蒸气10436

回收的甲醇772.2

陶瓷膜过滤、脱色

蒸发器浓缩、离心

离心

活性炭

废活性炭

液碱、纯水、甲醇

甲醇废气85.5

水蒸气18415.2

废水2233

盐渣167

包装

颗粒物

盐渣502

废水14809

2960

28615.2

20815.2

7800

296

297

7799

21377

11294

17882

2571

15311

770.82

1800.18

0.18

1800

总用

水量

图3.1-5   项目用水平衡图   单位：m3/d

生活用水

损耗0.36

785.5

发酵车间

60

设备清洗

损耗13.8

13.5

园区污水处理厂

纯水设备

772

579

纯水

清下水193

10.8

污水处理站

666.0

化粪池

75

提取车间

348

435

损耗87

69

55.2

损耗15

图3.1-6   项目平面布置图

建筑垃圾、废气

噪声、粉尘

基础施工

结构施工

建筑装饰

设备安装

投入使用

粉尘、噪声、燃油废气

废水、弃土弃渣

废水

噪声

场区平整

粉尘、噪声、废气、

弃土弃渣

本项目地理位置

项目所在地

图 例

□ 地下水环境影响评价范围

□ 本项目厂界范围

项目所在地